建设项目环境影响报告表

（报批稿）

项 目 名 称: 陕西省宁陕县黄金沟金矿详查项目

建设单位(盖章):   宁陕县永德矿业有限责任公司

编 制 单 位:   安康市环境工程设计有限公司

编制日期：2018年8月

国家环境保护部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称---指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点---指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别---按国标填写。

4、总投资---指项目投资总额。

5、主要环境保护目标---指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距离等。

6、结论与建议---给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见---由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见---由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

目   录

1建设项目基本情况	1

1.1工程内容及规模	1

1.2与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题	9

2建设项目所在地自然环境简况	10

3环境质量状况	12

3.1建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题	12

3.2主要环境保护目标（列出名单及保护级别）	13

4评价适用标准	14

5建设项目工程分析	16

5.1工艺流程简述（图示）	16

5.2主要污染工序	17

6项目主要污染物产生及预计排放情况	18

7环境影响分析	19

7.1固体废物环境影响分析及防治措施	19

7.2废气环境影响分析及防治措施	20

7.3噪声环境影响分析及防治措施	21

7.4废水环境影响分析及防治措施	22

7.5生态环境影响分析及防治措施	23

7.6地质环境影响分析	25

7.7水土流失环境影响分析	26

7.8环境风险防治措施及建议	26

7.10环保投资与建设项目竣工环保验收清单	29

8建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	32

9结论与建议	34

附图：

1、项目地理位置图；

2、项目矿区范围图；

3、项目场地现状照片；

4、项目工程平面布置图。

附件：

1、宁陕县永德矿业有限责任公司《建设项目环评委托书》；

2、陕西省国土资源厅《陕西省宁陕县黄金沟金矿详查矿产资源勘察许可证》；

3、《陕西省宁陕县黄金沟金矿普查探矿权挂牌出让成交确认书》；

4、《民用爆炸物品库使用租赁合同》；

5、《环境质量监测报告》；

6、《营业执照》；

附表：

建设项目环评审批基础信息表。

# 1建设项目基本情况

| 项目名称 | 陕西省宁陕县黄金沟金矿详查项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 宁陕县永德矿业有限责任公司 |
| 法人代表 | 霍振队 | 联 系 人 | 梁 鹏 |
| 通讯地址 | 宁陕县江口镇下街 |
| 联系电话 | 15719150000 | 传 真 |  | 邮政编码 | 711602 |
| 建设地点 | 宁陕县金川镇黄金村黄金沟 |
| 立项审批部门 | 陕西省国土资源厅 | 批准文号 | T61120090802032696 |
| 建设性质 | 新建√改扩建□技改□ | 行业类别 及代码 | 固体矿产地质详查 M7472 |
| 矿区面积（km2） | 5.01 | 绿化面积（m2） | 4300 |
| 总投资 （万元） | 477.56 | 其中:环保投 资(万元) | 44.6 | 环保投资占 总投资比例 | 9.34% |
| 完工时间 | 2018年12月 |
| 1.1工程内容及规模 1.1.1项目由来 陕西省宁陕县黄金沟金矿详查区位于陕西省宁陕县金川镇黄金村一带，2002年10月22日中国人民武装警察部队黄金第二总队以申请在先的方式首次取得陕西省宁陕县黄金沟矿区的探矿权，证号为T61120090802032696，勘查阶段为普查，勘查矿种为金矿，登记面积10.37km2，有效时限2002年10月22日至2005年6月30日，勘查单位为中国人民武装警察部队黄金第二总队。随后经历了七次延续，勘查面积缩减为5.01km2，由8个拐点圈定。2016年9月30日，宁陕县永德矿业有限责任公司以挂牌出让的方式取得陕西省宁陕县黄金沟金矿普查的探矿权，项目名称变更为陕西省宁陕县黄金沟金矿详查，探矿权人变更为宁陕县永德矿业有限责任公司，勘查单位变更为汇金资源环境科技发展有限公司，勘查阶段由普查升级为详查，勘查矿种为金矿，勘查区面积不变，仍为5.01km2，申请勘查期限2017年6月30日至2019年6月30日。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》，本项目需进行环境影响评价。依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》，本项目属于“三十八、专业技术服务业”中“109矿产资源地质勘查”项目，“除海洋油气勘探工程外的”均应编制报告表。本项目为金矿详查项目，因此应编制环境影响报告表，宁陕县永德矿业有限责任公司于2018年5月10日委托安康市环境工程设计有限公司承担该建设项目的环境影响评价工作，通过分析、预测和评估该项目实施可能造成的环境影响，提出预防或者减轻不良环境影响的对策和措施，为环保部门项目审批提供决策依据。 我单位接受委托后立即组织专业技术人员对项目建设地的现场进行了踏勘和调查，收集了相关基础资料，针对详查项目可能涉及的污染问题及生态破坏，从工程角度和环境角度进行了分析，并对工程中的污染问题提出了相应的防治对策和管理措施，对工程可能带来的环境影响做出客观的论述。在此基础上，编制完成了《陕西省宁陕县黄金沟金矿详查项目环境影响报告表》，供建设单位上报环保部门审批。 1.1.2分析判定相关情况 1、产业政策符合性 本项目为金矿详查项目，属于国家发展和改革委员会第21号令《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013修正）》中鼓励类“九、有色金属”中“1、有色金属现有矿山接替资源勘探开发，紧缺资源的深部及难采矿床开采”类项目，符合国家产业政策。 2、与规划的相符性分析 （1）与《陕西省秦岭生态环境保护条例》符合性 根据《陕西省秦岭生态环境保护条例》第十八条规定禁止开发区包括：①自然保护区核心区和缓冲区；②饮用水水源地的一级和二级保护区；③秦岭山系主梁两侧各1000米以内、主要支脉两侧各500米以内或者海拔2600米以上区域；④自然保护区实验区中珍稀濒危野生动物栖息地与其他重要生态功能区集中连片，需要整体性、系统性保护的区域。禁止开发区，不得进行与保护、科学研究无关的活动，严格依法予以保护。 第十九条规定限制开发区包括：①自然保护区的实验区、种质资源保护区、重要湿地、饮用水水源保护地准保护区；②风景名胜区、森林公园、地质公园、植物园、国有天然林分布区以及重要水库、湖泊；③重点文物保护单位、自然文化遗存；④禁止开发区以外，山体海拔1500米以上至2600米之间的区域。限制开发区，在保障生态功能不降低的前提下，可以进行生态恢复、适度生态旅游、实施国家确定的能源、交通、水利、国防战略建设项目。 第二十条规定秦岭范围内除禁止开发区、限制开发区以外的区域，为适度开发区。在适度开发区内进行开发建设活动，应当符合省秦岭生态环境保护总体规划的要求。 根据现场勘查及查阅设计资料，本项目探矿作业点海拔在1500m以下，处于适度开发区内，且陕西省尚未出台秦岭生态环境保护总体规划，建设单位在做好生态保护，严格控制生态植被破坏面积，并积极恢复植被，项目符合《陕西省秦岭生态环境保护条例》要求。 （2）与《宁陕县“十二五”矿产资源开发利用总体规划》的符合性分析 《宁陕县“十二五”矿产资源开发利用总体规划》由宁陕县国土资源局于2010年9月编制完成，目前宁陕县“十三五”矿产资源开发利用总体规划尚在报批过程之中。本次评价仍利用《宁陕县“十二五”矿产资源开发利用总体规划》进行分析。该规划的基准期为2015年，规划期至2020年，规划对象为宁陕县辖区所有的矿产资源。规划鼓励勘查矿种为：岩金、铁、钒、铜、钼、铅、锌、花岗岩石材等。限制勘查的矿种为：石炭、砂金等。矿产资源勘查分区分为禁止勘查区、限制勘查区和鼓励勘查区三个分区。 ①禁止勘查区：西汉高速公路沿线500m的范围、210国道沿线直面山体的可视范围、通往旅游区公路沿线、一级水源地、自然保护区（含正在申办的）、珍稀动植物保护区。 ②限制勘查区：重点旅游规划区、二级水源地、地质灾害易发区。 ③鼓励勘查区：禁止和限制勘查区以外、成矿地质条件有利、区位及交通能源条件好、有开发前景的区域。 本项目所勘查的金矿属于规划鼓励勘查的矿种，项目勘查区不在禁止勘查区和限制勘查区，与《宁陕县“十二五”矿产资源开发利用总体规划》相符合。 （3）与《陕西旬河源国家级湿地公园》相符性分析 旬河源国家级湿地公园位于秦岭南麓的宁陕县境内北部，规划区源头，地理坐标为东经108°31′～108°48′，北纬33°32′～33°47′。北至广货街镇沙沟村的长安铁厂，南达金川镇旬河村的小川口，东西宽27.87km，南北长29.62km。公园范围宽度100m～2000m（其中河道宽50～500m），河流总长度87km，涉及宁陕县境内的广货街、江口、金川3个镇12个行政村。土地总面积为2061.7hm2，其中湿地面积为1289.75hm2，占公园总面积的62.56%。湿地公园的总体空间布局概况为：一水、两带、四点、三大区、四小区的格局，公园功能区划分为：湿地保育区、湿地科普教育区、湿地生态旅游区、湿地管理服务区四大功能。陕西旬河源国家湿地公园于2009年由国家林业局批准试点建设，2016年正式挂牌，属于长江流域汉江水系一级支流——旬河源头，是一个典型的河源湿地公园。依据《陕西省重要湿地名录》，旬河重要湿地位于宁陕县江口回族镇到旬阳县城关镇沿旬河至旬河与汉江交汇处，包括旬河河道、河滩、泛洪区及河道两岸1km范围内的人工湿地。本项目位于金川镇旬河右岸，距旬河干流约3.5km，不在旬河河道、河滩、泛洪区及河道两岸1km范围内的人工湿地范围内，因此项目实施不会对《陕西旬河源国家级湿地公园》造成影响。 3、“三线一单”符合性分析 表1.1 “三线一单”符合性分析 内容 符合性分析 生态保护红线 项目位于周边无自然保护区、饮用水保护区等生态保护目标，符合生态保护红线。 资源利用上线 本项目为金矿勘查项目，运营过程中消耗一定量的电、柴油、水等资源，项目资源消耗相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上线的要求。 环境质量底线 项目附近地表水、大气、声环境均能够满足相应的质量标准；项目产生的主要污染物为废渣、作业粉尘、机械噪声及少量废水，坑探产生的废渣堆放于弃渣场内，可妥善处置；粉尘采用湿法抑尘，加强硐内通风；废水沉淀后循环使用，生活污水采用化粪池处理用于周边农林地施肥；噪声主要为作业设备噪声，采取隔声、减振、消音处理，对周围环境影响较少。故本项目符合环境质量底线的要求。 负面清单 据陕西省发展和改革委员会《关于印发<陕西省国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）>的通知》（陕发改规划[2018]213号）宁陕县限制类、禁止类项目可知，针对金矿采选业要求3年内对现有金矿采选业进行技术改造，达到废弃物循环利用。本项目为金矿勘查项目，不属于金矿采选业，故不在所在区域功能区负面清单内。 1.1.3项目基本情况 1、项目基本情况 （1）项目名称：陕西省宁陕县黄金沟金矿详查项目。 （2）建设性质：新建。 （3）建设地点：宁陕县金川镇黄金村黄金沟，地理位置详见附图1所示。 （4）建设规模：矿区面积5.01km2，主要开展一个探坑，设计工作量为600m。 （5）项目总投资：概算总投资477.56万元，全部为企业自筹。 2、详查区位置 详查区中心位置位于陕西省宁陕县金川镇黄金村黄金沟一带，处于宁陕县城30°方位70km处，行政区划隶属陕西省宁陕县金川镇管辖。详查区地处秦岭山系腹地，山脉近东西向横贯全区，海拔高度在874～1520m，区内最高为1560m，地形切割强烈，“V”字型河谷发育，地势险峻，坡陡沟深，属中低山地貌。详查区内有简易道路与村级道路相通，交通较为方便。 2、详查区范围 详查区呈多边形，由8个拐点圈定，详查面积5.01km2。其地理坐标为：东经108°41′12″～108°43′42″，北纬33°32′00″～33°33′00″。原设计详查探硐标高为1390m，后探硐调整至1103m标高，硐口坐标为东经108°42′26.48″、北纬33°31′58.40″。详查区界限清晰，均无越界勘察现象，亦无任何探矿采矿纠纷。山体表面为灌木丛所覆盖，下游村民住户生活用水均外接农饮工程，使用碾子沟地表水，不饮用黄金美沟地表水，故本项目的实施对下游村民饮水不产生影响。同时项目不占用基本农田，周边500m范围内无住户。详查区范围见附图2，项目现状见附图3。详查矿区拐点坐标见表1.2。 表1.2 陕西省宁陕县黄金沟金矿详查项目详查区拐点坐标一览表 点号 西安80坐标系统 点号 北京54坐标系统 经度 纬度 经度 纬度 1 108°41′12″ 33°32′00″ 1 108°41′15″ 33°32′00″ 2 108°41′12″ 33°32′30″ 2 108°41′15″ 33°32′30″ 3 108°42′27″ 33°32′30″ 3 108°42′30″ 33°32′30″ 4 108°42′27″ 33°33′00″ 4 108°42′30″ 33°33′00″ 5 108°43′42″ 33°33′00″ 5 108°43′45″ 33°33′00″ 6 108°43′42″ 33°32′15″ 6 108°43′45″ 33°32′15″ 7 108°43′12″ 33°32′15″ 7 108°43′15″ 33°32′15″ 8 108°43′12″ 33°32′00″ 8 108°43′15″ 33°32′00″ 3、已取得的地质勘察成果 2003年～2017年，中国人民武装警察部队黄金第二总队在该区展开普查地质找矿工作，完成主要实物工作量有：1/1万地质简测10km2，探槽2903m3，老硐编录151.1m，1/1万地质修测10km2。2016年至2017年6月30日，由于办理探矿权转让手续，未进行野外工作。已完成的实物工作量见表1.3。 表1.3 已完成的实物工作量一览表 矿区 项 目 单位 2003-2009年 2010年 2011-2013年 2013-2015年 2015-2017年 合计 黄金沟 1/1万地化剖面 km 15.36 10 8.03 33.39 1/1万激电联和剖面 km 5.12 5.12 1/5万路线地质调查 km 10 35 45 1/1万地质简测 Km2 10 10 1：1万地质修测 Km2 10 5.23 15.23 槽探 m3 1020 800 500 583 2903 坑探（旧） m 151.1 151.1 基本分析样 件 5 127 200 105 437 多元素分析 件 777 288 1065 岩矿鉴定 件 10 光薄片 件 20 10 30 小体重 件 20 20 1.1.4项目建设内容 1、详查设计实物工作量 本次详查工作在以往地质工作所获成果的基础上开展，主要针对Au-1矿体进行工作部署，拟通过地质测量的工作方法和坑探工作手段对金矿体进行详查地质工作。项目工程平面布置见附图4。详查工作设计实物工作量如表1.4。 表1.4 详查设计实物工作量一览表 序号 实物工作量 单位 设计工作量 1 GPS.E级点 点 4 2 1/1万水文地质调查 km2 5.01 3 1/1万工程地质调查 km2 5.01 4 1/1万环境地质调查 km2 5.01 5 1/2千地形测量 km2 1.15 6 1/2千地质测量 km2 1.15 7 1:500地质剖面测量 Km 4 8 1:1000勘探线剖面测量 Km 1.45 9 工程测量 点 14 10 坑探 m 600 11 基本分析 件 800 12 光片、薄片 件 20 13 组合分析样 件 10 14 内检 件 80 15 外检 件 40 16 物相样 件 10 17 岩石力学样 组 3 18 光谱全分析样 件 10 19 矿石化学全分析样 件 2 20 小体重样 件 60 2、工程内容及规模 表1.5 工程项目组成一览表 工程类型 项目名称 建设规模 主体工程 坑探 设计一个探矿平硐，硐口尺寸为2.2×2.4m，采用脉内坑道掘进，共设计坑探工程量600m。硐口布设约500m2的平台布置变配电室、空压机站、回车场等。 辅助工程 变配电室 位于硐口场地，板房结构，面积约15m2。 空压机站 位于硐口场地，板房结构，面积约18m2。 炸药库 不新建炸药库，租用宁陕县潼鑫矿业有限公司已有炸药库。 配套工程 办公生活区 1处，租用黄金村闲置民房，建筑面积为240 m2。 简易便道 新建300m、5m宽矿山简易便道，对外利用已有村级道路。 公用工程 给、排水工程 水源取自山溪水，生产废水沉淀分离后循环利用，零排放；生活污水采用冲水厕所收集后用于农田施肥，零排放。 供 电 矿山设1套XG-300GF柴油机发电机组作为设备驱动电源，生活区电源接自当地380/220V农用低压电网直接供电。预计共计消耗柴油1.0t。 环保工程 弃渣场 位于洞口底部沟道，占地面积2000m2，库容量为6000m3。 临时表土堆场 位于临时便道和原有山区道路交叉口处闲置空地，占地面积约300m2。 废水 生产废水采用沉淀池处理；生活污水采用厕所收集处理。 废气 施工无组织粉尘采用湿法作业，洒水抑尘。 噪 声 减震、隔音降噪，湿法作业，调整生产时间。 生态环境恢复 生态植被恢复面积4300m2。 3、主要生产设备 表1.6 探矿机械设备一览表 序号 设备名称 型号 单位 数量 1 空压机 ZL2-10/8型 台 2 2 凿岩机 YT－24型 台 2 3 柴油机 L24 台 1 4 柴油发电机组 XG-300GF 套 1 5 钻机 XY-4 台 2 1.1.5矿（化）体特征 1、矿体地质特征 （1）矿化蚀变带特征 详查区内目前共圈出一条金矿化蚀变带和5条钨矿化蚀变带。 金矿化蚀变带产于寒武-奥陶石翁子组金和奥陶系两岔河组的层间破碎带中；蚀变带总体走向121°，倾向30°，倾角61°～85°，长度约1700m，宽度1～3.5m；蚀变带主要由断层泥、大理岩、石英片岩、石英脉组成。围岩蚀变强烈，以铁碳酸盐化、绢云母化、硅化、褐铁矿化为主。钨矿化蚀变带主要分布与奥陶系两岔河组的层间破碎带、石英脉、蚀变大理岩、结晶灰岩裂隙中。 （2）矿（化）体规模及产态特征 ①Au-1号金矿体 位于黄金沟郭家屋西南侧，展布于12—7勘探线间，地表由TC8、TC6、TC4、TC0、TC3、TC7等6个槽探工程工程控制，间距40-80m，地表出露长度292.00m，最大出露标高1478m，最低出露标高1459m。呈舒缓状。从地表控制的情况来看矿体无分支复合现象，无夹石。矿体主要成分为碎裂白云岩、石英方解石碎块等；浅深部无工程控制；矿体厚度0.72～2.36m，平均厚度0.94m。金单工程金品位最高2.92×10-6，最低1.14×10-6，平均品位2.69×10-6。平均产状40°∠65°。矿体普遍铁碳酸盐化、褐铁矿化、硅化、绢云母化。 ②白钨矿体 5号白钨矿体：位于黄金沟郭家屋后，展布于3′-4′勘探线间，目前由2个地表工程（TC1-1、BT501)控制，出露长度120m，厚度0.2-1.0m，产状：290°∠60°。浅部由PD02坑道控制。矿体主要由白钨矿化石英脉组成。脉体呈上窄下宽的楔状，白钨矿在石英脉中呈团块状、星点状、粉末状，围岩中呈星点状分布。从目前控制的情况来看矿体无分支复合现象，无夹石；蚀变主要为硅化、金云母化、碳酸盐化。经刻槽取样分析Au品位均＜0.10×10-6，WO3品位＜0.010—0.12×10-2。围岩为两岔口岩组下段二云石英方解石片岩。 ③白钨矿化体 1号白钨矿化体：位于牛王庙东侧。目前地表有3个探槽（TC3-2、TC3-3、TC3-5）控制长度＜30m，厚度0.6m，浅部有1个沿脉坑道PD01。主要由白钨矿化石英脉组成，产状35°—45°∠30°—50°。白钨矿呈星点状、粉末状，团块状赋存于石英脉中。蚀变主要为硅化，碳酸盐化。沿走向具膨缩尖灭现象。经刻槽取样分析金品位＜0.10×10-6，W03品位0.01×10-2—3.68×10-2。围岩为石瓮子组与两岔口岩组下段的接触部位，赋存于大理岩与片岩的接触带靠近大理岩的一侧。 2号白钨矿化体：位于黄金沟郭家东河边。目前仅有1个剥土（BT01）控制，追索长20m，厚度0.28m，产状220°∠70°。产于大理岩裂隙中，主要由白钨矿化石英脉组成，呈上窄下宽的倒楔状。白钨矿化呈少量粉末状或星点状，蚀变为硅化，白云母化，碳酸盐化。矿化体连续性特差，经刻槽取样分析Au品位均＜0.10×10-6，WO3品位＜0.011×10-2—0.12×10-2。矿化体赋存于两岔口岩组下段二云方解石英片岩中。 4号白钨矿化体：位于黄金沟郭家东边小河中段。地表仅有1个剥土（BT02）控制，由于覆盖较厚，脉体沿走向变化较大未能控制，故长度不明，厚度0.26m，产状：220°∠70°。主要由白钨矿化细脉状石英脉组成。白钨矿化呈星点状分布。主要蚀变主要为硅化、白云母化、碳酸盐化。经刻槽取样分析Au品位均＜0.10×10-6，WO3品位0.011—0.12×10-2。矿化体赋存于两岔口岩组下段与石瓮子组接触带附近。 8号白钨矿化体：位于黄金沟原草头北沟，由两条平行的白钨矿化石英脉组成，目前有一个探槽（TC8-1）控制，厚度为0.9m，中间夹0.3m厚夹石（二云母石英方解石角闪片岩）。白钨矿在石英脉中呈团块状、以星点状、粉末状分布，蚀变为硅化、白云母化，碳酸盐化。经刻槽取样分析Au品位均＜0.10×10-6，WO3品位0.10-0.70×10-2。围岩为两岔口岩组下段二云石英方解石片岩。 2、矿石质量 （1）矿物成分 ①矿石矿物 主要金属矿物为自然金、黄铁矿、磁黄铁矿、褐铁矿（在氧化带中），还有少量的黄铜矿、毒砂、闪锌矿、钛铁矿、磁铁矿。金属矿物总量不超过8%，有用矿物为自然金。 ②脉石矿物 主要为石英，绢云母、黑云母、白云母，其次为石榴子石、炭质、斜长石，还有微量的绿泥石、碳酸盐矿物（方解石）、电气石、磷灰石、绿帘石、黝帘石等。 （2）矿石的化学成份 矿石矿物组成及估计百分含量见表1.7。 表1.7 矿石矿物组成及百分含量 矿物名称 含量% 矿物名称 含量% 自然金 475粒 白云石 70-71 褐铁矿 3-4.0 方解石 6-9 黄铁矿 0.1-0.2 石英 12-13 方铅矿 偶见 蛇纹石 1-1.5 闪锌矿 偶见 绢云母 少量 黄铜矿 偶见 有机碳、石墨 0.8-1.3 （3）矿石结构构造 矿石结构主要有它形粒状结构、自行-半自形粒状结构、交代假晶结构等。 矿石构造主要有星点状-星散状构造、细脉状-网脉状构造、浸染状-稀疏浸染构造。 1.1.6工作制度与劳动定员 项目劳动定员12人，采用连续工作制，详查期自2018年7月开始，设计工期6个月，预计2018年12月结束，每天2班，每班8小时。 1.1.7项目投资 项目建设总投资为477.56万元，资金来源全部为企业自筹。 |
| 1.2与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 本项目详查工程主要是前期普查基础上开展，采用坑探方式。根据现场踏勘可知，前期普查作业钻探和槽探施工过程产生的废渣在取样结束后已覆土回填，植被基本已恢复，不存在原有污染及环境问题。 |

# 2建设项目所在地自然环境简况

2.1地形、地貌 项目地位于陕西省宁陕县金川镇黄金村，详查区地处秦岭山系腹地，山脉近东西向横贯全区，海拔高度一般874～1520m，区内最高为1560m。区内地势北高南低，地形切割强烈，“V”字型河谷发育，地势险峻，坡陡沟深，河谷狭窄，河流随季节流量变化大。区域属中低山地貌。 2.2地质构造 地质：区域位于秦岭褶皱系南秦岭印支褶皱带北缘，总体构造为向北倒转的向斜夹背斜揉褶带，其南北两侧以凤镇—山阳深断裂和镇—板深断裂为界，北侧为东江口岩体、南侧为宁陕岩体。详查区位于云镇—太白庙—大南沟背斜内，地层倾角较陡；断裂构造以北西西向为主，与区域性深断裂一致，为一系列逆断层。详查区南侧佛坪岩体内发育一组平行的北东向断层，规模较小，断裂带附近多发育金、铅、钼矿化。 地层：区域上出露地层主要为中上泥盆统古道岭组、星红铺组、刘岭组及寒武—奥陶系的石瓮子组、两岔口组地层。详查区内出露地层主要为中泥盆统星红铺组、古道岭组及寒武—奥陶系的石瓮子组地层。寒武—奥陶系主要有石瓮子组、两岔口岩组上段和两岔口岩组下段；中上泥盆统主要有大枫沟组。金矿赋存于石翁子组与两岔河组的层间断裂内。 构造：本区褶皱构造和断裂构造发育。南北两侧分别为礼县—山阳—内乡深断裂（F9）和镇—板深断裂（F10）为界，均为多期活动断裂，新生代仍有活动。详查区褶皱、断裂较发育。构造展布以近东西向、北西向为主，其次有北东向等断裂。 2.3气候、气象 项目区属北亚热带湿润季风山地气候，其特点四季分明，春季升温迅速，多年平均降雨量为875mm，由东南向西北递减，降雨时空分布不均，4～9月占全年降雨量的85%，实测年最大降水量为1134mm（1967年），实测年最小降水量为596.3mm（1979年）。流域内多年平均气温（以宁陕县气象站为代表）为12.3℃，极端最高气温36.2℃（1976.7.31），极端最低气温-13.1℃（1975.12.15）；年均日照时数1349h；无霜期平均为217d；初霜期于10月底前后，终霜期于3月底前。 2.4水文 （1）地表水 详查区域水系发育，主要是东沟、黄金美沟，为常年流水溪沟，小流域面积较小，植被很好，旱、雨两季的水流量变化较明显，旱季水流较小，雨季河水暴涨。东沟汇入黄金美沟，黄金美沟经约3km流长汇入旬河。黄金美沟平均流量0.079m3/s，雨季平均流量 0.495m3/s。旬河源于秦岭中段沙沟岭南麓长安县境内，主要支流有江河、月河等。在江口镇汇合，流经沙坪向东，经竹山、小川等地，在金川镇的彭家湾处流入镇安县境内。由沙沟岭至彭家湾，南北长约33km，西与汶水河、东与东川河、西川河交界。东西宽约24km，全流域面积875.5km2，县境内流域面积857.5km2。整个流域地势北高南低，西高东低。流向由西北向东南，上游陡急、下游平缓，多形成河谷地带，地处旬河下游的沙坪、竹山、小川、黄金是江口的水稻产区。河流全程高差2125m，河道总长64.1km，平均比降1.165%。平均径流深386mm径流总量31556万m3。平均流量9.79m3/s。7～10月为汛期，其径流量占全年总径流量的60%。2月为枯水季节，最小流量为2.06m3/s。 （2）水文地质条件 区内山高坡陡，沟谷发育，地形切割较深，有利于地表水及地下水的排泄。地下水主要靠大气降水补给，其次是地表径流的渗入补给，地下水经表层的渗流在沟谷切割较深处排泄给地表水。本项目设计工程位置远离断层，现场调查没有发现溶洞，地下水对工程影响小。矿区最低侵蚀基准面为892m。矿区内含水层富水性差，隔水性好，矿体总体位于侵蚀基准面以上，地形有利于自然排水，属以孔隙、裂隙充水的矿床，水文地质条件简单。 2.5植被与生物多样性 项目区地处亚热带北部边缘，属亚热带常绿、落叶阔叶林地带和温带落叶阔叶林地带的分界线上，植被水平分布的过度性比较明显，形成森林类型多样。勘查区内植被茂密，以栎、松、杉乔木为主，刺密灌广布。人口稠密且主要沿开阔河谷、低缓山坡而居，土地贫瘠，农业生产条件差，粮食以小麦、玉米、豆薯类为主，丰年可自给。经济作物主要为油菜、生漆、菌类、中药材、烤烟种植。 详查区内无国家和地方重点保护的植物，无珍稀、濒危的野生动植物，生物多样性呈现一般。

# 3环境质量状况

3.1建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题 3.1.1环境空气质量现状 本次环境空气质量现状调查委托陕西华康检验检测有限责任公司为陕西省宁陕县黄金沟金矿详查项目拟建地进行大气环境监测。该大气监测点位于宁陕县金川镇黄金村，在场地上下风向各布设一个点位，共2个监测点，监测时间为2018年6月5日～6月11日，连续监测7天，分析项目有SO2、NO2和PM10三项。监测结果如表3.1所示。 表3.1 环境空气质量监测结果 单位：μg/m3 点位 项目 1小时平均 24小时平均 GB3095-2012 二级标准 浓度范围 超标率(%) 最大超标倍数 浓度范围 超标率(%) 最大超 标倍数 1小时 平均 24小时 平均 上风向 SO2 8～16 0 0 10～14 0 0 500 150 NO2 8～20 0 0 13～17 0 0 200 80 PM10 — — — 53～67 0 0 — 150 下风向 SO2 10～18 0 0 13～15 0 0 500 150 NO2 9～22 0 0 14～19 0 0 200 80 PM10 — — — 61～74 0 0 — 150 由监测结果统计可知，SO2、NO21小时均值浓度和SO2、NO2、PM10 24小时均值浓度均低于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，均未出现超标。可见，项目区域环境空气质量良好。 3.1.2地表水环境质量现状 地表水环境质量现状委托陕西华康检验检测有限责任公司2018年6月5日～6月6日对黄金美沟项目地上游1000m和下游2000m两断面进行监测分析，监测项目为pH、高锰酸盐指数、化学需氧量、氨氮、硫化物、六价铬、铅、石油类、锰共9项。监测结果见3.2所示： 表3.2 地表水水质监测结果统计一览表 （单位：mg/L） 项目 项目地上游1000m 项目地下游2000m Ⅱ类水域标准 6月5日 6月6日 6月5日 6月6日 pH 7.36 7.29 7.34 7.27 6～9 高锰酸盐指数 1.4 1.3 1.5 1.3 ≤4 化学需氧量 8 9 9 10 ≤15 氨氮 0.134 0.146 0.137 0.149 ≤0.5 硫化物 0.005ND * 0.005ND 0.005ND 0.005ND ≤0.1 石油类 0.01ND 0.01ND 0.01ND 0.01ND ≤0.05 六价铬 0.004ND 0.004ND 0.004ND 0.004ND ≤0.05 铅 0.01ND 0.01ND 0.01ND 0.01ND ≤0.01 锰 0.01ND 0.01ND 0.01ND 0.01ND ≤0.1 备注 *——0.005 ND表示未检出，0.005是检出限。 从水质监测结果表可以看出，黄金美沟两个监测断面监测值全部低于《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）的Ⅱ类水域标准限值，环境现状水质良好。 3.1.3声环境现状 声环境质量现状调查委托陕西华康检验检测有限责任公司于2018年6月5日对项目场地东、南、西、北四边界处的昼夜间噪声进行了监测。监测结果表明，四侧场界处声环境昼间、夜间均达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。噪声监测结果详见表3.3。 表3.3 环境噪声监测结果 单位：dB(A) 测点编号 监测点位 昼间 夜间 1# 东场界外1m 54.3 47.5 2# 南场界外1m 54.5 47.1 3# 西场界外1m 55.1 47.4 4# 北场界外1m 53.9 47.1 国家标准（2类标准） 60 50 3.1.4环境质量现状结论 1、评价区环境空气质量现状达到《环境空气质量标准》二级标准要求； 2、黄金美沟两个监测断面处各项目均符合《地表水环境质量标准》Ⅱ类标准要求； 3、声环境质量达到《声环境质量标准》2类标准要求。

3.2主要环境保护目标（列出名单及保护级别） 根据现状调查，项目场地周围无其它需求特殊保护的重点文物、珍稀动植物及风景名胜等，本项目主要保护目标详见表3.4。 表3.4 主要环境保护目标及保护级别 类别 保护对象 保护内容 方位 保护目标 地表水 东沟、黄金美沟 河流水质 矿区内 《地表水环境质量标准》Ⅱ类标准 环境空气 黄金村村民 人群健康 北侧740m 《环境空气质量标准》二级标准 生态环境 生态植被 生态环境 矿区内 减少水土流失，保护生态环境

# 4评价适用标准

| 环境质量标准 | 一、环境空气 项目所在地环境空气质量功能区划分为二类区，环境空气质量执行国家《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，见表4.1。 表4.1 环境空气质量标准 执行标准 级别 污染物 项目 标准限值 1小时平均（μg/m3） 24小时平均（μg/m3） 《环境空气质量标准》 二级 SO2 500 150 NO2 200 80 PM10 / 150 二、地表水 项目所在地水域功能为Ⅱ类水，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准，见表4.2。 表4.2 地表水环境质量标准 执行标准 类别 pH COD IMn NH3-N S2- Cr6+ Pb 石油类 锰 《地表水环境质量标准》 Ⅱ类 6~9 15 4 0.5 0.1 0.05 0.01 0.05 0.1 三、声环境 项目所在地声环境为2类声环境功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，见表4.3。 表4.3 声环境质量标准 执行标准 类别 昼间 夜间 《声环境质量标准》 2类 60 50 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 一、废气 施工期扬尘排放执行陕西省地方标准《施工厂界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）中相关要求，见表4.4。 表4.4 施工厂界扬尘浓度限值 序号 污染物 监控点 施工阶段 小时平均浓度限值（mg/m3） 1 施工扬尘 （即TSP） 周界外浓度最高点 拆除、土方及地基处理工程 ≤0.8 2 基础、主体结构及装饰工程 ≤0.7 运营期废气作业粉尘呈无组织形式外排，其排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2标准。见表4.5。 表4.5 《大气污染物综合排放标准》表2标准 污染物 无组织排放监控浓度限值 监控点 浓度(mg/m3) 颗粒物 周界外浓度最高点 1.0 二、废水 本项目生产废水沉淀后循环利用不外排，生活污水经化粪池处理后用于林地和农田施肥。 三、噪声 施工期场界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）相关标准；运营期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 表4.6 噪声排放标准 标准名称 级别 评价因子 标准值〔dB（A）〕 昼间 夜间 《建筑施工场界环境噪声排放标准》 / 等效声级Leq 70 55 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 2类 60 50 四、固废 工业固体废弃物贮存、处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）；废机油、废润滑油等危险废物贮存、处置执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）。 |
| 总量控制指标 | 本项目无需设置总量控制指标。 |

# 5建设项目工程分析

5.1工艺流程简述（图示） 该项目充分研究工作区以往地、物、化资料，进一步总结矿化富集规律，指导详查工作，采用地质化探综合找矿方法和坑探相结合的工程手段开展本区地质详查工作。 一、地质简测工作方法及要求 1、选用相应比例尺的地形图为底图，并实测2～4条完整的1/2000地质剖面，详细划分地层岩性、标志层，初步确定层位关系和填图单元。 2、填图主要采用路线剖面法，配合地质界线追索法和露头圈定法布设路线，现场对地质点进行详细观察描述。 3、地质点布设在地层岩性分界面和特殊地质体上，对厚大岩层放稀地质点控制，布点力求均匀，观测线距一般为40～60m，点距30～40m，每平方公里地质点数大于460个。 4、野外地质点采用手持GPS测量定位，将地质点及时标于地形图上，野外地质点用红油漆在标于明显处。 5、地质界线要求实地连结，对特殊地质现象作放大地质素描，并及时进行整理。 二、坑探工作方法及要求 图1 坑探工艺流程及产污环节分析图 坑探工程主要了解矿体在浅部的厚度、品位变化情况，以沿脉坑道为主结合穿脉坑道进行施工。项目设计对已发现的Au-1矿体，通过施工坑探进行深部控制，PD设计坑口坐标为东经108°42′26.48″、北纬33°31′58.40″，掘进方位为 200°，H=1103m，安排硐探工作量为600m。 坑道布设按规范要求执行，沿脉坑道力求布设在矿体内，穿脉坑道力求布设于勘探线上。探矿隧洞采取城门洞型，硐口规格为2.4×2.2m，坑道坡度≤3‰，要求顶、壁平直、规整，以利于通风、排水、运输和地质编录。 沿脉坑道应尽量在矿体内掘进，当矿体厚度大于2m时要用穿脉加以控制，按40m间距进行施工；沿脉施工时，掘进方位应根据矿体产状变化及时调整。工程质量按《坑探工程规程》要求执行。 穿脉坑道一般要求直线掘进，施工单位必须严格按照测量人员测定的方向施工。沿脉坑道方向一般随矿脉的产状变化而变化；当矿体厚度大、断面不足以控制时，坑道应沿近底板一侧掘进，在采样处施工穿脉以穿透矿体。施工单位应及时将坑壁冲洗干净，并修好排水沟，以便地质人员编录、取样。坑探工程沿脉掌子面取样间距一般5m取样。地质编录必须随施工进度及时进行。工程编录采用压顶法，素描两壁一顶，比例尺1:100，编录要及时，各种地质现象应实际控制。工程结束后5日提交原始地质编录记录、工程小结、素描图、平硐平面图或采样平面图；并及时填写相应的工程矿体平均品位、厚度计算表等。 5.2主要污染工序 1、破坏生态植被：探矿前期临时占用荒山林地，探矿点损毁、剥离一定的表层植被，造成植被破环，容易导致水土流失。 2、噪声：噪声主要来源于空压机、凿岩机、钻孔机、扒渣机等设备运行噪声。 3、废水：探矿过程中矿硐排出少量废水和工作人员产生的生活污水。 4、固体废弃物：探矿工程中产生的废石渣和工作人员产生的生活垃圾。 5、废气：探矿过程产生无组织排放粉尘。

# 6项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 处理前产生浓度 及产生量 | 处理后排放浓 度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 施工作业 | 粉尘 | ＞1.0mg/m3 | ＜1.0mg/m3 |
|  | 爆破废气 | CO NOx | 40.2kg 3.15kg | 40.2kg 3.15kg |
|  | 燃油废气 | CO NOx HC | 1.76kg 2.97kg 1.73kg | 1.76kg 2.97kg 1.73kg |
| 水污 染物 | 探矿废水 | 废水量 SS | 432t 3200mg/L、1.38t | 沉淀后循环利用，实行废水零排放 |
|  | 生活污水 | 污水 COD BOD5 SS NH3-N | 104t 300mg/L、0.031t 150mg/L、0.016t 250mg/L、0.026t 30mg/L、0.003t | 化粪池处理后用于农林施肥，零排放 |
| 固体 废物 | 表土剥离 | 表土 | 1300m3 | 堆放于表土场 |
|  | 探矿施工 | 废石渣 | 11973.6t | 废渣堆放于弃渣场 |
|  | 工作人员 | 生活垃圾 | 1.08t | 全部处理 |
| 噪 声 | 1、柴油机、空压机、凿岩机、风机等运行工作中，产生机械噪声，声级值为80～100dB（A），平均90dB（A）。 2、硐内打眼放炮产生瞬时噪声，噪声值为120 dB（A），随着硐内掘进深度增大，其噪声值对外环境影响降低。 |
| 其它 1、施工中要加强安全生产工作，制定相应的安全生产管理制度。探矿过程需用乳化炸药，对炸药的运输、使用等各个环节必须有安全保障措施，防止发生不安全事故。 2、柴油机、空压机需用少量的柴油、机油，必须有防火措施。 3、施工人员在林地施工，必须有防火措施，不得带火进林地，防止发生林地火灾。尽量减少对周边植被的破坏，禁止乱砍滥伐。 |
| 主要生态影响 1、该项目建设所在区域植被覆盖率较高，植被主要是次生灌木林。由于该项目属小规模硐探，临时占用林地面积较小，项目建设区实际占地范围内的土地主要为灌木林地。工程建设过程中，施工作业开挖、弃渣堆放等都不同形式、不同程度地扰动了原地貌形态，损坏了地表土结构和地面林草植被。 2、随着探硐作业的深入，对山体局部地层地质造成一定的破坏，其山体稳定性较未实施前差，易导致一定的水土流失，增加泥石流形成的可能性。 |

# 7环境影响分析

环境影响分析及防治措施 7.1固体废物环境影响分析及防治措施 1、固体废弃物来源 （1）建设表土废渣：硐探施工前需进行硐口清理、场地平整、设备用房建设、矿山道路修筑等，需进行表土剥离和土石方开挖。根据预算可知，项目在探硐设施建设和道路修建过程中预计表土剥离1300m3，土石方开挖量约为1900m3，共计3200m3，约5760t（废弃石渣体积与重量换算关系为1.8t/m3）。 （2）硐探废渣：硐探设计实物工作量为600m，探硐硐口尺寸为2.4×2.2m，预计产生废石渣3168m3（实方），虚方为4752m3（实方与虚方换算关系为1.5），虚方废弃石渣体积与重量换算关系为1.8t/m3，换算弃渣重量为8553.6t。 （3）生活垃圾：项目劳动定员12人，每人每天产生生活垃圾量0.5kg，施工期约180天，共产生生活垃圾量1.08t。 2、固体废弃物处理措施 （1）工程措施 ①修建表土临时堆场：对于探洞建设前期洞口及场地建设、内部简易道路及弃渣场修建过程中产生的表层熟土应设置表土堆场，所产生的表土必须集中堆放，待探矿结束后用于渣场和洞口等剥离面覆土回填、恢复植被。建设单位拟将表土堆场设置于临时便道和原有山区道路交叉口处原有村民搬迁后住房空地，地势平坦，且植被较差，占地面积约300m2。表土堆场必须按照规范设置，修建拦挡及导排水设施，避免降雨时洪水冲刷造成水土流失。 ②修建弃渣场：硐探过程产生的弃渣部分外运用于道路修筑、场地回填、边坡维护、回填探硐等途径进行综合利用，不能利用的必须全部堆放于弃渣场内。由于目前尚未实施硐探作业，无法采样分析，建议建设单位在后期探矿过程中，应对废矿石取样进行浸出毒性分析，以判定矿石废渣的性质。然后根据废矿渣的性质调整弃渣场的建设方式：若属于危险废物，应停止施工作业；若属于一般工业固废Ⅱ类废物，弃渣场应进行防渗处理；若属于一般工业固废Ⅰ类废物，可直接进行堆放。 根据《陕西省宁陕县黄金沟金矿详查项目水土保持方案报告书》可知，项目拟在探矿洞口沟道修建1座弃渣场。根据现场踏勘，沟道下游无村民住房和基本农田。弃渣场设计工程措施如下： 浆砌石拦渣墙：渣场拦挡墙采用M7.5浆砌石重力墙，拦渣墙长9m，其顶宽取1.2m，底宽取2.4m，墙背坡比1：0.25，总高度为4m（基础深估算为1.5m）。拦渣墙墙体排水孔φ100mm，横间距为2m，竖间距为2.0m，呈梅花型分布，排水孔靠渣体侧设碎石反滤层。拦渣坝水平方向每5.0m设置一道伸缩沉降缝，缝宽2cm，采用沥青木板卡塞。拦渣坝基底必须挖至基岩。本项目弃渣场为沟道型，堆渣过程中必须规范堆放工序，堆渣前先修建浆砌石挡墙，实行“先拦后弃”，堆渣时先堆弃废弃的石方，再堆弃土方。堆渣场采用分层堆放、碾压的施工方法，在堆渣作业阶段要对弃渣面分层压实，堆高不宜过大，最终堆放边坡不大于1:1.5。弃渣完毕后，进行场地平整及覆土以便后期土地恢复利用。 干砌碎石盲沟：该弃渣场为沟道型弃渣场，沟道内有季节性流水，流量较小，方案考虑在沟道底部铺设干砌石盲沟，盲沟采取干砌碎石结构，断面尺寸为 100cm×100cm，干砌碎石上部采取透水土工布包裹，下部采取复合土工防渗布包裹，出口在拦渣墙底部相应位置用干砌片石填塞 50cm 引入下游自然沟道内。 浆砌石截水沟：堆渣场位于沟道内，上游汇水面积较大，为防止上游汇水冲刷渣体，拟沿着场地外边缘布设100m长浆砌石截水沟，将上游汇水通过截水沟拦截至拦渣墙下游沟道。截水沟断面采取梯形断面，坡比1：1，截水沟底宽0.4m，高度取0.4m。 环评要求建设单位必须委托有资质单位按照水土保持方案设计对弃渣挡墙进行施工及监理。坝体高度应按设计要求和技术质量标准建设，严禁突击加坝。弃渣运至渣场后首先由沟道上部向下侧均匀排放，分散堆积，然后向前方扩展，做好弃渣的排放、输送、堆存，并在渣场顶部修建防洪拦挡设施和排洪涵洞，渣场与两侧自然边坡结合部位修筑排洪渠，将上游来水导向挡墙下游排出。确保弃渣场防洪泄洪安全运行。 （2）生物措施 硐探过程产生的弃渣堆放于弃渣场内，在弃渣堆放过程中控制水土流失及恢复和改善占压土地植被是土地整治的重点。建设单位应及时对探矿场地、简易道路、表土堆场及弃渣场的地表进行覆土，植被恢复。树种、草种应选择适宜本区环境，有利于营造水土保持林带的植物，以拦截地表径流，减轻径流速度，发挥植物的水保作用，从而达到改善生态环境的目的，以减轻项目实施对生态植被的破坏。 （3）生活垃圾处置措施 生活垃圾禁止乱抛滥扔，必须集中收集，统一堆放，定期交黄金村环卫部门清运填埋处置，不得随意堆放、丢弃。 7.2废气环境影响分析及防治措施 1、粉尘 项目在探矿过程中，探矿挖掘、打眼、弃渣清理及回填等过程均会产生无组织排放粉尘。类比同类数据，硐探过程硐内粉尘浓度约为90mg/m3，作业粉尘会影响局部环境空气质量。硐探过程粉尘主要产生在硐内，对硐内施工人员有直接的影响。建设单位在硐探过程中应采取湿法作业方式，加强矿洞通风，同时加强对操作工人劳动保护，必须采取配备防尘罩等措施，减轻粉尘对操作工人及外环境的影响。对于探矿过程中平整场地施工、出渣等产生的二次扬尘污染，可通过洒水进行防治，以降低二次扬尘浓度。 2、爆破废气 本项目在硐探过程中需采用到爆破方式来进行操作，根据工程量预测项目消耗炸药0.9t。据有关资料，每吨炸药爆炸时产生CO为44.7kg，NOX为3.5kg，则项目产生的主要污染物CO为40.2kg、NOX为3.15kg。爆破废气集中在探硐内，使硐内空气含尘量和有毒有害气体浓度较高，对硐内大气环境质量和人员健康造成不利影响。评价要求建设单位加强硐内局部通风，改进爆破技术，设置爆破后快速反应喷雾系统来减少扬尘。采取上述措施后，探硐外排废气中污染物浓度可满足《大气污染物综合排放标准》（GBl6279-1996）表2 中二级标准要求。 3、燃油废气 本项目柴油发电机所用燃料为柴油，预计用量约1t。机械运转时燃油产生含CO、NOX、HC的废气，根据类比资料估算，每吨柴油燃烧时产生CO：1.76kg、NOX：2.97kg、HC：1.73kg，则各污染物产生量分别为 CO：1.76kg、NOX：2.97kg、HC：1.73kg，燃油废气呈无组织形式排放。建设单位应采用高品质燃油，加强设备维护与保养。项目运行期间柴油使用量少，废气排放量小，加之探矿硐口周边主要以山地为主，空气稀释自净作用强，运行过程中柴油发电机设备产生的燃油废气通过山地内树木吸收及稀释扩散后，不会改变当地环境空气质量现状，对周围环境空气影响程度很小。 7.3噪声环境影响分析及防治措施 1、柴油发电机、空压机、风机、凿岩机、风钻等设备在运行中产生机械噪声，噪声值为80～100dB（A），平均为90 dB（A）。项目采用两班工作制，夜间不工作，故不进行夜间噪声影响分析。按最大源强100dB（A），在没有采取任何降噪措施的情况下，通过点源扩散衰减模型进行计算。按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准评价，项目机械噪声影响距离为昼间100m以内（≥60 dB（A））。本项目昼间厂界噪声达标。根据现场调查，项目施工作业区500m范围内无村民住户，因此探矿过程机械设备噪声对外环境不会造成太大影响，但对操作工人身体健康有一定影响。为将噪声对施工人员以及外环境的影响降低到最小程度，建议建设单位必须采取以下措施： （1）尽可能引进使用低噪声设备，对设备加强维修保养，确保其正常运转； （2）必须对空压机、柴油发电机等机械设备采取设备房封闭隔音、基础安装减震垫、设备之间采用柔性连接等降噪措施； （3）操作过程严禁打干钻，必须采取湿法作业，湿钻可使噪声降低30 dB（A）左右； （4）对在高噪声区工作的施工人员作好劳动保护，如配发隔声耳罩等； 2、洞探在洞内打眼放炮产生瞬时噪声，噪声值达120 dB（A）左右，噪声产生于洞内，随着洞内掘进深度的增加，其噪声影响程度愈降低，对硐外声环境影响较小。建设单位应合理安排工期，缩短施工期，尽量减轻突发性噪声对环境的影响。 7.4废水环境影响分析及防治措施 1、生产废水 项目硐探采用风钻机湿法打眼工艺，湿法作业过程会排出少量泥浆水。项目探硐高度处于当地最低侵蚀基准面之上，矿体水文地质条件以基岩裂隙含水层为主，较为简单，矿硐自然渗出的水量较小。参照同区域周围矿山，地下涌水量约为0.1t/h，探矿期约180d，预计探硐涌水量约为432t（2.4m3/d）。湿法作业产生的泥浆水与硐内自然渗出的少量地下水混合排出硐外。废水中含悬浮物（SS）浓度高，类比同类项目废水监测数据，SS浓度达3200mg/L，SS产生量为1.38t。项目所在地地表水体功能区划为Ⅱ类水体，严禁设置排污口，废水不得排入外环境。建设单位应依地势修建三级废水沉淀池，废水经沉淀处理后循环用于湿法作业。对于沉淀池内的沉积物，建设单位每周清理一次，以保持废水沉淀池处理效果。沉淀池污泥清理后堆放于弃渣场，严禁随意堆放污染环境。对于暴雨季节断裂层产生的大量涌水，不属于生产废水，在不扰动的情况下，建设单位可以直接引走排入外环境。 根据项目勘查方案可知，在勘察深度范围内，未见断裂、崩塌、塌陷、落水洞等不良地质作用。矿区地质发育完整，基岩为不透水岩层，透水性很差，因此弃渣场渗滤液污染矿区地下水的可能性不大。当地村民住户生活用水均外接农饮工程，使用碾子沟地表水，不饮用黄金美沟地表水，故本项目的实施对下游村民饮水不产生影响。为减轻弃渣场渗滤液对地表水和地下水环境的影响，建设单位应在弃渣场坝下设置废水截渗、集渗池，将弃渣场渗滤液收集沉淀后用于弃渣场抑尘，后期用于渣场绿化灌溉。 由于目前未实施硐探，无矿洞涌水外排，建议在后期探矿过程中对探硐产生的硐探废水、涌水和弃渣场产生渗滤液应委托资质单位定期开展水质监测，并对探硐废渣进行浸出毒性鉴别分析，分析是否含有重金属等污染物。若发现污染物浓度超标，应及时停工整改，并及时上报环境保护管理部门，采取相对应的防治措施，以防对地表水、地下水、土壤和周围环境造成污染影响。 2、生活污水 项目劳动定员12人，每人每天用水60L，探矿作业期180天，预计用水量为130t，污水产生量占用水量80%，生活污水产生量104t。参照同类型生活污水监测结果：COD为300mg/L、BOD5为150mg/L、SS为250mg/L、NH3-N为30mg/L，生活污水以有机物污染为主。建设单位办公生活用房租用黄金村民房，矿区设置1座简易厕所，并设集粪坑，生活污水定期清掏用于农田菜地施肥或周边林地浇灌。矿区厕所集粪坑必须进行防渗处理，所有生活污水必须实行零排放，不得排入地表水体。 7.5生态环境影响分析及防治措施 1、生态植被破坏 探矿过程中表土剥离、弃渣堆放、道路修建等均会破坏地表植被，不可避免地会破坏植物的生境，使局部范围内的生态系统的组成和结构发生改变。同时由于挖掘破坏地表植被，会改变局部地形和生态系统，从而造成原有景观的局部破坏，改变了局部山体的地貌，降低了原有的自然景观美学价值。本项目租用宁陕县潼鑫矿业有限公司的炸药库，不新建炸药库；办公生活区用房租用当地民房。在本次详查实施过程中，生态植被破坏主要是探硐口及硐口场地的建设、弃渣场建设、简易便道施工及表土堆场等过程，在不同形式、不同程度地扰动了原有地貌形态，损坏了地表土结构和地面林草植被，使其失去原有的使用功能，对局部的生态环境造成较大影响。 （1）表土剥离：该项目设计掘进1个探硐，探矿隧洞口地势较平缓，可以作为探矿工业场地，主要布置有变配电室、空压机站、回车场等，探硐口及硐口场地建设预计剥离表土面积约500m2，所占用的土地类型均为灌木丛。表土剥离造成地表裸露，破坏了原有的植被，容易导致水土流失和诱发滑坡、泥石流等地质灾害。但通过实地调查，项目区范围内无国家或省级保护植物，作业面仅为普通软杂、阔叶类灌木及杂草，不会影响野生动物的迁移和生活空间。 （2）临时堆土场：项目硐探实施前需进行硐口及硐口场地表土剥离，剥离的表土必须集中堆放，用于探矿结束后剥离区域覆土绿化。建设单位拟将表土堆放于临时便道和原有山区道路交叉口处原有村民搬迁后住房空地，该空地地势较平坦，占地面积约300m2。 （3）弃渣场：项目硐探过程产生的弃土渣需堆放于渣场内，建设单位拟在探矿隧洞洞口左侧坡面底部沟道修建弃渣场。根据项目水土保持方案设计可知，项目设计弃渣场占地2000m2，总库容约6000m3。渣场所占用的土地类型为荒坡地，不占用林地、农田等。 （4）矿区临时便道：经现场勘察，项目矿区内现有的泥结石道路基本满足项目需求，矿区与外部联系道路依托村级道路，但进入探矿隧洞需新建约300m的临时便道，规划路面宽度约5m，预计便道占地面积约为1500m2。 综上分析，本项目在实施过程共破坏地表植被4300m2。虽然矿山所处区域的林地面积较大，但项目详查仅开展一个硐探，工程作业面较小，生态破坏相对较小，属于点状破坏。本项目的实施，局部范围内影响生态功能、生态效能短期降低是客观存在的，但对林地破坏面积相对较少，因而产生的生态影响程度较小。通过实地调查，在本工程施工区影响范围内无国家或省级保护植物珍稀、濒危野生保护动植物分布，但存在一些普通的小型啮齿动物，这些动物的分布区域广泛，数量也较多。工程施工期间受噪声和施工人员活动的干扰，可能使施工区的种类数量减少，并且可能会迁徙栖息地，但在施工结束以后，随着噪声和人为活动的减少，这种干扰随即消失，种群会很快恢复，对物种多样性影响较小。建设单位在通过科学合理的管理和采取生态保护措施，不会对现有森林资源、环境质量和林业发展产生影响，也不会影响野生动物的迁移和生活空间，更不会对项目区的生态功能构成威胁。 2、生态保护措施建议 由于探矿项目有别于采矿项目，对地表植被的破坏非常有限，且本项目仅开展一个探硐，生态植被破坏面积相对较小，对整个地区生态系统的功能和稳定性不会产生大的影响，也不会引起物种的损失。建设单位应积极采取生态保护与恢复措施，针对项目工程难易程度和实施时间不同，应有计划的分期对探矿作业破坏的生态植被进行恢复。 项目硐探过程中产生的弃石渣应尽量用于道路修筑、边坡维护、回填探硐等用途，无法利用的弃渣必须全部堆放于弃渣场内。根据项目水土保持方案可知，建设单位拟在探硐口左侧沟道修建弃渣场，渣场占地2000m2，库容约6000m3。弃渣场拦挡设施必须在硐探作业前建成，弃土石渣的堆放必须严格按照水土保持方案要求进行，避免因突发暴雨或连阴雨而溃坝，进而引发泥石流，造成河道堵塞，对生态环境及道路交通的损坏。 当所有探矿工作结束后，建设单位必须将矿洞进行封闭，矿区内的所有设备人员全部撤离，拆除矿区范围内的所有临时建筑物，对所有破坏场地进行覆土恢复植被。由于弃渣场堆渣完毕后，区域为碎石层或土石混合料，立地条件较差，无法直接植树种草恢复植被。在植树种草前，应将区域先进行覆土整地，整地包括平整土地、碎土和覆盖种植土，覆土厚度约40～50cm，覆土来源于探矿场地和临时便道剥离的表土。具体在选择适宜林草品种时，可根据水土保持、绿化美化、兼顾生物多样性及经济方面的需求，选择适宜本区环境，有利于营造水土保持林带的植物，以拦截地表径流，减轻径流速度，发挥植物的水保作用，从而达到改善生态环境的目的。根据水土保持方案设计，植被恢复区域种植灌木选用一年生实生刺槐苗，挖穴0.4m×0.4m×0.4m，栽植株距2.0m，行距2.0m；草种选用三叶草，播种量控制在40kg/hm2。预计探矿场地、弃渣场、施工便道及表土场等共需种植刺槐约1098株，撒播草籽19.2kg。 矿区植被恢复工作应根据本工程建设分区的不同，分段进行绿化；应在地下设施完工后进行。绿化时间以春秋季为主，同时应加强管理，造林后每年秋、冬季要对去秋今春新植幼林和补植幼林进行全面检查以判定造林成活率高低和林木生长情况，及时拟定补植措施，以提高幼林成活率和保存率，加快郁闭。 7.6地质环境影响分析 该矿区工程地质环境良好，自然环境优越，坡残积物覆盖较为稳定，矿体形态整齐，连续稳定，围岩中等稳固，自然形成的滑坡、泥石流等灾害可能性较小。由于实施硐探易发生一定范围的探空区塌陷，坑道围岩落块等灾害，硐探爆破震动的影响易引发地表岩土体松动崩塌。根据建设工程性质特点，结合地质灾害发育现状及发展趋势，注重地质环境条件及其动态变化分析，应合理地进行地质灾害的防治，消除因地质灾害引起的环境问题。现状条件下，探矿区存在少量的地质灾害隐患，若采取适当的探矿方案，消除探矿实施过程中出现的地质灾害隐患后，建设工程是较适宜的。该探矿作业对地质环境不会造成较大的影响。 地质灾害引起的环境问题防治要坚持“预防为主，防治结合”的原则，最大限度地减少地质灾害造成危害，保证探矿作业的顺利进行，并与环境相协调。根据探矿区特点及可能出现的地质灾害危险性，对其提出以下防治措施建议。 1、为了确保探矿硐口的安全，建议对边坡的危岩体要及时清除，对硐口破碎风化岩体和硐内疏松体要进行永久支护。 2、为防止矿洞探空区产生冒顶而引发地面塌陷，对矿山探空区进行必要的回填。在硐身浅部严禁采用强暴破。同时遇到断裂破碎岩体要及时支护，加强坑道中地质安全管理和采取一定的安全防范措施。尤其顶板管理，要安排有一定经验和现场处置能力的人员任专（兼）职安全员进行经常性巡查，对发现的吊块、片帮情况及时处理。对坑道严重崩塌变形的地质灾害，应立即安排人员及时采取排险、封堵等措施，对危险地段，要采取强硬措施抓预防和整治，设置标志牌，制定环境风险事故应急预案，避免不安全生产责任事故的发生。确保生产安全进行。 3、探矿过程中产生的弃渣弃石等必须妥善处置，不能利用的必须规划堆放场地，合理规范堆放，弃渣场地要进行拦截打卡，且坚固牢靠，避免因突发暴雨或连阴雨而溃坝，进而引发泥石流，造成对生态环境及公路交通的损坏，应严格执行水土保持方案，确保当地群众人身安全和生态环境良好。 4、地质灾害是动态变化的，应建立地质灾害安全监管制度，加强地表和地下探空区等各类地质灾害监测，一旦发现险情，要及时的向有关部门报告以便有效及时的处治，做到安全生产，防患于未然。 7.7水土流失环境影响分析 经调查，详查矿区周围林草覆盖率为90％以上，以灌木林和杂草为主，水土流失较小。在项目实施过程中，造成水土流失的原因为施工现场开挖和废土石堆放场，损坏原地表及植被，使表土层扰动松散，抗蚀能力减弱，从而加剧水土流失。鉴于该项目为探矿工程，仅有一座探硐，规模小，易引起水土流失的物源主要为弃石渣。尤其是在暴雨期将会加剧当地水土流失，产生一定的泥石流，其危害对象为坡面和下游沟谷。建设单位必须严格按照水土保持方案设计修建弃渣场，建设拦挡墙和截水沟，硐探弃渣稳定堆放于渣场内，将水土流失控制在防治目标内，减少滑塌、滑坡、土溜等灾害的发生，降低泥石流发生的可能性。 7.8环境风险防治措施及建议 1、风险识别 本项目为探矿项目，作业过程中会使用雷管、炸药，预计年使用炸药0.9t。矿山不建设雷管炸药库，租用潼鑫矿业已有炸药库房。根据该建设项目的工艺性质、作业方式及当地周围环境特征，属非重大危险源。项目主要环境风险包括：①炸药及导爆管等爆破材料在使用、运输等过程中存在风险隐患，容易引起放炮事故和火药爆炸事故，造成人身伤亡；②在开采过程中由于爆破不当等原因将有可能导致山体滑坡、边坡岩体滑移和崩落、坍塌等地质灾害，威胁人身安全。 2、主要环境风险分析 （1）爆破事故 爆破是一种特殊行业，安全在这一行业中具有突出地位。爆破事故主要包括爆破地震、冲击波、个别飞石和爆破噪声等，其中爆破产生的飞石伤人等事故引发纠纷不计其数。另外，还有盲炮、半爆、早爆等。 （2）火药爆炸事故 火药爆炸事故是指火药、炸药在运输过程中发生的爆炸事故，属意外爆炸事故。项目火药、炸药的运输由专用运输工具运输，较为安全，运输过程发生火药爆炸事故的可能性较小。在未爆炸或未爆炸完全的炸药在装卸矿石过程中遇剧烈碰撞而发生爆炸的可能性存在，属于爆破事故中的迟爆现象。 3、风险防治措施 （1）火药器材运输、爆破设计和施工单位必须严格执行《爆破安全规程》（GB6722-2014）有关规定，并根据矿山周围环境条件和工程地质条件进行爆破设计。 （2）禁止自卸矿车、摩托车及其他不能保证安全的运输工具运输爆破器材；禁止炸药和雷管混装混运，禁止爆破器材和其他货物混装；严禁摩擦、撞击、抛掷爆破器材。 （3）装卸爆破器材应尽量选择在白天进行，装卸地点，严禁烟火，严禁带发火物品，有专人在场监督，并应该有警卫，禁止无关人员在场。 （4）为控制爆破振动对矿区及周边的影响，爆破设计应根据验算结果，控制延时爆破最大一段的允许装药量。 （5）爆破作业时，影响范围内的非爆破施工人员均需撤出爆破警戒线外，爆破作业人员进入坚固的避炮棚中。矿区应按爆破作业的要求，在合适位置设置坚固的移动避炮棚。装药警戒范围由设计和爆破工作领导确定，装药时应在警戒边界设置明显标志并派出岗哨，防止周边人员误入爆破施工危险区。 （6）每次爆破作业施工全过程，建设单位都应派专职安全管理人员进行监督，以加强爆破现场的安全管理工作。 （7）实行爆破材料领退制度，剩余爆破器材必须当天清理由专门人员运走，严防丢失爆破材料，经检验确认失效、不符合技术要求或国家标准的爆破器材，均应在指定地点销毁。销毁时必须登记注册，编写书面报告；报告中应说明被毁爆破器材的名称、数量、销毁原因和销毁方法、销毁地点、销毁时间。 4、建立并实施应急预案。 针对工程可能发生的风险事故，建设单位应制定突发环境风险事故应急预案，经修订完善，由企业法人批准公布实施，在本单位主要负责人签署实施之日起30日内报所在地环境保护主管部门备案。宣贯全体员工，并进行必要的演练，以保证应急预案有效可行。应急预案主要内容应根据表7.1详细编制： 表7.1 应急预案内容 序号 项 目 内容及要求 1 应急计划区 危险目标：装置区、环境保护目标 2 应急组织机构、人员 地区应急组织机构、人员 3 预案分级影响条件 规定预案的级别和分级影响程序 4 应急救援保障 应急设施、设备与器材等 5 报警、通讯联络方式 规定应急状态下的报警通讯方式、通知方式和交通保障、管制 6 应急环境监测、抢救、救援及控制措施 有专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数后果进行评估，为指挥部门提供决策依据 7 应急监测、防护措施器材 事故现场、临近区域、控制防爆区域、控制清除污染措施及相应设施。 8 人员紧急撤离、疏散、撤离组织计划 事故现场、临近区、受事故影响的区域人员及公众对受损程度控制规定，撤离组织计划及救护，医疗救护与公众健康。 9 事故应急救援关闭程序与恢复措施 规定应急状态终止程序。事故现场善后处理，恢复措施。临近区域解除事故警戒及善后恢复措施。 10 应急培训计划 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练。 11 公众教育和信息 对临近地区开展公众教育，培训和发布有关信息。 建设单位通过落实各项安全生产措施及事故风险应急措施后，可使对环境的风险降至最低，因此从总体情况来看，项目的环境风险可以接受。 7.2.9环境管理与监测计划 1、环境管理 本建设项目应将环境保护目标纳入日常管理中，并制定合理的污染控制措施，使项目排污符合国家和地方有关排放标准。企业内部必须加强其环境管理机构和职能建设，使其环境管理行之有效。项目运行期间，建设单位要接受宁陕县环境保护局的指导和检查，共同搞好项目的环保工作。根据本项目的特点和性质，在探矿期间的环境管理，作以下说明： （1）管理体制及机构 建设单位应成立环保领导小组，建立专项环保建设基金，设立环保专干负责项目日常环保管理，落实各项环保措施。 （2）管理职责 ①严格贯彻执行国家、省、市各项环保政策、法规、标准，根据本项目的环境保护要求，组织实施，监督执行。积极配合、接受各级环境管理部门的监督、检查。 ②建立管理规范的档案管理制度，所有环保资料应齐全；建立污染源档案，日常做好常规环境统计工作，掌握各项治理设施的运行状况。 ③为了有效监控建设项目对环境的影响，建设单位制定切实可行的污染源监测计划，定期委托有资质环境监测机构开展污染源及环境监测，掌握污染源的动态，为环境管理和污染防治提供科学的依据。 ④定期对职工开展环保知识和技术的培训工作，鼓励全员重视环保。 2、监测计划 为了有效监控建设项目对环境的影响，建设单位应建立环境监测制度，定期委托有资质环境监测机构开展污染源监测，以便及时掌握产排污规律，加强污染治理。 （1）监测计划 营运期污染源与环境监测计划如表7.2所示。 表7.2 环境监测计划一览表 类 型 监测项目 监测点位置 监测点数 监测频率 控制指标 大气污染源 颗粒物 项目区上风向、下风向 4个点 每半年1次 《大气污染物综合排放标准》无组织排放标准 地表水 pH、SS、六价铬、铅、锌、铁、硫化物 黄金美沟厂址上游100m、下游200m 2个点 每半年1次 《地表水环境质量标准》Ⅱ类标准 废水 pH、SS、六价铬、铅、锌、铁、硫化物 矿洞涌水、渗滤液收集池 2个点位 每半年1次 厂区噪声 Leq(A) 厂区四周边界 4个点 每半年1次 《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准 （2）监测方法 环境空气和废气监测方法应严格执行《空气和废气监测分析方法》（第四版），地表水监测方法严格执行《水和废水监测分析方法》（第四版），声环境监测方法执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》有关规定。 7.10环保投资与建设项目竣工环保验收清单 该项目总投资477.56万元，其中环保投资44.6万元，环保投资占总投资的9.34%，环保设施投资估算表见表7.3、项目竣工环保设施验收清单见表7.4。 表7.3 环保设施投资估算表 序号 项目名称 环境保护设施 资金估算（万元） 1 探矿废渣、表土 弃渣场1座（拦挡墙、截排水渠等）、表土场1座 12 2 生产废水 废水沉淀池、导流渠、集渗池等 2 3 生活污水 厕所1座 0.5 4 生活垃圾 垃圾收集桶若干 0.1 5 噪声 装减震垫、隔声罩、隔声耳罩 2 6 废气 防尘罩、洒水、通风换气扇 1 7 生态植被恢复 渣场覆土，播撒草种，并在春季选择优质苗种绿化 20 8 环境管理 环境监测 5 9 环境风险 安全措施和应急预案 2 合计 44.6 表7.4 建设项目竣工环保验收清单 序号 治理项目 环保设施及数量 验收标准 1 固废 表层熟土 弃土场1座 《水土保持方案》，固废处理符合《一般工业固体废物贮存、处置污染控制标准》有关规定要求 探矿废石渣 弃渣场1处（拦挡墙、截排水渠、导水盲沟等） 生活垃圾 垃圾收集桶若干 2 废水 生产废水 沉淀池1组，配套导流渠 循环利用，零排放 渣场渗滤液 截渗沟、集渗池1座 生活污水 厕所1座 定期清理用于农林地施肥 3 废气 粉尘 湿法作业，防尘口罩、通风换气扇等 《大气污染物综合排放标准》表2无组织排放监控浓度限值 4 噪声 各类机械噪声 隔声罩、减震垫、隔声耳罩 《工业企业厂界环境噪声标准》2类标准 5 矿区 生态恢复治理 弃渣场表层覆土，并对探硐剥离面及弃渣场播撒草种和植树绿化 对详查区施工作业造成的生态破坏全部恢复，达到区域生态环境恢复目标量化指标要求

7.2.11污染物排放清单 本项目污染物排放清单见表7.5： 表7.5 项目污染物排放情况一览表 类型 污染源 污染物 环保措施 排放情况 执行标准 治理措施 运行参数 排放源强 总量 指标 排放时段（h） 排放 方式 最终去向 大 气 污 染 物 爆破废气 CO 加强硐内局部通风，改进爆破技术 / 40.2kg/a / 1440 无组织 区域环境空气 《大气污染物综合排放标准》 NOx / 3.15kg/a / 1440 燃油废气 CO 采用高品质燃油，加强设备维护与保养 / 1.76kg/a / 1440 NOx / 2.97kg/a 1440 HC / 1.73kg/a / 1440 水污染物 生产废水 432m3 SS 三级废水沉淀池 / 1.38t/a / 4320 沉淀后回用 废水不外排 生活污水 104m COD 依托民房已有化粪池，定期清掏 / 0 / 1440 林地浇灌利用 BOD5 0 / SS 0 / NH3-N 0 / 固废污染物 生产车间 表土 堆放于表土场 / 1300m3 / 1440 用于矿区覆土回填 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》及修改单中的规定 废石渣 堆放于渣场内 / 11973.6t / 1440 弃渣场稳定堆放 人员 生活垃圾 环卫部门清运 / 1.08t / 1440 卫生填埋 噪声 柴油发电机、空压机、风机、凿岩机、风钻 机械噪声 选用低噪声设备，隔声、减振、消声噪声，加强管理 / 80～100dB（A） / 1440 连续排放 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准

# 8建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理 效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 探矿作业 | 作业粉尘 | 1、湿法操作。2、加强操作人员劳动保护工作。3、定期洒水 | 达标排放 |
|  |  | 爆破废气 | 加强局部通风，改进爆破技术，设置喷雾系统 |  |
| 水 污染物 | 生产废水 | SS | 修建沉淀池 | 循环利用 |
|  | 生活污水 | COD、BOD5、SS、NH3-N | 依托民宅厕所和矿区厕所处理 | 用于农林业施肥，不外排 |
| 固体 废物 | 硐探作业 | 表土 | 堆放于表土场，覆土绿化回用 | 全部处理 |
|  |  | 废石渣 | 综合利用，其余堆放于弃渣场 |  |
|  | 废水沉淀池 | 沉淀泥砂 | 清理至弃渣场堆放 |  |
|  | 工作人员 | 生活垃圾 | 集中收集交环卫部门清运处置 |  |
| 噪 声 | 1、对机械设备加强维护与保养，对空压机等高噪声机械采取隔声、基础减震等措施降噪。 2、施工过程必须采取湿法工艺，降低噪声分贝值。 3、加强对操作工人的劳动保护，采取配戴耳罩等措施。 |
| 其 它 | 1、加强工人劳动保护，定期给工人进行身体检查。 2、加强安全生产管理措施，做到安全生产，杜绝意外事故发生。 3、严禁以采代探。 |
| 生态保护措施 生态保护工作实行“预防为主、全面规划、综合防治、因地制宜、突出重点、加强管理、注重效益”的方针政策。 一、做到施工方案合理化，科学地安排工期，以缩短对生态环境扰动时间；采用科学的施工技术，减小对生态环境消极影响；加强工程的环境保护管理，进行必要的环境监理和生态监测；制定相应的规章制度，制订切实可行的生态影响减缓对策措施；合理利用土地资源、控制林地破坏面积，减少生态影响及破坏程度。 二、采用防护和恢复措施，做好生态防护规划，保护好一切野生动植物。指定适宜的绿化方案，遵循边施工边恢复的原则。造林面积不得低于毁坏林地面积，造林树种依据树木的生物学特性选定，人工造林技术要求及标准严格按照天然林保护工程公益林建设有关技术要求、标准执行。恢复原有的生态环境，减少自然景观影响程度。 三、建立生态影响补偿机制，实施补偿措施，对无法恢复地段进行异地补偿，做到损一补一。 四、通过实施生物措施与工程措施相结合、临时措施和永久措施相结合水土流失防治措施和生态恢复措施，保证绿化面积达到4300m2以上。林地恢复技术要求： 1、整地：根据造林整地根据实际情况、尽量做到提前整地。征地方法按照因地制宜的原则进行，采用穴状整地。 2、造林时间：造林时间规划在春秋两季进行。春季造林宜早，早3月中旬至4月中旬土壤解冻后进行。秋季造林从秋末开始至土壤结冻停止，一般在9月至10月下旬进行。 3、种苗：严格执行《陕西省林木种苗管理办法》，所使用的苗木必须由林业部门负责统一组织和协调。苗木质量必须达到省级Ⅰ—Ⅱ级苗木标准。 4、植苗技术：要从起苗、运输到栽植，都必须保护好树苗，注意起苗少伤根，尽量缩短从起苗到栽植的时间，做到随起苗随栽植。植苗深度要适中，穴的大小深浅应适宜。埋土深度一般要比苗木根茎深2—3cm。植苗木时根系一定要保持舒展，把苗木放在穴的中央，并把土壤压实，根系与土壤要紧密连接，用表土填至一半时把苗木向上稍提一下，使根系舒展后再填土踩实，直至填满穴坑二次踩实，穴面再覆一层松土。穴的大小、深浅，以保证苗木根系在穴内能舒展为宜。同时应及时调查树木的成活率，并适当补植。 通过以上植被恢复措施，使区域生态环境切实得到保护。具体目标见表8.1。 表8.1 区域生态环境恢复目标量化指标 项目 扰动土地整治率（%） 水土流失总治理度（%） 土壤流失控制比（%） 拦渣率 （%） 林草覆盖率（%） 植被恢复系数（%） 指标 ≥95 ≥95 ≤1.5 ≥95 ≥25 ≥98 |

# 9结论与建议

9.1项目概况 宁陕县永德矿业有限责任公司为进一步查清陕西省宁陕县金川镇黄金村黄金沟一带金矿赋存状态、储量，为开发利用提供地质依据，决定实施陕西省宁陕县黄金沟金矿详查项目。该项目详查区域面积为5.01km2，拟通过地质测量的工作方法和坑探工作手段对金矿体进行详查地质工作。项目总投资477.56万元，劳动定员12人，工期6个月，预计2018年12月全部完成。 9.2与产业政策符合性分析 该项目经陕西省国土资源厅授予了《矿产资源勘查许可证》，探矿权证号T61120090802032696。项目属于国家发展和改革委员会第21号令《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013修正）》中鼓励类“九、有色金属”中“1、有色金属现有矿山接替资源勘探开发，紧缺资源的深部及难采矿床开采”类项目，符合国家产业政策。 9.3项目实施符合性分析 本项目详查矿区处于秦岭南坡，详查探矿硐口标高为1103m，低于1500m，不在《陕西省秦岭生态环境保护条例》规定的禁止开发区、限制开发区，处于适度开发区内，符合《陕西省秦岭生态环境保护条例》要求。 本项目所勘查的金矿属于规划鼓励勘查的矿种，项目勘查区不在禁止勘查区和限制勘查区，与《宁陕县“十二五”矿产资源开发利用总体规划》相符合。 根据调查，本项目不在自然保护区（核心区、缓冲区）、风景名胜区、饮用水水源保护区、基本农田保护区，远离了地表水、居民点，符合生态保护红线、资源利用上线、环境质量底线的要求，项目为金矿勘查项目，不属于金矿采选业，不在所在区域功能区负面清单内，符合“三线一单”要求。 9.4环境质量现状 评价区内环境空气中SO2、NO2、PM10的监测值均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，环境空气质量现状良好。 地表水监测指标均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准。 声环境现状监测结果表明，详查区四周声环境昼、夜均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准，项目地声环境状况良好。 9.5环境影响及污染防治措施 （1）水环境影响及污染防治措施 项目在实施过程中湿法作业产生的少量生产废水采用沉淀池沉淀处理后全部回用，不外排。 生活污水依托租用民宅和矿区简易厕所收集处理后用于农林业施肥，不外排。 （2）固体废物环境影响及处置措施 项目硐探作业产生废渣部分用于道路修筑、边坡维护等途径利用，其余部分堆放于弃渣场内；工人产生的少量生活垃圾集中收集后定期交村镇环卫部门清理至垃圾填埋场填埋；前期施工开挖产生的表层熟土堆放于表土场内，后期用于场地、渣场覆土绿化。 （3）大气环境影响及污染防治措施 本项目大气污染物主要是作业粉尘、爆破废气和燃油废气。探矿过程中产生的粉尘通过加强探硐通风换气、湿法作业、工人佩戴防尘罩及场地洒水等措施可有效减少粉尘排放浓度；爆破废气应加强局部通风，改进爆破技术，设置爆破后快速反应喷雾系统来减少扬尘；柴油机运行时排放少量的废气，经空气稀释自净后，对周围环境空气影响程度很小。 （4）声环境影响及污染防治措施 项目施工噪声主要来自发电机、空压机、风机、风钻等设备，将对工人和周围环境产生一定的影响，建设单位通过湿法作业，加强设备维护与保养，强化劳动保护等措施可减轻施工噪声对工人的影响。 9.6总结论 本项目符合国家相关产业政策和宁陕县矿产资源总体规划。项目在采取工程设计和环评提出的污染防治措施，确保废气、噪声可达标排放，固废可妥善处置，废水实现零排放，生态环境可得到恢复，工程对环境的污染和影响可以接受。从环境保护角度分析，项目建设可行。 9.7建议与要求 建设单位在探矿实施过程中应注重环境保护，减少生态植被破坏，同时应按要求落实环保设施，加强粉尘、噪声污染的治理。 建设单位必须制定复垦计划和生态环境综合治理方案，确保破坏的生态植被切实得到恢复。 硐探开始后应及时对矿洞涌水进行重金属监测，并针对其污染特性采取必要的治理措施，避免废水污染周围环境。 严格按照省国土资源厅批准要求进行工作，严禁以采代探。详查结束后如需进行开采，应根据规定及时办理采矿手续。

预审意见 公 章 经办人: 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见: 公 章 经办人: 年 月 日 审批意见: 公 章 经办人: 年 月 日

# Text boxes

粉尘、固废

除渣取样

噪声、粉尘、固废、植被破坏

粉尘、噪声

粉尘、噪声

噪声、粉尘、固废

弃渣堆放

爆破

凿岩钻孔

探洞口表土剥离