建设项目环境影响报告表

（报批版）

项 目 名 称:陕西省宁陕县桃子沟金多金属矿勘探

（1500m标高以下）

建设单位(盖章):     宁陕县文达矿业有限公司

编 制 单 位:   安康市环境工程设计有限公司

编制日期：2019年8月

国家生态环境部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称---指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点---指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别---按国标填写。

4、总投资---指项目投资总额。

5、主要环境保护目标---指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距离等。

6、结论与建议---给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见---由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见---由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

目   录

1建设项目基本情况	1

1.1工程内容及规模	1

1.2与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题	14

2建设项目所在地自然环境简况	15

3环境质量状况	19

3.1建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题	19

3.2主要环境保护目标（列出名单及保护级别）	20

4评价适用标准	21

5建设项目工程分析	23

5.1工艺流程简述（图示）	23

5.2主要污染工序	25

6项目主要污染物产生及预计排放情况	28

7环境影响分析	29

7.1固废环境影响分析及防治措施	29

7.2废气环境影响分析及防治措施	30

7.3噪声环境影响分析及防治措施	31

7.4废水环境影响分析及防治措施	32

7.5生态环境影响分析及防治措施	33

7.6地质环境影响分析	35

7.7水土流失环境影响分析	36

7.8环境风险	37

7.9环境管理与监测计划	40

7.10环保投资与建设项目竣工环保验收清单	41

8建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	44

9结论与建议	46

附图：

1、项目地理位置图；

2、项目矿区范围图；

3、项目场地现状照片；

4、项目工程平面布置图；

5、安康市秦岭生态保护红线分布图；

附件：

1、宁陕县文达矿业有限公司《建设项目环评委托书》；

2、陕西省国土资源厅《陕西省宁陕县桃子沟金多金属矿勘探（1500m标高以下）矿产资源勘察许可证》；

3、陕西省自然资源厅《关于颁发陕西省宁陕县桃子沟金多金属矿勘探（1500m标高以下）勘查许可证的通知》（陕国土资勘字[2019]044号）；

4、安康市国土资源局《关于陕西省宁陕县桃子沟金多金属矿详查项目有关情况的函》（安国土资函 [2019]7号）；

5、宁陕县国土资源局《关于陕西省宁陕县桃子沟多金属矿勘探项目有关情况的函》（宁国土资矿函 [2019]1号）；

6、《环境质量监测报告》；

7、《废渣浸出毒性监测报告》；

8、《营业执照》；

附表：

建设项目环评审批基础信息表。

# 1建设项目基本情况

| 项目名称 | 陕西省宁陕县桃子沟金多金属矿勘探（1500m标高以下） |
| --- | --- |
| 建设单位 | 宁陕县文达矿业有限公司 |
| 法人代表 | 何育红 | 联 系 人 | 倪 龙 |
| 通讯地址 | 宁陕县江口镇江口中街111号 |
| 联系电话 | 18992421511 | 传 真 | 6877222 | 邮政编码 | 711602 |
| 建设地点 | 宁陕县江口镇桃子沟一带 |
| 立项审批部门 | 陕西省自然资源厅 | 批准文号 | T61120080902015120 |
| 建设性质 | 新建√改扩建□技改□ | 行业类别 及代码 | 固体矿产地质勘查 M7472 |
| 矿区面积（km2） | 3.67 | 绿化面积（m2） | 7465 |
| 总投资 （万元） | 830 | 其中:环保投 资(万元) | 48.4 | 环保投资占 总投资比例 | 5.83% |
| 完工时间 | 2021年3月 |
| 1.1工程内容及规模 1.1.1项目概况 1、项目由来 陕西省宁陕县桃子沟金多金属矿勘探区位于陕西省宁陕县江口镇一带，该探矿权首设于2005年9月15日，证号：6100000510414，面积12.5km2。探矿权人：宁陕县文达矿业有限公司，勘查单位：咸阳西北有色七一二总队有限公司（原西北有色地质勘查局七一二总队）。至此该证经过1次延续，4次变更，最后一次变更延续项目名称为“陕西省宁陕县桃子沟金多金属矿详查”，证号：T61120080902015120，面积：3.67km2，有效期限：2014年10月1日-2016年10月1日。由于勘查区地质详查工作已完成，勘查阶段由详查变更升为勘探，本次申请探矿权到期变更，勘查项目名称由原来“陕西省宁陕县桃子沟金多金属矿详查”变更为“陕西省宁陕县桃子沟金多金属矿勘探(1500m标高以下)”，勘查面积不变，勘查期限为两年，即2019年3月19日～2021年3月19日，探矿权由8个拐点围成。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》，本项目需进行环境影响评价。依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》，本项目属于“三十八、专业技术服务业”中“109矿产资源地质勘查”项目，“除海洋油气勘探工程外的”均应编制报告表。本项目为金多金属矿勘探项目，因此应编制环境影响报告表，宁陕县文达矿业有限公司于2019年4月委托安康市环境工程设计有限公司承担该建设项目的环境影响评价工作，通过分析、预测和评估该项目实施可能造成的环境影响，提出预防或者减轻不良环境影响的对策和措施，为生态环境管理部门项目审批提供决策依据。 2、分析判定相关情况 （1）产业政策符合性 本项目为金多金属矿勘探项目，已取得矿产资源勘查许可证，勘查许可证号为T61120080902015120。项目属于国家发展和改革委员会第21号令《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013修正）》中鼓励类“九、有色金属”中“1、有色金属现有矿山接替资源勘探开发，紧缺资源的深部及难采矿床开采”类项目，符合国家产业政策。 （2）与规划的相符性分析 ①与《陕西省秦岭生态环境保护条例》符合性 根据《陕西省秦岭生态环境保护条例》第十八条规定禁止开发区包括：①自然保护区核心区和缓冲区；②饮用水水源地的一级和二级保护区；③秦岭山系主梁两侧各1000米以内、主要支脉两侧各500米以内或者海拔2600米以上区域；④自然保护区实验区中珍稀濒危野生动物栖息地与其他重要生态功能区集中连片，需要整体性、系统性保护的区域。禁止开发区，不得进行与保护、科学研究无关的活动，严格依法予以保护。 第十九条规定限制开发区包括：①自然保护区的实验区、种质资源保护区、重要湿地、饮用水水源保护地准保护区；②风景名胜区、森林公园、地质公园、植物园、国有天然林分布区以及重要水库、湖泊；③重点文物保护单位、自然文化遗存；④禁止开发区以外，山体海拔1500米以上至2600米之间的区域。限制开发区，在保障生态功能不降低的前提下，可以进行生态恢复、适度生态旅游、实施国家确定的能源、交通、水利、国防战略建设项目。 第二十条规定秦岭范围内除禁止开发区、限制开发区以外的区域，为适度开发区。在适度开发区内进行开发建设活动，应当符合省秦岭生态环境保护总体规划的要求。 根据现场勘查及宁陕县国土资源局《关于陕西省宁陕县桃子沟多金属矿勘探项目有关情况的函》（宁国土资矿函 [2019]1号）可知，本项目作业标高在1500m以下，且不在各类保护区范围内，项目处于适度开发区内，符合《陕西省秦岭生态环境保护条例》要求。 ②与《陕西省秦岭生态环境保护总体规划》和《安康市秦岭生态环境保护规划（2018-2025）》符合性 根据《陕西省秦岭生态环境保护总体规划》和《安康市秦岭生态环境保护规划（2018-2025）》相关内容，安康市共涉及76个镇、办，总面积约9777平方公里，占全市41.8%，人口127万人。同时，根据秦岭山地生态环境的垂直分异，同时考虑区内气候的相似性、地貌单元的完整性、生态功能的一致性和生态问题的突出性，将秦岭地区划分为禁止开发区、限制开发区、适度开发区。 a、禁止开发区 涉及范围：自然保护区核心区和缓冲区；饮用水水源地的一级和二级保护区；秦岭山系主梁两侧各1000米以内、主要支脉两侧各500米以内或者海拔2600米以上区域；自然保护区实验区中珍稀濒危野生动物栖息地与其他重要生态功能区集中连片，需要整体性、系统性保护的区域。主要包括安康秦岭区域内的自然保护区、河流水系、水源涵养地、风景名胜区、珍稀动植物栖息地、地质公园、地质遗迹保护区等。 功能定位：秦岭生态安全核心区与生态保护区。 保护原则：严格控制人为因素对自然生态和文化自然遗产原真性、完整性的干扰，不得进行与保护、科学研究无关的活动，严禁滥捕乱采和践踏破坏，禁止破坏天然林和自然遗迹，严禁矿产开发。 主要任务：引导人口逐步有序转移，实现污染物“零排放”。加强野生生物资源保护，保持野生动植物物种和种群平衡。维护森林、草甸、湿地等水源涵养生态系统。努力提高森林植被覆盖率，加强水资源和生物多样性保护，增强森林防火和病虫害防治预警能力，控制和减少地质灾害的发生。有序引导现有不符合自然保护区管理要求的建设项目退出。 b、限制开发区 涉及范围：除城乡规划区外，主要包括：自然保护区的实验区、种质资源保护区、重要湿地、饮用水水源保护地准保护区；风景名胜区、森林公园、地质公园、植物园、国有天然林分布区以及重要水库、湖泊；重点文物保护单位、自然文化遗存；禁止开发区以外，山体海拔1500米以上至2600米之间的区域。安康秦岭地区的限制开发区主要涉及各县区风景名胜区、森林公园、重要湿地等符合上述条件的区域。 功能定位：秦岭生态安全关键区与生态协调区。 保护原则：严格控制人为因素对自然生态原真性、完整性的干扰，不得损害生态系统的稳定和完整性。要对各类开发活动进行严格管制，执行产业准入负面清单管理，不得进行房地产开发和对生态环境影响较大的工业项目，不得新建、扩建宗教活动场所；严禁毁林开荒、滥采、滥捕、滥伐等行为，减少面源污染，努力实现环境污染“零排放”。 主要任务：加强自然生态系统和重要物种栖息地保护，防止开发建设导致栖息环境改变，实现野生动植物的良性循环和永续利用。推进退耕还林、封山育林、天然林保护、湿地保护、长防林建设，提高水源涵养功能。加大滑坡、泥石流及因开发建设等人为因素造成的山体裸露、滑塌治理，尽快恢复植被。 c、适度开发区 涉及范围：安康市秦岭范围内除禁止开发区、限制开发区以外的区域，海拔1500米以下的区域为适度开发区。 功能定位：秦岭生态安全外延区与生态循环区。 保护原则：在强化保护条件下控制开发强度，按照“点状开发、面上保护”的原则，因地制宜，划定城镇开发边界和工业开发控制地带，限制大规模工业化、城镇化，禁止无规划的蔓延式扩张，严格执行环境影响评价制度，严格控制和规范开山采石等露天采矿活动。 主要任务：依据总体功能定位和资源环境承载能力，统筹考虑生态保护、经济布局和人口分布，优化空间结构，形成生态循环区。在不损害生态功能的前提下，按照高标准、高起点、规模化的要求，重点发展特色种植养殖业、林特产品精加工业；完善城乡给排水、公厕、道路、电网、污水垃圾处理、水源地保护等基础设施建设。发展以风景名胜区、自然遗迹、森林公园为基础的生态旅游。 宁陕全境位于秦岭生态环境保护范围内，根据宁陕县国土资源局《关于陕西省宁陕县桃子沟多金属矿勘探项目有关情况的函》（宁国土资矿函 [2019]1号）可知，本项目不在各类保护区范围内，且作业标高在1500m以下，因此项目处于秦岭适度开发区。秦岭适度开发区可在严格保护下适度开发，按照“点状开发、面上保护”的原则，因地制宜，限制大规模工业化、城镇化，禁止无规划蔓延式扩张，坚决杜绝有污染的工业项目进入，严格控制和规范开山采石等露天采矿活动。 本项目为矿产资源勘查项目，不属于工业项目、开山采石等露天采矿活动，属于规划所述的点状开发，且设计工作量小，破坏植被及时恢复后，项目建设不会对秦岭生态环境造成影响。 ③与《宁陕县矿产资源总体规划（2012～2022年）》的符合性分析 《宁陕县矿产资源总体规划（2012～2022年）》由宁陕县国土资源局于2012年6月编制完成。该规划对象为宁陕县辖区所有的矿产资源，规划鼓励勘查矿种有金、钼、铅锌、钒、钡、铜、白云岩、水泥灰岩等10种矿产，限制性勘查的矿种为汞、锑、硫铁矿。结合辖区地质条件，划分出重点、鼓励、限制、禁止四类勘查区。 规划1个重点勘查区：宁陕县旬阳坝――胭脂坝钼（钨）多金属勘查区（ZK1），位于宁陕县城关镇，面积约233.93km2。 规划2个鼓励勘查区：①宁陕县广货街――旬阳坝钼铁多金属矿勘查区（GK1）：位于宁陕县广货街镇，面积799.07km2；②宁陕县龙王镇西龙王沟――太山庙多金属铜铅锌多金属矿勘查区（GK2）：位于宁陕县龙王镇，面积约248.36km2。 规划2个限制勘查区：①宁陕县新场乡草坪东沟――江口镇付家河金金属矿勘查区（XK1）：位于宁陕县新场乡，面积约91.41km2；②宁陕县皇冠镇正河――庙沟金矿勘查区（XK2）：位于宁陕县新场乡，面积约53.19km2。 规划6个禁止勘查区：①天华山国家森林公园（JK1）：面积约348.05km2；②陕西皇冠山省级自然保护区（JK2）：面积约126.85km2；③陕西省平河梁省级自然保护区（JK3）：面积约164.71km2；④鬼谷岭国家森林公园（JK4）：面积约43.73km2；⑤城市规划区（JK5）：面积约4.18km2；⑥京昆高速两侧500m范围（JK6）：面积约58.3km2。 本项目所勘查的金矿属于规划鼓励勘查的矿种，项目勘查区不在禁止勘查区和限制勘查区，与《宁陕县矿产资源总体规划（2012～2022年）》相符合。 （3）“三线一单”符合性分析 表1.1 “三线一单”符合性分析 内容 符合性分析 符合性 生态保护红线 本项目不在各类保护区范围内，且作业标高在1500m以下，对照《安康市秦岭生态保护红线分布图》，符合生态保护红线要求。 符合 资源利用上线 本项目为金多金属矿勘查项目，运营过程中消耗一定量的电、水等资源，项目资源消耗相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上线的要求。 符合 环境质量底线 项目附近地表水、大气、声环境均能够满足相应的质量标准；项目产生的主要污染物为废渣、作业粉尘、机械噪声及少量废水，废渣堆放于弃渣场或回填探槽、钻孔内，可妥善处置；粉尘采用湿法抑尘，加强硐内通风；废水沉淀后循环使用，生活污水采用化粪池处理用于周边农林地施肥；噪声主要为作业设备噪声，采取隔声、减振、消音处理，对周围环境影响较少。故项目符合环境质量底线的要求。 符合 负面清单 本项目为金多金属矿勘查项目，项目类型未列入陕西省发展和改革委员会《关于印发<陕西省国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）>的通知》（陕发改规划[2018]213号）中宁陕县限制类、禁止类项目名录。 符合 3、评价工作过程 我单位接受委托后立即组织专业技术人员对项目建设地的现场进行了踏勘和调查，收集了相关基础资料，委托有资质单位开展环境质量现状监测调查，并针对勘查项目可能涉及的污染问题及生态破坏，从工程角度和环境角度进行了分析，对工程中的污染问题提出了相应的防治对策和管理措施，对工程可能带来的环境影响做出客观的论述。在此基础上，编制完成了《陕西省宁陕县桃子沟金多金属矿勘探（1500m标高以下）环境影响报告表》（送审稿）。 2019年8月25日，该项目经专家进行了技术审查，根据专家意见，我单位做了认真修改，完成了《陕西省宁陕县桃子沟金多金属矿勘探（1500m标高以下）环境影响报告表》（报批稿），现提交建设单位，报请生态环境管理部门审批。 1.1.2项目基本情况 1、项目基本情况 （1）项目名称：陕西省宁陕县桃子沟金多金属矿勘探（1500m标高以下） （2）建设性质：新建。 （3）建设地点：宁陕县江口镇，地理位置详见附图1所示。 （4）建设规模：矿区面积3.67km2，拟通过地质测量的工作方法和硐探、槽探、钻探工作手段对矿体进行勘查工作。 （5）项目总投资：概算总投资830万元，全部为企业自筹。 2、勘查区位置 勘查区中心位置位于宁陕县江口回族镇桃子沟-石川沟一带，行政区划归属陕西省宁陕县江口回族镇管辖。区域地处秦岭山系腹地，山脉近东西向横贯全区，海拔高度一般1100～1728m，地形切割强烈，“V”字型河谷发育，地势险峻，坡陡沟深，相对高差为300～700m，坡度一般为20°～40°，属中高山剥蚀地貌。勘查区南距宁陕县城48km，北距西安市78km。矿区有简易公路与G210国道相通，交通较为方便。 3、勘查区范围 勘查区由8个拐点圈定，勘查面积3.67km2。其地理坐标为：东经108°40′47″～108°42′22″，北纬33°41′00″～33°42′10″。本次设计勘查作业标高在1500m以下。勘查区界限清晰，均无越界勘察现象，亦无任何探矿采矿纠纷。山体表面为灌木丛所覆盖，探矿地点周围无人畜饮水水源地，不占用基本农田。勘查区范围见附图2，项目现状见附图3。勘查矿区拐点坐标见表1.2。 表1.2 陕西省宁陕县桃子沟金多金属矿勘探区拐点坐标一览表 拐点 西安80坐标 2000国家大地坐标 经度 纬度 经度 纬度 1 108°40′43″ 33°41′32″ 108°40′47″ 33°41′32″ 2 108°41′22″ 33°41′32″ 108°41′26″ 33°41′32″ 3 108°41′22″ 33°41′55″ 108°41′26″ 33°41′55″ 4 108°41′58″ 33°41′55″ 108°42′02″ 33°41′55″ 5 108°41′58″ 33°42′10″ 108°42′02″ 33°42′10″ 6 108°42′18″ 33°42′10″ 108°42′22″ 33°42′10″ 7 108°42′18″ 33°41′00″ 108°42′22″ 33°41′00″ 8 108°40′43″ 33°41′00″ 108°40′47″ 33°41′00″ 面积 3.67 km2 4、已取得的地质勘察成果 该勘查区探矿权首设于2005年9月15日，至此该证经过1次延续，4次变更，探矿权人：宁陕县文达矿业有限公司，勘查单位：西北有色地质勘查局七一二总队（现名称为咸阳西北有色七一二总队有限公司）。目前已完成主要实物工作量有：1/5万路线地质调查、1/1万地质简测、地化剖面测量、槽探、硐探、样品分析等。自2019年3月勘查阶段由详查变更升为勘探后，未进行野外工作。上一阶段详查工作已完成的实物工作量见表1.3。 表1.3 上一阶段详查工作已完成的实物工作量一览表 项 目 单 位 完成工作量 备 注 GPS控制测量点 点 15 E级网 1/2千地形测量 Km2 2.0 1/2千地质测量 Km2 1.3 槽 探 m3 864 坑 探 m 473.5 普通试样 件 208 光片 件 15 薄片 件 6 1.1.3本项目总体工作部署 1、总体工作部署 通过1:10000地质修测及1:2000地质测量工作，结合槽坑钻工作及以往地质资料，详细查明矿区（床）的地层、构造、岩浆岩、变质岩、围岩蚀变、氧化特点等，详细查明矿体的形态、产状、大小及空间位置。在详查工作基础上，对Au-Ⅰ金矿体在29线～3线地表至1258m标高通过槽探、坑探工程控制，探获331类金资源量，圈定首采矿段。对Au-Ⅰ金矿体深部采用坑道、钻探工程控制，进一步控制矿体空间分布，基本查明矿体特征及其分布规律，扩大矿体规模，提高资源量级别，探获332＋333类金资源量。详细查明主要矿体特征、矿石质量；选择水文地质钻孔工作查明矿区深部、通过坑道及钻孔水文地质工程地质编录查明矿区中上部、利用矿区水工环测绘查明矿区地表水、地下水水利联系等矿床开采技术条件，对矿石的加工选（冶）性能进行实验室流程试验或实验室扩大连续试验，进行可行性研究，评价矿床开发的经济意义，为矿山开发提供地质依据。对W-Ⅰ矿体采用槽探、钻探工程等手段，探求333钨资源量。 2、年度工作安排及设计实物工作量 根据以往地质工作和工程控制程度，本次勘查工作拟通过地质测量的工作方法和硐探、槽探、钻探工作手段对矿体进行勘查工作。工作计划按两个工作年度展开，工作时间2019年4月～2021年3月，具体实施过程中按实际工作进展情况及时调整工作时间。 （1）第一勘查年度（2019.4～2020.3） 主要目标任务是完成1:10000地质修测及1:2000地质测量工作；完成对Au-Ⅰ金矿体的地表槽探加密施工；完成对W-Ⅰ钨矿体的地表槽探施工，选择有利地段施工钻探工程；完成PD1、PD2、PD6以及部分PD4坑探施工，根据地表槽探见矿位置，选择合适位置完成部分钻探工程施工；先完成1/万水工环测绘，确定矿区勘探类型后完成1/2000水工环地质测绘工作，同时开展矿区水文动态观测及水文地质钻探及坑道水工编录工作。具体安排如下： ①2019年4～5月，编写勘查实施方案，完成勘查实施方案评审修改及矿权变更工作。 ②2019年6～7月，完成PD1、PD2、PD6坑道的沿脉穿脉施工及编录采样工作，并开始工作区水文动态观测工作。 ③2019年8～2020年3月，完成1:2000地形测量工作；完成1:10000地质修测及1:2000地质测量工作；完成1:1000勘探线剖面测量工作；完成对Au-Ⅰ金矿体的地表槽探加密施工；完成对W-Ⅰ钨矿体的地表槽探施工，选择有利地段施工钻探工程；完成PD4坑道施工；完成ZK3901、ZK2301、ZK1501、ZK701、ZK001钻孔的施工；3～5月完成1/万水工环测量，完成水文地质剖面测量，8～10月完成1/2000水工环地质测量工作1.30km2，完成水文地质钻孔SW01、SW02钻孔的施工及抽水试验工作，完成相应工程的水工环地质编录工作，继续开展工作区水文动态观测工作。完成部分小体重、物相、岩矿标本的采集工作。 （2）第二勘查年度（2020.4～2021.3） 主要目标任务是完成项目水工环各项工作，完成坑道工程及剩余部分钻探工程，完成可行性研究工作，进行野外工作验收，整理资料，编制勘探地质报告。 ①2020年4月～2020年6月，完成ZK2302钻孔的施工，继续施工PD4坑道工程，持续开展动态水文观测工作，完成相应工程的水工环地质编录工作；在阶段性完成工程基础上，系统归纳总结勘探区地质资料，绘制综合图件，编制年终总结。 ②2020年7月～10月，完成ZK802钻孔的施工；完成剩余坑道施工，完成相应工程的坑道及钻孔水工环编录工作；完成剩余样品采集、分析化验工作；完成可行性研究，完成收集2009-2018年气象资料。 ③2020年11月，查漏补缺，对野外工作进行检查验收。 ④2020年12月，对野外检查验收中存在的问题进行整改，结束野外工作。 ⑤2021年1～3月，项目工作转入室内资料整理阶段，补充完善编制勘探报告所必须的资料。进行室内资料综合整理，编写并提交勘探地质报告。 项目工程平面布置见附图4。勘查工作设计实物工作量如表1.4。 表1.4 本次勘查设计实物工作量一览表 项 目 单位 设计工作量 测量 GPS E级网 点 3 1:2000地形测量 Km2 0.1 工程点测量 点 12 剖面线测量 Km 5 水文 1/万水工环测量 Km2 4.0 1/2千水工环测量 Km2 1.30 水文孔 m 425 坑道水工编录 m 2630 钻探水工编录 m 2055 水质分析 件 6 岩石力学试验样 组 18 岩矿石放射性测试 组 18 水文动态观测 点 6 地质 1:10000地质测量(修测） Km2 2.37 1：2000地质测量 Km2 1.3 槽探 m3 2000 钻探 m 2055 坑探 m 1670 地质 普通试样 件 620 组合样品分析 件 70 矿石全分析 件 15 物相分析 件 15 小体重样 件 80 光、薄片 件 20 选矿试验样 件 1 钻探编录 m 2055 坑探编录 m 1670 槽探编录 m 1000 地质设计 份 1 地质报告 份 1 1.1.4项目建设内容 1、工程内容 本次勘探拟通过地质测量的工作方法，结合硐探、槽探、钻探工作手段对金多金属矿体进行勘查地质工作，具体工程组成见表1.5。 表1.5 工程组成一览表 工程类型 项目名称 建设规模 主体工程 硐 探 对现有PD1、PD2、PD4、PD6共4个沿脉坑道继续掘进，总设计长度1670m，硐口尺寸为2.0×2.0m，采用脉内坑道掘进，按20～40m间距施工穿脉工程取样，每个穿脉长5m。硐口布设变配电室、空压机站、回车场等。现有PD3已贯穿探硐作为通道。 槽 探 对W-Ⅰ钨矿体地表施工探槽进行揭露控制，共布设31条探槽（对原有29条探槽进行清理取样，新增加探槽2条），工作量为2000m3。探槽口宽1.2 m，底宽0.8 m。探槽深度挖穿覆土后再掘进新鲜基岩0.50 m以上，平均为0.8m。 钻 探 共布设钻孔9个（ZK3901、ZK2301、ZK1501、ZK701、ZK001、SW01、ZK2302、SW02、ZK802），标高1051～1177m，孔径75mm，110～200m深不等，工作量2055m。 辅助工程 变配电室 2处，板房结构，面积约38m2。分别在PD3、PD6硐口各设置1台500KVA干式变压器。 空压机站 4处，位于硐口场地，简易板房结构，面积约40m2。 炸药库 矿区已建有雷管炸药库，占地面积730m2，雷管库房面积为18m2，定量10000发；炸药库房面积为14m2，定量3000kg。企业委托安康市鸿安爆破工程有限公司实施爆破作业。 配套工程 办公生活区 2处，利用矿区已建办公生活用房，活动板房结构，建筑面积为560m2。 简易便道 矿区现有3.5m宽简易便道连接各硐口，对外利用已有村级道路。钻探区新建200m长、宽1m的简易便道。 公用工程 给、排水工程 水源取自矿区内山溪水，生产废水设置沉淀池沉淀分离后循环利用，零排放；生活污水采用简易厕所收集后用于林地施肥，零排放。 供 电 矿山设2套XG-300GF柴油机发电机组作为钻探设备驱动电源，生活区电源由变压器变压后供电。预计共计消耗柴油3.5t。 环保工程 固 废 探槽开挖的土石方临时堆放，在工程结束后应立即回填，并覆盖预先剥离的表土层；钻探弃方工程结束后整平覆盖表层土，恢复迹地植被；硐探弃渣共设置3处堆渣场（PD1和PD2共用1处，PD4和PD6各1处），均位于探硐口外沿坡堆放。生活垃圾集中收集，企业定期带至山下交给环卫部门处置。 废 水 硐探生产废水设置废水沉淀池，钻探生产废水设置泥水沉淀池处理；生活污水采用厕所收集处理。 废 气 施工无组织粉尘采用湿法作业，洒水抑尘。 噪 声 减震、隔音降噪，湿法作业，调整生产时间。 生态环境恢复 生态植被恢复面积7465m2，覆土、植树撒草。 2、主要生产设备 根据建设单位提供，本项目主要工艺设备见表1.6。 表1.6 主要机械设备一览表 序号 技术装备名称 单位 数量 1 GPS测量仪 台 5 2 数码相机 台 3 3 全站仪 台 4 4 测斜仪 台 3 5 笔记本电脑 台 4 6 岩心钻机 台 2 7 泥浆泵 台 2 8 水泵 台 5 9 空压机 台 4 10 凿岩机 台 5 11 刻槽样切割机 台 2 12 岩芯切割机 台 2 13 打印机 台 1 14 扫描仪 台 1 15 复印机 台 1 16 柴油发电机 台 4 3、原辅材料 项目原辅材料详见表1.7。 表1.7 原辅材料一览表 序号 设备名称 功 能 数量 备 注 1 水 湿法作业使用以及工人生活 675m3 山泉水及农饮工程 2 水泥 用于钻探后的钻孔封堵 0.3 t 外购 3 柴油 用于柴油发电机燃料 3.5t 外购 4 铵油炸药 用于硐探爆破 1.2t 利用已有雷管炸药库 1.1.5矿（化）体特征 1、矿体地质特征 桃子沟金多金属矿区通过地质详查工作，圈出1条金矿体Au-Ⅰ，1条钨矿体W-Ⅰ，其中Au-Ⅰ金矿体工程控制程度基本达到详查网度。金矿体均位于含金构造带内并严格受其控制，矿体与石英脉关系密切，矿体长度小于或等于石英脉长度，产态与石英脉、构造带的基本一致。矿体呈脉状产出，具舒缓波状延展特征，局部具分支复合、膨大狭缩特征。主要矿体具体特征如下。 （1）Au-Ⅰ金矿体 Au-Ⅰ金矿体赋存于石英脉或构造蚀变花岗岩中，赋存于SB1构造蚀变带内，分布于47～40线间，地表由12个探槽控制，矿体控制长约980m，厚1.01～4.19m，平均厚2.55m，金品位一般1.04～8.06×10-6，平均品位4.34×10-6，地表出露标高1220～1410m。 浅部在23线～3线，由3排坑道工程控制(PD1、PD2、PD3)，控制矿体段高分别为1346m、1296m、1258m，控制最低标高1258m，矿体倾向延伸约190m，矿体厚一般1.01～6.23m，平均厚1.82m，金品位一般1.22～6.23×10-6；在8线～14线，由1排坑道工程控制(PD128)，控制矿体标高1269m，矿体厚一般0.82～3.58m，平均厚2.11m，金品位一般1.18～4.14×10-6。矿体产状与矿化带产状基本一致，走向20°-60°，倾向110°-150°，倾角43°～70°，在7线至8线间矿体走向变化为11°左右。在0线～19线间地表所见金矿体中局部可见白钨矿化，呈浸染状分布。 （2）W-Ⅰ钨矿体 赋存于SB6蚀变带内，出露于135-151线之间，地表由2个剥土控制，浅部由PD6坑道控制，控制矿体长90m，倾向延伸约70m。矿体受北东向构造控制，矿体走向200-210°，倾向北西，倾角78°-88°。矿体主要由含矿石英脉和蚀变破碎带组成，呈脉状、具膨大狭缩现象。水平厚度0.90-3.1m，WO3品位一般0.094-0.44%。 2、矿石特征 （1）矿石类型 根据金矿石肉眼观察和光薄片镜下鉴定结果：矿石矿物成分主要为金属矿物、脉石矿物及次生氧化矿物等。金属矿物主要金属硫化矿物以黄铁矿为主，次为黄铜矿、方铅矿等；主要有用矿物为自然金。脉石矿物以石英为主，次有长石，绢云母、绿泥石、碳酸盐矿物等。次生氧化矿物以褐铁矿为主。 矿石中自然金粒度较小，肉眼很难看到，主要载金矿物是黄铁矿、黄铜矿、石英等，主要矿物特点是： 黄铁矿：浅黄色、强金属光泽，高硬度，半自形晶。粒度中、细粒，中粒者自形程度略低，裂纹发育，多呈团块状，粒径在0.1～1.0mm。细粒者自形程度略高，碎裂现象不清，多呈断续细脉状及不均匀散点状分布，粒径在0.018～0.15mm。 方铅矿：铅灰色，金属光泽，硬度低比重大，立方体解理极发育。呈半自形晶粒状，粒径主要在0.1～0.6mm。由于结晶较晚交代黄铁矿或在黄铁矿微裂隙中“包裹”或充填于黄铁矿之间。裂隙中往往形成脉状构造。 黄铜矿：铜黄色，条痕呈黑绿色，弱金属光泽，中低硬度，性脆，断口平坦，半自形晶，粒径在0.2×0.15毫米左右。多分部在黄铁矿之间，与方铅矿同时形成，呈不规则形态充填岩石裂隙中，个别黄铜矿被辉铜矿和等辉铜矿、胆矾交代。 石英：是矿石中最主要的脉石矿物，也是金的主要载体矿物。石英在矿石中以中细粒为主，金多嵌存在脉石矿物粒间，少被脉石矿物包裹，分布极不均匀。 （2）矿石结构和构造 ①矿石结构 自形～半自形～它形晶粒结构：矿石中少量黄铁矿呈立方体，其它金属矿物与多数黄铁矿呈半自形～它形晶粒状结构。 包含结构：在黄铁矿中和石英中包含有微细粒金矿物而呈包含结构。 碎裂结构：主要为黄铁矿颗粒遭受破坏而形成碎裂结构。 交代～交代残余结构：见有辉铜矿交代黄铜矿，黄铜矿交代黄铁矿呈残余结构。 ②矿石构造 团块状构造：金属矿物局部集中，在矿石中呈团块状构造。 浸染状构造：细粒金属矿物在矿石中呈浸染状构造。 脉状构造：少量金属矿物在矿石中呈脉状构造。 角砾状构造：在矿石中有的矿物颗粒受压力的作用，形成角砾后被其它矿物胶结呈此构造。 （3）矿石类型 工作区金矿石类型主要为石英脉型,少量为蚀变岩型。 （4）金矿赋存分布特征 金以自然金的形式出现，主要产于黄铁矿中，其次在石英、方铅矿中。 ①金矿物的粒度特征 经镜下检测，考查了矿石中金矿物的粒度特征，结果表明：金矿物粒度组成主要以细粒金为主，占45.70%，次为粗粒金，虽然粗粒金仅一粒、但含量却占39.6%。微粒金含量最低，仅占14.6%。 ②金矿物嵌布形态特征 根据矿物外形特征，矿石中金矿物形态以角粒状为主，占总数的68%，其次为片状、板片状，占总数的25%。 ③自然金嵌布状态 金以自然金的形式出现，主要产于黄铁矿中，其次在石英、方铅矿中，分布于以黄铁矿为主的金属硫化物中。赋存状态以裂隙金为主，包裹金次之。 矿石中的自然金呈金黄色，反射率约65%左右，均质性，硬度低。自然金可能由两个阶段形成，早者包裹于黄铁矿中，颗粒一般较细小，最大0.02mm×0.008mm，还见个别的颗粒呈四面体自形晶。较晚结晶的自然金，与充填于碎裂黄铁矿裂隙中的黄铜矿伴生。自然金的最大粒径达0.075mm×0.04mm，部分颗粒包裹于黄铜矿中。 1.1.6工作制度与劳动定员 项目劳动定员30人，采用连续工作制，勘查期自2019年4月开始，设计工期2年，预计2021年3月结束，每天1班，每班8小时。 1.1.7项目投资 项目预算总投资为830万元，资金来源全部为企业自筹。 |
| 1.2与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 本项目勘探工程是在历史普查、详查基础上进一步勘查，探明矿产资源的赋存情况。2005年取得该矿区探矿权后经过1次延续，4次变更，先后开展了“宁陕县桃子沟钼多金属矿普查”、“陕西省宁陕县桃子沟金多金属矿详查”，目前变更为“陕西省宁陕县桃子沟金多金属矿勘探(1500m标高以下)”。建设单位在2006年1月委托原安康市环境影响评价所对“宁陕县桃子沟钼多金属矿普查”开展了环境影响评价，“陕西省宁陕县桃子沟金多金属矿详查项目”未开展环境影响评价工作。 原宁陕县桃子沟钼多金属矿普查项目设计1个探矿洞点，洞口规格约为2m×1.8m×100m（宽×高×深），采用平洞探矿，即用柴油机发电，带动空压机和风钻机钻孔，洞内打眼放炮，人力推车除渣于洞外。该项目环境保护“三同时”制度落实情况表1.8。 表1.8 原环评环境保护“三同时”制度落实情况 项目 污染物 原环评要求内容 目前实际落实情况 是否落实 废气 打眼放炮粉尘 湿法打眼，降低粉尘产生的浓度值、作业现场喷水、工作人员配带防尘口罩 采用湿法打眼，作业现场喷水、工作人员配带防尘口罩 已落实 废水 探矿废水 洞外修建沉淀处理池进行沉淀处理，并做到循环利用 洞口未建设废水沉淀池 未落实 生活污水 集中排入防渗收集池作为绿化用水、场地洒水，不得排入地表水体 建有化粪池收集处理生活污水，定期清掏施肥利用 已落实 噪声 机械噪声 采用噪声小的机械设备，对机械设备应定期保养维修，操作人员配带防护耳塞 选用低噪声设备，定期开展维护，闲置设备立即关闭 已落实 固废 施工废渣 探矿废弃石渣推至洞外指定的废渣堆放场地，修建拦渣坝 废渣堆放于硐口外堆场，未修建拦挡坝 未建拦挡设施 修路废渣 道路拓宽废石渣就近回填利用 道路拓宽废石渣全部回填道路两侧，综合利用 已落实 生态 植被破坏 应落实种草和植树造林措施，对渣场的拦渣坝进行复土，恢复植被 渣场在使用中，未覆土绿化 未落实 本项目勘探工程主要是上阶段宁陕县桃子沟金多金属矿详查基础上开展，上阶段详查采用槽探、硐探及地质测量相结合的勘查方式。根据现场踏勘可知，前期详查作业槽探施工过程产生的废渣在取样结束后已覆土回填，破坏的植被基本已恢复。前期探矿矿区已实施PD1、PD2、PD3、PD4、PD6等5个探硐，累计完成硐探2320m，其中PD3已贯穿，共计产生洞渣13580m3（虚方），硐探产生的废渣部分外运修筑道路和探硐回填，少量堆放于硐口外，共形成3处渣场，占地3550m2，未修建拦挡及导排水设施。根据现场勘查，目前矿区未出现塌方、滑坡等地质灾害环境问题。建设单位应按照水土保持方案的要求，修建拦挡设施和导排水设施，探矿结束后及时覆土恢复植被。 PD3探硐口设置有一座小型选厂，占地面积约1500m2，安装有简易摇床选矿设施，现已废弃不用。建设单位应对选矿设备进行拆除，不得进行采选作业，严禁以采代探。 |

# 2建设项目所在地自然环境简况

2.1地形、地貌 宁陕县地处陕西省南部秦岭中段南坡，安康市北部，属于长江流域汉江水系的上游地区。地势北高南低，最高海拔2965米（秦岭东梁），最低海拔540米（铁炉坝乡磨子湾），高差2425米，垂直差异很大。全县可分为中山、低山、河谷3个类型。秦岭主脊横亘于北境，平河梁横贯县境中部，南部山脉此起彼伏，三大主要山脉构成了宁陕县地形地貌的主要骨架。 项目地位于陕西省宁陕县江口镇，工作区位于秦岭山脉主峰之南，山势陡峻，属中高山剥蚀地貌。山脉延伸方向大致呈南北向展布，地势北高南低，地形切割强烈，“V”字型河谷发育，地势险峻，坡陡沟深。区内最高山峰海拔标高为1728m，位于勘查区东北角，工作区最低海拔标高为1100m，位于竹山沟口，相对比高为300～700m，坡度一般为20°～40°。 2.2地质构造 地层：工作区地处秦岭造山带中秦岭构造亚带北缘中段。属中秦岭多金属成矿带的一部分，区域成矿条件优越。区域出露地层主要为元古界秦岭群、古生界泥盆系，局部有寒武系、白垩系地层出露。区内地层划分以区域性商（县）-丹（凤）、山（阳）-凤（镇）深大断裂为界，自北向南分划为太白-商县、白云-柞水及凤县-镇安等三个地层小区。 区域北部出露下元古界秦岭岩群曹营片麻岩(Pt1Cgn)，主要岩性为长英质片麻岩、角闪片麻岩、变粒岩等，南界与泥盆系地层以商丹断裂为界。 区域中南部属白云-柞水地层小区。所见地层为中泥盆统牛耳川组（D2n）、池沟组（D2c）、青石垭组（D2q）和上泥盆统星红铺组（D3x）。为一套浅海-滨海相细碎屑-泥质沉积岩系，其中夹碳酸盐岩薄层，岩石化学成份以相对富钙、铝为特征。岩石类型主要为黑云母石英片岩夹硅质灰岩、结晶灰岩、大理岩和少量石英岩，局部为绢云母石英片岩夹变质砂岩。 区域南部泥盆系地层中夹有少量震旦、寒武-奥陶地层，主要为碎屑岩和碳酸盐岩，地层多呈近东西向展布。 构造：区域总体构造格局呈近东西向展布，断裂构造以近东西向为主，其次为北东向及北西向，以近东西向及北东向较发育。自北向南区域性大断裂依次为丹凤-商南断裂、凤镇-山阳断裂。 区内泥盆系地层总体呈单斜构造，邻近区域断裂处地层褶皱强烈，层间褶曲发育，产状陡倾且褶皱形态紧闭，反映出南北挤压的构造应力强烈。 断裂构造以区域丹凤-商南断裂、凤镇-山阳断裂为主体，形成一系列由北向南逆冲的叠瓦式构造格局。区内的次级断裂对矿化分布有重要的影响。矿区内北东向构造发育，同时也控制了含矿构造带的分布。 岩浆岩：区域岩浆活动频繁，以高桥-东江口中、酸性岩体为代表，并发育懒板凳小岩体以及众多后期形成的花岗岩脉、闪长岩脉、绿岩脉、钾长石脉、石英脉。 东江口岩体（ηo51-b）：近东西向展布，侵入于泥盆系中。岩体在江口附近呈相变关系，以西为高桥岩体，以石英闪长岩为主；以东为东江口岩体，岩石主要为似斑状中-细粒石英二长花岗岩及似斑状细粒二长花岗岩、花岗闪长岩。岩体同位素年龄资料显示成岩年龄为217～332Ma，为晚印支期的产物，具多期活动的特征。 2.3气候、气象 宁陕县地处北亚热带北缘山地湿润气候区，是我国南北气候的过渡带。主要气候特点是：雨多、云雾大、湿度、日照短。年均日照时数1668.4小时，日照百分率38％，年均总辐射量102.28千卡/平方厘米，年均蒸发量1221.9mm。年平均气温23.4℃，极端最低气温-13.1℃，极端最高气温36.2℃。平均早霜期始于10月31日，晚霜期终于翌年3月27日，无霜期216天。≥10℃活动积温3839℃。1300m 以上山区终年无夏季。多年平均降水量921.2mm，丰年降水量高达1230mm（1958年），最少年降水量602.8mm（1966年）。降水量在各季节分布不均，春季（3-5月）降水量181.5mm，占年降水量的19.7%；夏季（6-8月）降水量430.2mm，为降水量高峰季节，占46.7％；秋季（9-11月）降水量285.6mm，占32.0％；冬季（12-2月）降水量仅有24mm。降水集中在5-10月份，占年降水量的84.0％，7月为全年降水量最大月份，占年降水量的21.7％，80％保证率降水量736mm。年平均风速1.4m/s。主要气象灾害有暴雨、洪灾、泥石流、连阴雨、冰雹、大风、干旱、霜冻。 2.4水文 （1）地表水 勘查区域水系发育，主要是旬河水系。区内有桃子沟、石川沟，桃子沟和石川沟均属于旬河左岸支沟，常年流水，主要受大气降水补给，具有典型山地雨水型动态特征。旬河源于秦岭中段沙沟岭南麓长安区境内，主要支流有江河、月河等。在江口镇汇合，流经沙坪向东，经竹山、小川等地，在金川镇的彭家湾处流入镇安县境内。由沙沟岭至彭家湾，南北长约33km，西与汶水河、东与东川河、西川河交界。东西宽约24km，全流域面积875.5km2，县境内流域面积857.5km2。整个流域地势北高南低，西高东低。流向由西北向东南，上游陡急、下游平缓，多形成河谷地带，地处旬河下游的沙坪、竹山、小川、黄金是江口的水稻产区。河流全程高差2125m，河道总长64.1km，平均比降1.165%。平均径流深386mm径流总量31556万m3。平均流量9.79m3/s。7～10月为汛期，其径流量占全年总径流量的60%。2月为枯水季节，最小流量为2.06m3/s。 （2）水文地质条件 区内山高坡陡，沟谷发育，地形切割较深，有利于地表水及地下水的排泄。地下水主要靠大气降水补给，其次是地表径流的渗入补给，地下水经表层的渗流在沟谷切割较深处排泄给地表水。区内地下水划分为第四系松散岩类孔隙水和基岩裂隙水两种地下水类型，区内无岩溶水及溶洞现象。 桃子沟矿区排泄基准面高程为820m，矿体出露标高在本地侵蚀基准面之上，加之区内地形较陡，地表径流发育，利于地表径流，探硐内疏干水量主要以孔隙（裂隙）潜水动储量为主，水量不大，受大气降水影响。水文地质条件简单。 2.5植被与生物多样性 勘查区地处亚热带北部边缘，属亚热带常绿、落叶阔叶林地带和温带落叶阔叶林地带的分界线上，植被水平分布的过度性比较明显，形成森林类型多样。项目区域植物以典型的针叶和阔叶落叶为主，混生有较耐寒的常绿阔叶林类型，是我国南北植物汇聚之地，植物种类繁多，蕴藏着丰富的植物资源，据调查主要树种有282种。县域内属于国家重点保护的树种有连香、杜仲等7种。区内林草植被良好，林木覆盖率90%以上。 受地形地貌、土壤和气候的影响，植被分布具有明显的地域性和垂直性差异，自下而上分布有北亚热带常绿阔叶与落叶阔叶混交林带（海拔550～900m）；落叶阔叶林带（海拔800～1300m）；针阔混交林带（海拔1300m以上）。 主要植被类型有：针叶林、落叶栎林、常绿落叶阔叶混交林、竹林、灌丛、灌草丛、河漫滩及草甸植被。用材树种主要有：华山松、栎、油松、杉木、柏类、杨、槐等；经济树种有：板栗、桃、核桃等；灌木有：马桑、蚂蝗稍等；藤木有：鸡心藤、青藤、葛藤、山葡萄、七里香等；草类主要有：狗尾草、黄（紫）花苜蓿、野菊花、三叶草等。 勘查区内无国家和地方重点保护的植物，无珍稀、濒危的野生动植物，生物多样性呈现一般。 2.6 陕西旬河源国家级湿地公园 旬河源国家级湿地公园位于秦岭南麓的宁陕县境内北部，规划区源头，地理坐标为东经108°31′～108°48′，北纬33°32′～33°47′。北至广货街镇沙沟村的长安铁厂，南达金川镇旬河村的小川口，东西宽27.87km，南北长29.62km。公园范围宽度100m～2000m（其中河道宽50～500m），河流总长度87km，涉及宁陕县境内的广货街、江口、金川3个镇12个行政村。土地总面积为2061.7hm2，其中湿地面积为1289.75hm2，占公园总面积的62.56%。湿地公园的总体空间布局概况为：一水、两带、四点、三大区、四小区的格局，公园功能区划分为：湿地保育区、湿地科普教育区、湿地生态旅游区、湿地管理服务区四大功能。 陕西旬河源国家湿地公园于2009年由国家林业局批准试点建设，2016年正式挂牌，属于长江流域汉江水系一级支流——旬河源头，是一个典型的河源湿地公园。该公园的建设为保障丹江口水库的水资源安全和实现“一江清水供北京”提供了重要保障。对保护秦岭生态安全、保护生物多样性和弘扬子午古道文化、伊斯兰民俗文化、红色革命文化方面都具有重要意义。该公园地处我国十七个生物多样性保护的关键区域之一的秦岭腹地，是我国重要的“生物资源库”和“基因库”，生态区位极为重要。主要河流为旬河及其30多条大小支流，是“南水北调”中线工程的重要水源保护区、水源涵养区、水源水质影响控制区，是众多水生动物的栖息地、越冬地和停歇地。 依据《陕西省重要湿地名录》，旬河重要湿地位于宁陕县江口回族镇到旬阳县城关镇沿旬河至旬河与汉江交汇处，包括旬河河道、河滩、泛洪区及河道两岸1km范围内的人工湿地。本项目位于旬河左岸，勘查作业区距旬河河道直线距离约1.79km，探矿作业点远离河道，不在旬河河道、河滩、泛洪区及河道两岸1km范围内的人工湿地范围内，且项目工程量较小，故对旬河湿地影响较小。

# 3环境质量状况

3.1建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题 3.1.1环境空气质量现状 本次环境空气质量现状调查引用《安康市环境质量报告书（2018年度）》宁陕县环境空气监测数据进行分析，评价因子主要有SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3六项指标，2018年宁陕县环境空气质量状况统计见表3.1。 表3.1 2018年宁陕县环境空气质量状况统计 污染物 评价项目 标准值 (μg/m3) 现状浓度 (μg/m3) 占标率％ 达标情况 二氧化硫（SO2） 年均值 60 12 20% 达标 24小时平均第98百分位数 150 24 16% 达标 二氧化氮(NO2) 年均值 40 11 28% 达标 24小时平均第98百分位数 80 28 35% 达标 可吸入颗粒物（PM10） 年均值 70 45 64% 达标 24小时平均第95百分位数 150 89 59% 达标 细颗粒物（PM2.5） 年均值 35 29 83% 达标 24小时平均第95百分位数 75 58 77% 达标 一氧化碳(CO) 24小时平均第95百分位数 4mg/m3 1.6 mg/m3 40% 达标 臭氧(O3) 日最大8小时滑动平均值第90百分位数 160 123 77% 达标 由以上统计结果可知，六项指标SO2、NO2、PM10、CO、PM2.5、O3全部达标。故2018年宁陕县环境空气质量达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 3.1.2地表水环境质量现状 地表水环境质量现状委托安康市环境保护监测站2019年4月24日～25日对桃子沟、石川沟项目地上游500m和下游1000m共四个断面进行监测分析，监测项目为pH、高锰酸盐指数、化学需氧量、氨氮、硫化物、六价铬、铅、锌、铁、锰共10项。监测结果见3.2所示： 表3.2 地表水水质监测结果统计一览表 （单位：mg/L） 项目 石川沟上游500m 石川沟下游1000m 桃子沟上游500m 桃子沟下游1000m Ⅱ类水域标准 4月24日 4月25日 4月24日 4月25日 4月24日 4月25日 4月24日 4月25日 pH 7.61 7.85 7.64 7.82 7.72 7.88 7.76 7.84 6～9 IMn 1.6 1.7 1.7 1.8 1.5 1.7 1.6 1.8 ≤4 COD 8 9 10 9 7 6 8 8 ≤15 NH3-N 0.124 0.113 0.108 0.140 0.097 0.095 0.132 0.135 ≤0.5 S2- 0.005ND * 0.005ND * 0.005ND 0.005ND 0.005ND 0.005ND 0.005ND 0.005ND ≤0.1 Cr6+ 0.004ND 0.004ND 0.004ND 0.004ND 0.004ND 0.004ND 0.004ND 0.004ND ≤0.05 Pb 0.01ND 0.01ND 0.01ND 0.01ND 0.01ND 0.01ND 0.01ND 0.01ND ≤0.01 Zn 0.05ND 0.05ND 0.05ND 0.05ND 0.05ND 0.05ND 0.05ND 0.05ND ≤1.0 Fe 0.03ND 0.03ND 0.03ND 0.03ND 0.03ND 0.03ND 0.03ND 0.03ND ≤0.3 Mn 0.01ND 0.01ND 0.01ND 0.01ND 0.01ND 0.01ND 0.01ND 0.01ND ≤0.1 备注 *——0.005 ND表示未检出，0.005是检出限。 从水质监测结果表可以看出，桃子沟、石川沟四个监测断面监测值全部低于《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）的Ⅱ类水域标准限值，环境现状水质良好。 3.1.3声环境现状 声环境质量现状调查委托安康市环境保护监测站于2019年4月23日对项目石川沟PD4硐口、石川沟PD6硐口、桃子沟PD1硐口、桃子沟PD3硐口四处的昼夜间噪声进行了监测。监测结果表明，四处声环境昼间、夜间均达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。噪声监测结果详见表3.3。 表3.3 环境噪声监测结果 单位：dB(A) 测点编号 监测点位 昼间 夜间 1# 石川沟PD4硐口 51.9 43.6 2# 石川沟PD6硐口 54.6 48.6 3# 桃子沟PD1硐口 50.6 41.3 4# 桃子沟PD3硐口 51.9 44.2 国家标准（2类标准） 60 50 3.1.4环境质量现状结论 1、评价区环境空气质量现状达到《环境空气质量标准》二级标准要求； 2、桃子沟、石川沟四个监测断面均符合《地表水环境质量标准》Ⅱ类标准要求； 3、声环境质量达到《声环境质量标准》2类标准要求。

3.2主要环境保护目标（列出名单及保护级别） 根据现状调查，项目场地周围无其它需求特殊保护的重点文物、珍稀动植物及风景名胜等，本项目主要保护目标详见表3.4。 表3.4 主要环境保护目标及保护级别 环境要素 保护对象 相对位置 规模 保护级别 环境空气 江镇村村民 矿区西北侧1760～2200m 29户/96人 《环境空气质量标准》 二级标准 地表水 桃子沟、石川沟 矿区范围内 《地表水环境质量标准》 II类标准 旬河 勘查区西北侧1790m 生态环境 地表植被、野生动物 勘查区内及周边 不破坏生态环境完整性，维持其原有生态功能 旬河湿地 勘查区西北侧1790m 不得影响湿地生态环境

# 4评价适用标准

| 环境质量标准 | 一、环境空气 项目所在地环境空气质量功能区划分为二类区，环境空气质量执行国家《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，见表4.1。 表4.1 环境空气质量标准 执行标准 级别 污染物 项目 标准限值 1小时平均 24小时平均 年平均 《环境空气质量标准》 二级 SO2 500μg/m3 150μg/m3 60μg/m3 NO2 200μg/m3 80μg/m3 40μg/m3 PM10 / 150μg/m3 70μg/m3 PM2.5 / 75μg/m3 35μg/m3 CO 10mg/m3 4mg/m3 / O3 200μg/m3 日最大8h平均 160μg/m3 / 二、地表水 项目所在地水域功能为Ⅱ类水，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准，见表4.2。 表4.2 地表水环境质量标准 执行标准 类别 pH COD IMn NH3-N S2- Cr6+ Pb 石油类 锰 《地表水环境质量标准》 Ⅱ类 6~9 15 4 0.5 0.1 0.05 0.01 0.05 0.1 三、声环境 项目所在地声环境为2类声环境功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，见表4.3。 表4.3 声环境质量标准 执行标准 类别 昼间 夜间 《声环境质量标准》 2类 60 50 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 一、废气 勘查作业期间扬尘、粉尘呈无组织形式外排，其排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2标准。见表4.4。 表4.4 《大气污染物综合排放标准》表2标准 污染物 无组织排放监控浓度限值 监控点 浓度(mg/m3) 颗粒物 周界外浓度最高点 1.0 二、废水 本项目生产废水沉淀后循环利用不外排，生活污水经化粪池处理后用于林地施肥。 三、噪声 探矿作业期间噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 表4.5 噪声排放标准 标准名称 级别 评价因子 标准值〔dB（A）〕 昼间 夜间 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 2类 等效声级Leq 60 50 四、固废 一般工业固体废弃物贮存、处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单；危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单规定。 |
| 总量控制指标 | 本项目为探矿项目，污废水均不外排，不需申请总量控制指标。 |

# 5建设项目工程分析

5.1工艺流程简述（图示） 该项目充分研究工作区以往地、物、化资料，进一步总结矿化富集规律，指导勘探工作，采用地质化探综合找矿方法和硐探、槽探、钻探相结合的工程手段开展本区地质勘探。 一、地质简测工作方法及要求 1、选用相应比例尺的地形图为底图，并实测2～4条完整的1/2000地质剖面，详细划分地层岩性、标志层，初步确定层位关系和填图单元。 2、填图主要采用路线剖面法，配合地质界线追索法和露头圈定法布设路线，现场对地质点进行详细观察描述。 3、地质点布设在地层岩性分界面和特殊地质体上，对厚大岩层放稀地质点控制，布点力求均匀，观测线距一般为20～40m，点距20～30m，每平方公里地质点数大于500个。 4、野外地质点采用手持GPS测量定位，将地质点及时标于地形图上，野外地质点用红油漆在标于明显处。 5、地质界线要求实地连结，对特殊地质现象作放大地质素描，并及时进行整理。 二、硐探工作方法及要求 图1 硐探工艺流程及产污环节分析图 硐探工程主要了解矿体在浅部的厚度、品位变化情况，以沿脉坑道为主结合穿脉坑道进行施工。项目设计对已发现的金矿体通过施工硐探进行深部控制，对详查作业探硐进一步进行掘进，对Au-Ⅰ矿体在23线～3线、8线～14线已有的PD1、PD2、PD4、PD6共4个沿脉坑道继续掘进，总设计长度1670m，采用脉内坑道掘进，按20～40m间距施工穿脉工程取样，每个穿脉长5m。PD3已贯穿做为通道。 坑道布设按规范要求执行，沿脉坑道力求布设在矿体内，穿脉坑道力求布设于勘探线上。探矿隧洞采取城门洞型，硐口规格为2.0×2.0m，坑道坡度≤3‰，要求顶、壁平直、规整，以利于通风、排水、运输和地质编录。 沿脉坑道应尽量在矿体内掘进，当矿体厚度大于2m时要用穿脉加以控制，按40m间距进行施工；沿脉施工时，掘进方位应根据矿体产状变化及时调整。工程质量按《硐探工程规程》要求执行。 穿脉坑道一般要求直线掘进，施工单位必须严格按照测量人员测定的方向施工。沿脉坑道方向一般随矿脉的产状变化而变化；当矿体厚度大、断面不足以控制时，坑道应沿近底板一侧掘进，在采样处施工穿脉以穿透矿体。施工单位应及时将坑壁冲洗干净，并修好排水沟，以便地质人员编录、取样。硐探工程沿脉掌子面取样间距一般5m取样。地质编录必须随施工进度及时进行。工程编录采用压顶法，素描两壁一顶，比例尺1:100，编录要及时，各种地质现象应实际控制。工程结束后5日提交原始地质编录记录、工程小结、素描图、平硐平面图或采样平面图；并及时填写相应的工程矿体平均品位、厚度计算表等。 三、槽探工作方法及要求 图2 槽探工艺流程及产污环节分析图 进行地质槽探工程以能够控制异常、含矿层位、矿化带、矿（化）体为目的。项目对露头矿体进行开槽采样，验证和进一步圈定矿体。探槽方向一般垂直地质体或与勘探线平行方向布设。本工程设计地表自47线至28线，按320°方向基本垂直矿体走向布设探槽对矿体进行加密控制，探槽间距20m。本期实施槽探2000m3/31条，是在前期槽探的基础上进行施工，对原探槽（29条）进行清理取样，新增加探槽2条。具体要求为： 1、矿区槽探工程原则上布设在勘探线上，间距20m，探槽方向一般垂直矿化带、矿（化）体或与勘探线平行方向布设。 2、槽探规格：开口宽1.2 m，底宽0.8 m，深度达到基岩以下50cm，对覆盖层较厚的地段要求扩大规格，以确保探槽的稳定和安全，确保槽底平整。 3、地质编录中要求认真观察、准确地划分岩性层、地质构造、矿化蚀变体等地质构造现象，同时详细记录，并对探槽地质现象进行野外地质素描，制作1/100素描图。 4、对矿（化）体或矿化蚀变体布设普通试样，一般布设在帮底交界处；对矿化较弱或无矿化地段以2m间距采集原生晕样品，了解其矿化信息。 5、探槽两端或地形变化较大地段采用红外测距仪或经纬仪定位。 四、钻探工作方法及要求 图3 钻探工艺流程及产污环节分析图 钻探工程以中浅孔为主，钻孔位置采用仪器法定位，钻孔孔径终孔时不得小于75mm。本工程设计按80～160m×80m网度布设钻孔（ZK3901、ZK2301、ZK1501、ZK701、ZK001、SW01）, 扩大矿体规模，圈定332类资源量；按160m×160m网度布设钻孔（ZK2302、SW02、ZK802），扩大矿体规模，对矿体圈边探底，圈定333类资源量。本工程共设计9个钻孔，工作量2055m。钻孔质量必须严格按钻探工程六大指标组织施工和验收。 1、岩矿芯采取率：矿体及其顶、底板3～5m内的矿芯、岩芯平均采取率不得低于80%，厚大矿体内部矿芯采取率低于80%的连续长度不能超过5m，否则要采取补救措施。围岩岩芯分层平均采取率不得低于65%。对于复脉型和多脉型矿体应严格控制回次长度和采取率。 2、钻孔弯曲度：施工钻孔每钻进50m须测斜一次，进矿点(及厚度大于30m的出矿点)和终孔时要加测，测斜结果及时提交编录人员。斜孔每100m进尺孔斜不得超过3°，可累计计算。钻孔偏离勘查线不应大于10m。 3、孔深验证：每钻进100m，进矿点（及厚度大于30m的出矿点）时，必须测量孔深。经地质人员确认的重要构造位置测量孔深。下套管前和终孔后测量孔深。孔深误差率小于千分之一为合格，否则必须校正孔深。 4、原始记录：原始班报表在现场进行，岩矿芯编录统一按钻探岩芯数据采编系统进行。 5、封孔：孔位在终孔时用425号以上水泥浆进行封孔，应标注孔号、孔深及施工日期。 5.2主要污染工序 1、破坏生态植被：探矿前期临时占用荒山林地，探矿点损毁、剥离一定的表层植被，造成植被破环，容易导致水土流失。 2、噪声：噪声主要来源于柴油发电机、空压机、凿岩机、钻孔机、扒渣机、风机等设备运行噪声。 3、废水：探矿过程中矿硐和钻孔排出少量废水和工作人员产生的生活污水。 4、固体废弃物：探矿工程中产生的废石渣和工作人员产生的生活垃圾。 5、废气：探矿过程产生无组织排放粉尘、燃油废气及少量硐探爆破废气。

5、项目污染源源强核算统计

表5.1  废气污染源源强核算结果及相关参数一览表

| 编号 | 污染源 | 污染物名称 | 污染物产生 | 治理措施 | 污染物排放 | 排放时间（d） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 核算方法 | 废气产生量 | 产生浓度 | 产生量 | 工艺 | 效率 | 核算方法 | 废气排放量 | 排放浓度 | 产生量 |  |
| 1 | 探矿作业 | 粉尘 | 类比法 | / | ＞1.0 mg/m3 | / | / | / | 类比法 | / | 1.0 mg/m3 | / | 600 |
| 2 | 硐探爆破 | 爆破废气 | 产污系数法 | / | / | CO 53.64kg NOx 4.2kg | 通风、稀释 | / | 排污系数法 |  | / | CO 53.64kg NOx 4.2kg | 600 |
| 3 | 发电机 | 燃油烟气 | 产污系数法 | / | / | CO2.73kg NOx10.22kg HC7.455kg | 通风 | / | / |  |  | CO2.73kg NOx10.22kg HC7.455kg | 600 |

表5.2   噪声污染源源强核算结果及相关参数一览表

| 序号 | 名称 | 噪声产生量 | 降噪措施 | 噪声排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 核算方法 | 声源表达量dB（A） | 工艺 | 降噪效果 | 核算方法 | 声源表达量dB(A) |
| 1 | 柴油发电机 | 类比法 | 80-95 | 选用低噪声设备、基础减振、消音等措施，加强管理 | 15~30dB（A） | 类比法 | 65～70 |
| 2 | 空压机 |  | 85-100 |  |  |  | 60～65 |
| 3 | 凿岩机 |  | 70-85 |  |  |  | 60～70 |
| 4 | 钻孔机 |  | 75-90 |  |  |  | 65～75 |
| 5 | 矿用车辆 |  | 75-85 |  |  |  | 65～70 |
| 6 | 风机 |  | 80-85 |  |  |  | 60～70 |

表5.3   废水污染源源强核算结果及相关参数一览表

| 污 染 源 | 污染物 | 污染物产生 | 治理措施 | 污染物排放 | 排放时间（d） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 核算方法 | 产生废水量（m3/a） | 产生浓度（mg/L） | 产生量 （t/a） | 工艺 | 效率（%） | 核算方法 | 排放废水量（m3/a） | 排放浓度（mg/L） | 排放量（t/a） |  |
| 生产废水 | SS | 类比法 | 493.2 | / | / | 沉淀池 | / | 类比法 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 生活污水 | COD | 类比法 | 864 | 300 | 0.259 | 化粪池 | 15 | 类比法 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | BOD5 |  |  | 150 | 0.130 |  | 14 |  |  | 0 | 0 |  |
|  | SS |  |  | 250 | 0.216 |  | 78 |  |  | 0 | 0 |  |
|  | NH3-N |  |  | 30 | 0.026 |  | 4 |  |  | 0 | 0 |  |

表5.4   固体废物污染源源强核算结果及相关参数一览表

| 固废名称 | 固废属性 | 产生量 | 处置措施 | 最终去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 核算方法 | 产生量 | 工艺 | 处置量 |  |
| 废石渣 | 一般 | 类比法 | 23460.5t | 集中收集，综合利用 | 23460.5t | 综合利用或堆放于弃渣场 |
| 生活垃圾 | 一般 | 产污系数法 | 4.5t | 集中收集 | 4.5t | 交环卫部门填埋处置 |
| 机修废油 | 危险废物 | 类比法 | 30kg | 集中收集 | 30kg | 临时暂存，交有资单位处置 |

# 6项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 处理前产生浓度 及产生量 | 处理后排放浓 度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 探矿作业 | 粉尘 | ＞1.0mg/m3 | ＜1.0mg/m3 |
|  | 爆破废气 | CO NOx | 53.64kg 4.2kg | 53.64kg 4.2kg |
|  | 燃油废气 | CO NOx HC | 2.73kg 10.22kg 7.455kg | 2.73kg 10.22kg 7.455kg |
| 水污 染物 | 探矿废水 | SS | / | 沉淀后循环利用，实行废水零排放 |
|  | 生活污水 | 污水 COD BOD5 SS NH3-N | 864t 300mg/L、0.259t 150mg/L、0.130t 250mg/L、0.216t 30mg/L、0.026t | 化粪池处理后用于农林施肥，零排放 |
| 固体 废物 | 探矿施工 | 废石渣 | 23460.5t | 综合利用或渣场堆放 |
|  | 工作人员 | 生活垃圾 | 4.5t/a | 全部清运填埋处理 |
|  | 设备维修 | 机修废油 | 少量 | 交有资质单位处置 |
| 噪 声 | 1、柴油发电机、空压机、凿岩机、钻孔机、矿用车辆、风机等运行工作中，产生机械噪声，声级值为70～100dB（A），平均90dB（A）。 2、硐内打眼放炮产生瞬时噪声，噪声值为120 dB（A），随着硐内掘进深度增大，其噪声值对外环境影响降低。 |
| 其它 1、施工中要加强安全生产工作，制定相应的安全生产管理制度。探矿过程需用矿用硝铵类炸药，对炸药的运输、使用等各个环节必须有安全保障措施，防止发生不安全事故。 2、柴油机、空压机需用少量的柴油、机油，必须有防火措施。 3、施工人员在林地施工，必须有防火措施，不得带火进林地，防止发生林地火灾。尽量减少对周边植被的破坏，禁止乱砍滥伐。 |
| 主要生态影响 1、该项目建设所在区域植被覆盖率较高，植被主要是次生灌木林。由于该项目属小规模探矿，临时占用林地面积较小，项目建设区实际占地范围内的土地主要为灌木林地。工程建设过程中，施工作业开挖、弃渣堆放等都不同形式、不同程度地扰动了原地貌形态，损坏了地表土结构和地面林草植被。 2、随着探硐作业的深入，对山体局部地层地质造成一定的破坏，其山体稳定性较未实施前差，易导致一定的水土流失，增加泥石流形成的可能性。 |

# 7环境影响分析

环境影响分析及防治措施 7.1固废环境影响分析及防治措施 1、固体废弃物来源 （1）硐探废渣：本期勘查施工主要是在前期探矿的基础上进行，利用前期建筑场地、道路及已有探硐，无需进行探硐表土剥离、硐口清理、场地平整、设备用房建设等作业，硐探废渣主要来自探硐开挖掘进废渣。项目设计硐探4个，实物工作量为1670m，探硐硐口尺寸为2.0×2.0m，预计产生废石渣6680m3（实方），虚方为10020m3（实方与虚方换算关系为1.5），虚方废弃石渣体积与重量换算关系为1.8t/m3，换算弃渣重量为18036t。 （2）槽探：该工程设计槽探31条共2000m3（实方），虚方为3000m3（实方与虚方换算关系为1.5），虚方废弃石渣体积与重量换算关系为1.8t/m3，换算弃渣重量为5400t。槽探工作所产生的弃土石必须全部回填于探槽内。 （3）钻探：项目设计9个钻孔，孔径为75mm，工作量为2055m，弃渣产生量约9.07m3（实方），虚方为13.6m3（实方与虚方换算关系为1.5），虚方废弃石渣体积与重量换算关系为1.8t/m3，换算弃渣重量约为24.5t。钻探作业产生的弃渣量较小，全部就地堆放于操作平台。 （4）生活垃圾：项目劳动定员30人，每人每天产生生活垃圾量0.5kg，工作期约两年，年作业300天，预计年产生生活垃圾量4.5t。 （5）机修废油：项目探矿实施过程中，探矿设备、柴油发电机组使用或维护过程会产生有少量废机油、废润滑油等，属于危险废物，应妥善处置。 2、固体废弃物处理措施 （1）工程措施 ①修建弃渣场：本项目设计在前期开凿的探矿平硐PD1、PD2、PD4、PD6进行继续勘查施工，无需进行探硐硐口及操作平台建设。前期硐探作业，已在探硐口下游建设3个弃渣场，其中：1#渣场位于位于探矿平硐PD1、PD2坑口侧边的小干沟内，目前占地面积约为1050m2，堆渣量约4040m³；2#渣场位于PD3、PD4坑口下游小沟内，目前占地面积约为2000m2，堆渣量约7760m³；3#渣场位于位于PD6 平硐下游小沟内，目前占地面积约为500m2，堆渣量约1780m³。本次硐探作业新设计工作量1670m，预计新增产生废石渣6680m3（实方），虚方为10020m3，利用现有渣场堆放废石渣。 建设单位已编制了水土保持方案，根据水土保持方案可知，设计硐探渣场扩大面积2505m2。扩大后，1#渣场占地面积约为2520m2，库容约11000m3；2#渣场占地面积约为2450m2，库容约10000m3；3#渣场占地面积约为1085m2，库容约5000m3，三处渣场可容纳探矿期内的弃渣量。由于目前硐探渣场沿硐口干沟缓坡堆放，未修建拦挡及导排水设施，为了做好废石渣稳定化堆存，避免发生泥石流等灾害，环评建议在渣场周边设置导排水沟及拦挡设施，按水保方案规范修建弃渣场，硐探废渣尽量进行综合利用，不能利用的废渣必须全部堆放于弃渣场内，严禁废渣随意堆放倾倒。 ②槽探施工产生的弃土石渣在槽探过程全部堆放于探槽两侧，待槽探工程结束后全部回填于探槽内，不设置弃渣场。钻探过程产生的弃渣用于钻孔平台的建设，应在钻探作业结束后及时对压实的钻台地表进行松土，然后播撒草种，并应在次年春季种植适宜生长的树苗，恢复植被。建设单位在施工作业过程中不得随意堆放弃土石渣。 （2）生物措施 在钻探、槽探过程中产生有弃渣临时堆放于作业面，硐探过程产生的弃渣堆放于已建弃渣场内，在弃渣堆放过程中控制水土流失及恢复和改善占压土地植被是土地整治的重点。建设单位根据施工计划及生态恢复时限，及时对探槽产生的弃渣全部回填探槽，钻孔封孔；及时对硐探探矿场地、简易道路、表土堆场及临时渣场的地表进行覆土，植被恢复。树种、草种应选择适宜本区环境，有利于营造水土保持林带的植物，以拦截地表径流，减轻径流速度，发挥植物的水保作用，从而达到改善生态环境的目的，以减轻项目实施对生态植被的破坏。 （3）生活垃圾处置措施 生活垃圾禁止乱抛滥扔，必须集中收集，统一堆放，定期清运至山下交江口镇环卫部门按要求填埋处置，不得随意堆放、丢弃。 （4）机修废油 项目实施过程中产生的少量机械废油脂、废润滑油等属于危险废物，建设单位必须采用专用容器收集，设置临时暂存间，与有资质单位签订危废处置协议，定期交其安全处置。危险废物在临时存储过程应加强管理、建立台账和转移联单，暂存间应符合“三防”要求，不得随意倾倒污染环境。 7.2废气环境影响分析及防治措施 1、粉尘 项目在探矿过程中，硐探挖掘、打眼、弃渣堆放和转运及探槽挖掘、清理、回填等过程均会产生无组织排放粉尘。类比同类数据，硐探过程硐内粉尘浓度约为90mg/m3，槽探过程粉尘产生浓度大约为10mg/m3，作业粉尘会影响局部环境空气质量。硐探过程粉尘主要产生在硐内，对硐内施工人员有直接的影响。建设单位在硐探过程中应采取湿法作业方式，加强矿洞通风，同时加强对操作工人劳动保护，必须采取配备防尘罩等措施，弃渣堆放及转运过程应加强管理，采取洒水、覆盖等抑尘措施，减轻粉尘对操作工人及外环境的影响。对于探矿过程中平整场地施工、出渣等产生的二次扬尘污染，可通过洒水进行防治，以降低二次扬尘浓度。 2、爆破废气 本项目在硐探过程中需采用到爆破方式来进行操作，根据工程量预测项目消耗炸药1.2t。据有关资料，每吨炸药爆炸时产生CO为44.7kg，NOX为3.5kg，则项目产生的主要污染物CO为53.64kg、NOX为4.2kg。爆破废气集中在探硐内，使硐内空气含尘量和有毒有害气体浓度较高，对硐内大气环境质量和人员健康造成不利影响。评价要求建设单位加强硐内局部通风，改进爆破技术，设置爆破后快速反应喷雾系统来减少扬尘。采取上述措施后，探硐外排废气中污染物浓度可满足《大气污染物综合排放标准》（GBl6279-1996）表2 中二级标准要求。 3、燃油废气 本项目柴油发电机所用燃料为柴油，预计用量约3.5t。机械运转时燃油产生含CO、NOX、HC的废气。根据《社会区域类环境影响培训教材》柴油燃烧产污系数可知，每吨柴油燃烧时产生CO0.78kg、NOX2.92kg、HC2.13kg，则各污染物产生量分别为CO2.73kg、NOX10.22kg、HC7.455kg，燃油废气呈无组织形式排放。建议使用高品质燃油，加强柴油机维护与保养，运行期间柴油使用量少，废气排放量小，加之探矿硐口周边主要以山地为主，空气稀释自净作用强，运行过程中柴油发电机设备产生的燃油废气通过山地内树木吸收及稀释扩散后，不会改变当地环境空气质量现状，对周围环境空气影响程度很小。 7.3噪声环境影响分析及防治措施 1、柴油发电机、空压机、凿岩机、钻孔机、矿用车辆、风机等设备在运行中产生机械噪声，噪声值为70～100dB（A），平均为90dB（A）。项目采用单班工作制，夜间不工作，故不进行夜间噪声影响分析。按最大源强100dB（A），在没有采取任何降噪措施的情况下，通过点源扩散衰减模型进行计算。按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准评价，项目机械噪声影响距离为昼间100m以内（≥60 dB（A））。本项目昼间厂界噪声达标。根据现场调查，距勘探作业区最近住户位于西北侧直线距离1760m外，施工作业对声环境影响较小。为最大限度的降低机械噪声对声环境的影响程度，建议建设单位必须采取以下措施： （1）尽可能引进使用低噪声设备，对设备加强维修保养，确保其正常运转； （2）必须对空压机、柴油发电机等机械设备采取设备房封闭隔音、基础安装减震垫、设备之间采用柔性连接等降噪措施； （3）操作过程严禁打干钻，必须采取湿法作业，湿钻可使噪声降低30 dB（A）左右； （4）高噪声设备采取隔声、减振等降噪措施。同时严禁夜间施工作业。 （5）对在高噪声区工作的施工人员作好劳动保护，如配发隔声耳罩等。 2、洞探在洞内打眼放炮产生瞬时噪声，噪声值达120 dB（A）左右，噪声产生于洞内，随着洞内掘进深度的增加，其噪声影响程度愈降低，对硐外声环境影响较小。建设单位应合理安排工期，缩短施工期，尽量减轻突发性噪声对环境的影响。 7.4废水环境影响分析及防治措施 1、硐探作业废水 项目硐探采用风钻机湿法打眼工艺，湿法作业过程会排出少量泥浆水，主要污染物为悬浮物（SS）。项目探硐高度处于当地最低侵蚀基准面之上，矿体水文地质条件以基岩裂隙含水层为主，较为简单，补给源是大气降水。根据现场调查现有矿洞，项目矿硐自然渗出的水量较小，几乎无水流。项目所在地地表水体功能区划为Ⅱ类水体，严禁设置排污口，硐探作业废水不得排入外环境。后期硐探作业过程中，如若矿洞岩层渗水量增大，因矿洞岩层渗水与湿法作业废水无法分开，建设单位应在探硐口修建三级废水沉淀池，废水经沉淀处理后循环用于湿法作业。对于沉淀池内的沉积物，建设单位定期进行清理，以保持废水沉淀池处理能力，沉淀池的容积应结合矿洞渗水量进行设计，确保废水不外排。沉淀池污泥清理后简单干化堆放于弃渣场，严禁随意堆放污染环境。对于暴雨季节断裂层产生的大量涌水，不属于生产废水，在不扰动的情况下，建设单位可以直接引走排入外环境。 根据项目勘查方案可知，在勘察深度范围内，未见断裂、崩塌、塌陷、落水洞等不良地质作用。矿区地质发育完整，基岩为不透水岩层，透水性很差，因此弃渣场渗滤液污染矿区地下水的可能性不大。当地村民住户生活用水均外接农饮工程，使用山溪水，不饮用桃子沟、石川沟等地表水，故本项目的实施对下游村民饮水不产生影响。 探矿过程中探硐产生的岩层渗水应委托资质单位定期开展水质监控监测，针对其污染特性如含有重金属等。如发现水质中重金属超标，应及时上报环境保护管理部门，并采取相对应的防治措施，对涌水点或探矿硐进行封堵，以防对地表水、地下水、土壤环境造成污染影响。如若探硐岩层渗水出现重金属超标，建设单位需对渣场渗滤液进行收集，采取沉淀处理措施，沉淀后用于弃渣场抑尘，后期用于渣场绿化灌溉，不得进入地表水体。 2、钻探废水 钻探生产中采用垂直地面的钻探方式，生产用水主要是钻探用水，用于泥浆的掺和。类比可知钻探作业用水量约为0.3m3/m，则本项目钻探作业总用水量为616.5m3。钻探时间共约300天，则用水量为2.055t/d，其中80%回用于钻探，20%进入废泥浆，经过泥浆池收集干化后，送往渣场。掺和水起到冷却、润滑、增加泥浆流动性等作用，由钻杆顶部进入，钻孔处溢出流入沉淀后，用于洒水降尘，实现循环使用，待工程结束后，自然风干，不外排，不会对环境造成太大影响。 3、生活污水 项目劳动定员30人，每人每天用水60L，探矿作业期2年，预计用水量为1080t，污水产生量占用水量80%，生活污水产生量864t。参照同类型生活污水监测结果：COD为300mg/L、BOD5为150mg/L、SS为250mg/L、NH3-N为30mg/L，生活污水以有机物污染为主。建设单位已在矿区修建有活动板房工棚，内设简易厕所，并设有防渗集粪坑，生活污水定期清掏用于周边林地浇灌。项目生活污水必须实行零排放，不得排入地表水体。 7.5生态环境影响分析及防治措施 1、生态植被破坏 探矿过程中前期表土剥离、弃渣堆放、道路修建等均会直接或间接的破坏地表植被，不可避免地会破坏植物的生境，使局部范围内的生态系统的组成和结构发生改变。同时由于挖掘破坏地表植被，会改变局部地形和生态系统，从而造成原有景观的局部破坏，改变了局部山体的地貌，降低了原有的自然景观美学价值。 本期勘查施工主要是在前期探矿的基础上进行，利用前期建筑场地、道路、公用设施及已有探硐，直接生态植被破坏主要是探槽开挖、钻探作业平台占压、简易便道施工等过程，间接生态植被破坏主要是表土堆场建设、槽探废渣堆放、施工作业对植被的践踏等，在不同形式、不同程度地扰动了原有地貌形态，损坏了地表土结构和地面林草植被，使其失去原有的使用功能，对局部的生态环境造成较大影响。 （1）表土剥离：该项目设计槽探共31条探槽，总长度为2000m，探槽开口宽1.2m，槽探过程造成生态植被直接破坏面积约为2400m2；钻探设计钻孔9个，平均每个钻孔平台直接破坏植被约40m2，共破坏植被360m2。以上共破坏植被2760m2，属于直接生态环境影响。表土剥离造成地表裸露，破坏了原有的植被，容易导致水土流失和诱发滑坡、泥石流等地质灾害。通过实地调查，项目区范围内无国家或省级保护植物，作业面仅为普通软杂、阔叶类灌木及杂草，不会影响野生动物的迁移和生活空间。 （2）弃渣堆放：本项目槽探过程开挖产生的土石渣全部堆放于探槽两侧，待探矿结束后再回填于探槽内，不设置弃渣场，槽探过程弃渣堆放侵占地表面积约为2000m2，属间接植被破坏面积；钻探过程产生的弃渣全部堆放于钻孔平台场地，不设置渣场；硐探过程产生的废渣堆放于已有的3处渣场内，3处渣场拟扩大面积约2505m2。渣场所占用的土地类型为荒坡地，少量薪炭林地等。则项目探矿过程弃渣堆放共计占地面积为4505m2。 （3）矿区临时便道：经现场勘察，项目矿区内现有的泥结石道路基本满足项目需求，矿区与外部联系道路依托村级道路。本期勘查期间，钻探区新增施工便道长200m、宽1m，预计便道占地面积约为200m2，属直接生态破坏面积。 综上分析，本项目在实施过程共破坏地表植被7465m2，其中直接影响面积为5465m2，间接影响面积约2000m2。虽然矿山所处区域的林地面积较大，但项目作业点分散，工程作业面较小，生态破坏相对较小，属于点状破坏。本项目的实施，局部范围内影响生态功能、生态效能短期降低是客观存在的，但对林地破坏面积相对较少，因而产生的生态影响程度较小。通过实地调查，在本工程施工区影响范围内无国家或省级保护植物珍稀、濒危野生保护动植物分布，但存在一些普通的小型啮齿动物，这些动物的分布区域广泛，数量也较多。工程施工期间受噪声和施工人员活动的干扰，可能使施工区的种类数量减少，并且可能会迁徙栖息地，但在施工结束以后，随着噪声和人为活动的减少，这种干扰随即消失，种群会很快恢复，对物种多样性影响较小。建设单位在通过科学合理的管理和采取生态保护措施，不会对现有森林资源、环境质量和林业发展产生影响，也不会影响野生动物的迁移和生活空间，更不会对项目区的生态功能构成威胁。 2、对水土流失和水源涵养的分析 本工程为矿产勘探工程，工程特点是点多面散，水土流失主要由土石方开挖和临时弃渣堆置造成。开挖造成的水土流失来自于实施过程中对地表植被和表层土壤结构的扰动、现状地形的改变。施工期间，将有一定量的挖掘、堆积，对地表植被及土壤环境造成直接与间接损害，造成地表裸露或裸露面增多，原有的局部地形地貌及植被受到一定程度的扰动和损坏，裸露面表层结构疏松，使区域内土壤抗侵蚀能力降低，水土流失加剧。同时，开挖的土方临时集中堆置，相应的在搬运和堆置过程中造成的水土流失量也较大。产生的弃渣如堆置不当，在渣体本身的重力侵蚀和降雨径流的水力侵蚀下，不仅表面弃渣发生流失，堆体还有可能发生局部滑动，严重的可能造成崩塌。 本工程可能造成的新增水土流失主要由工程探槽、硐探废渣堆积活动引起。工程施工结束后，各探槽、钻孔及硐探场地进行覆土绿化，堆土场进行清理绿化，因施工引起水土流失的各项因素逐渐消失，地表扰动基本停止，随着时间推移，施工区部分区域可以自然恢复植被，水土流失量减少，并达到新的平衡，不会长期产生大量的水土流失。 3、生态保护措施建议 针对各类勘探工程难易程度和实施时间不同，建设单位应有计划的分期对探矿作业破坏的生态植被进行恢复。 （1）槽探设计实物工作量为31条共2000m3，槽探过程产生的弃渣堆放在探槽两侧，建设单位在化探采样后，将探槽两侧的弃渣全部清理回填至探槽内，并在扰动的地表播散易生长繁殖的草种。建设单位应在勘查作业全部结束后的两个月内全部回填探槽，并播撒草种恢复生态植被。 （2）钻探设计实物工作量9个钻孔共2055m。钻探过程产生的弃渣用于钻孔平台的建设。建设单位应在钻探作业结束后及时对压实的钻台地表进行松土，然后播撒草种，并应在次年春季种植适宜生长的树苗，恢复植被。 （3）硐探过程中产生的弃石渣尽量综合利用，如果无利用途径的弃渣必须全部堆放于弃渣场内。弃渣的堆放应严格按照水土保持要求进行，避免因突发暴雨或连阴雨而溃坝，进而引发泥石流，造成河道堵塞，对生态环境造成破坏。弃渣场使用完毕后，必须按照水土保持方案设计对弃渣场进行平整，表层覆盖不低于50cm土壤并恢复植被。植被恢复工作必须在硐探结束后两个月内完成。 由于探矿项目有别于采矿项目，对地表植被的破坏非常有限，生态植被破坏面积相对较小，对整个地区生态系统的功能和稳定性不会产生大的影响，也不会引起物种的损失。建设单位应积极采取生态保护与恢复措施，针对项目工程难易程度和实施时间不同，应有计划的分期对探矿作业破坏的生态植被进行恢复。 当所有探矿工作结束后，建设单位必须将矿洞进行封闭，矿区内的所有设备人员全部撤离，拆除矿区范围内的所有临时建筑物，对所有破坏场地进行覆土恢复植被。由于弃渣场堆渣完毕后，区域为碎石层或土石混合料，立地条件较差，无法直接植树种草恢复植被。在植树种草前，应将区域先进行覆土整地，整地包括平整土地、碎土和覆盖种植土，覆土厚度约40～50cm，覆土来源于探矿场地和临时便道剥离的表土。具体在选择适宜林草品种时，可根据水土保持、绿化美化、兼顾生物多样性及经济方面的需求，选择适宜本区环境，有利于营造水土保持林带的植物，以拦截地表径流，减轻径流速度，发挥植物的水保作用，从而达到改善生态环境的目的。 矿区植被恢复工作应根据本工程建设分区的不同，分段进行绿化；应在地下设施完工后进行。绿化时间以春秋季为主，同时应加强管理，造林后每年秋、冬季要对去秋今春新植幼林和补植幼林进行全面检查以判定造林成活率高低和林木生长情况，及时拟定补植措施，以提高幼林成活率和保存率，加快郁闭。 7.6地质环境影响分析 该矿区工程地质环境良好，自然环境优越，坡残积物覆盖较为稳定，矿体形态整齐，连续稳定，围岩中等稳固，自然形成的滑坡、泥石流等灾害可能性较小。由于实施硐探易发生一定范围的探空区塌陷，坑道围岩落块等灾害，硐探爆破震动的影响易引发地表岩土体松动崩塌。根据建设工程性质特点，结合地质灾害发育现状及发展趋势，注重地质环境条件及其动态变化分析，应合理地进行地质灾害的防治，消除因地质灾害引起的环境问题。现状条件下，探矿区存在少量的地质灾害隐患，若采取适当的探矿方案，消除探矿实施过程中出现的地质灾害隐患后，建设工程是较适宜的。该探矿作业对地质环境不会造成较大的影响。 地质灾害引起的环境问题防治要坚持“预防为主，防治结合”的原则，最大限度地减少地质灾害造成危害，保证探矿作业的顺利进行，并与环境相协调。根据探矿区特点及可能出现的地质灾害危险性，对其提出以下防治措施建议。 1、为了确保探矿硐口的安全，建议对边坡的危岩体要及时清除，对硐口破碎风化岩体和硐内疏松体要进行永久支护。 2、为防止矿洞探空区产生冒顶而引发地面塌陷，对矿山探空区进行必要的回填。在硐身浅部严禁采用强暴破。同时遇到断裂破碎岩体要及时支护，加强坑道中地质安全管理和采取一定的安全防范措施。尤其顶板管理，要安排有一定经验和现场处置能力的人员任专（兼）职安全员进行经常性巡查，对发现的吊块、片帮情况及时处理。对坑道严重崩塌变形的地质灾害，应立即安排人员及时采取排险、封堵等措施，对危险地段，要采取强硬措施抓预防和整治，设置标志牌，制定环境风险事故应急预案，避免不安全生产责任事故的发生。确保生产安全进行。 3、探矿过程中产生的弃渣弃石等必须妥善处置，不能利用的必须规划堆放场地，合理规范堆放，弃渣场地要进行拦截打卡，且坚固牢靠，避免因突发暴雨或连阴雨而溃坝，进而引发泥石流，造成对生态环境及公路交通的损坏，应严格执行水土保持方案，确保当地群众人身安全和生态环境良好。 4、地质灾害是动态变化的，应建立地质灾害安全监管制度，加强地表和地下探空区等各类地质灾害监测，一旦发现险情，要及时的向有关部门报告以便有效及时的处治，做到安全生产，防患于未然。 7.7水土流失环境影响分析 经调查，勘查矿区周围林草覆盖率为90％以上，以灌木林和杂草为主，水土流失较小。在项目实施过程中，造成水土流失的原因为施工现场开挖和废土石堆放场，损坏原地表及植被，使表土层扰动松散，抗蚀能力减弱，从而加剧水土流失。鉴于该项目为探矿工程，设计工作量较小，易引起水土流失的物源主要为剥离的表土和弃石渣。尤其是在暴雨期将会加剧当地水土流失，产生一定的泥石流，其危害对象为坡面和下游沟谷。建设单位必须严格按照水土保持要求修建弃渣场，配套建设拦挡坝和截水沟，将水土流失控制在防治目标内，减少滑塌、滑坡、土溜等灾害的发生，降低泥石流发生的可能性。 7.8环境风险 环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素、建设和运行期间可能发生的突发事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害）；事故所造成的人身安全与环境影响损害程度，提出合理可行的防范、应急、减缓与事后恢复等措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受的水平。 1、环境风险调查 （1）风险源 风险源是指存在物质或能量意外释放，并可能产生环境危害的源。识别范围包括生产设施风险识别和生产过程所涉及的物质风险识别。本项目探矿过程中需要使用硝铵类炸药，矿区内设置有一座雷管炸药库，企业委托安康市鸿安爆破工程有限公司实施爆破作业。雷管库定量10000发；炸药库定量3000kg，使用矿用硝胺类炸药，属于易爆物质。因此项目的风险源为炸药。 （2）环境敏感目标 本项目涉及的风险物质为炸药，发生风险事故后主要影响的是周边的住户及地表水体，主要环境敏感目标见表7.1。 表7.1 环境风险敏感目标一览表 环境要素 保护对象 保护内容 环境功能区 相对方位 相对距离/m 人群 江镇村村民 29户/96人 二类区 NW 1760~2200 地表水 桃子沟、石川沟 水体水质 Ⅱ类水体 矿区内 2 旬河 NW 1790 2、环境风险潜势初判 （1）危险性 根据《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ 941-2018），突发环境事件风险物质是指具有有毒、有害、易燃易爆、易扩散等特性，在意外释放条件下可能对企业外部人群和环境造成伤害、污染的化学物质。本项目涉及的主要危险物质为易爆物质硝铵类炸药，炸药库设计储量为3000kg。 硝胺类炸药主要成分为硝酸铵，根据《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ 941-2018）附录A突发环境事件风险物质及临界量清单，硝酸铵属于“其他有毒物质”，其临界量为50t。硝胺类炸药理化性质见表7.2。 表7.2 硝铵炸药物化特性 标识 英文名 Ammoninm Nitrate Explosives 别名 铵梯炸药 阿英特 性状 硝酸铵与TNT等猛恶性炸药的混合物，其机械敏感度大于TNT 理化常数 爆燃点 250-300℃ 爆速 4700-6000m/s 危险特性 本品遇撞击、摩擦、明火、高温有引起燃烧爆炸的危险，爆药与炸药隔离贮存。 储运事项 储于郊外专业仓库内，仓内应阴凉通风，仓温不高于30℃，防爆灯，开关在仓外，防止阳光直射与起爆器材分库存放，管理按“五双管理制度”执行。存放在货架上，防止震动倒桩，搬运时轻装轻卸，雨天防潮，严禁使用易发生火花工具。 灭火器 雾状水，禁止用砂土压盖 根据本矿山炸药库设计储量和硝酸铵风险物质临界量，计算得出q/Q=3/50=0.06＜1。因此，根据规定可用Q0表示，企业直接评定为一般环境风险等级。 （2）环境敏感性 项目位于宁陕县江口镇江镇村桃子沟一带，矿区远离村民住户及重要地表表水体，最近村民住户和地表水体位于西北侧1760m、1790m外。周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数小于1万人，且周边500m范围内人口总数小于500人。因此确定大气环境敏感程度为低级敏感区。 （3）风险潜势的判定 由于本项目危险物质与其临界量比值Q=0.06＜1，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录C规定，项目环境风险潜势为Ⅰ。根据《建设项目环境风险评价技术导则》表1评价工作等级划分表可知，环境风险潜势为Ⅰ的项目，仅开展简单分析。 3、危险源分析及风险类型 根据项目的实际情况，通过对项目的危险因素进行识别和分析，可以确定本项目的最大可信事故分为：炸药库爆炸事故引发的环境影响。同时，本项目硐探产生的废渣堆放于渣场内，可能因管理防护不善引起拦渣坝溃坝进而造成泥石流的环境风险。 4、减缓环境风险防范措施与对策 （1）减缓拦渣坝溃坝环境风险防范措施 ①建设单位已编制了水土保持方案，拟利用矿区已有3处弃渣场堆放废石渣，设计对现有渣场修建拦挡墙和导排水设施。根据现场调查，该处地质结构稳定，边坡无残积物，无自然形成的滑坡、泥石流等迹象。环评要求弃渣场拦渣坝必须严格按照水土保持方案报告设计进行建设，并由具有工程设计资质单位按照设计要求进行施工及监理，以保证工程的施工质量符合设计要求。坝体高度应按设计要求和技术质量标准（如内外坡度、顶宽、加高的高度等）建设，严禁突击加坝。 ②加强拦渣坝的管理，石渣的堆存方式及拦渣坝的维护管理对拦渣坝的正常运转至关重要，其基本任务是：石渣应沿坝内均匀排放分散堆积，做好石渣的排放、输送、堆存，并在拦渣坝面与两岸坡结合处设置排水沟，将岸坡水流引出坝外，确保拦渣坝防洪泄洪安全运行。 ③拦渣坝投入运行后要建立安全巡视制度，要有专职人员按岗位责任制经常检查维护拦渣坝，并制定拦渣坝可能出现溃坝的应急预案，通过健全组织机构，加强安全教育，备齐应急物品，发现问题及时补救。一旦出现险情，要及时上报县政府和有关单位，积极采取应急防范措施，尽量降低损失。 在采取以上措施后，项目弃渣场不会对下游造成威胁，不会影响下游生产生活活动。 （2）危险爆炸品产生的环境风险预防措施 建设单位已于2019年委托广州元景安全评价检测有限公司编制了民用爆炸物品储存库安全现状评价报告，目前矿区已建雷管炸药库未构成重大危险源，民用爆炸物品储存库的主体设施的功能满足储存要求，安全设施配备齐全并满足民用爆炸物品储存的安全要求，符合安全要求，具备继续使用的条件。为避免发生安全事故进而引发环境风险事件，建设单位应采取以下风险防范措施： ①严格执行公安消防部门关于危险爆炸品管理规定和要求，制订出具体的管理措施和安全使用制度。炸药库储存量不得超过3t，雷管库储存量不得超过10000发，并作好炸药、雷管和导火线隔离贮存，贮存地点和设施与保护目标距离必须符合国家有关规定。 ②配备消防设施。库区的消防通道应满足要求，不得占用消防通道；库外应设消防水池，消防水池的需水量不少于15m3，消防水池配备消防水泵、消防水带、消防水枪等相关消防设备，库房门口应配备足够数量的灭火器，应符合《小型民用爆炸物品储存库安全规范》的要求。 ③库区应设避雷针，各库房的金属门窗均接地；雷管发房间门口设置泄放静电装置；雷管储存库和雷管发放间内铺设导静电橡胶板。 ④切实做好防火措施，制订防火灾管理制度，严禁携带火种进入林地，杜绝因林地火灾产生的环境风险。 （3）建设紧急救援站，储备必备的风险应急物资。 （4）建立并实施应急预案。 针对工程可能发生的突发环境风险事故，制定突发环境风险事件应急预案，经修订完善，由企业法人批准公布实施，在本单位主要负责人签署实施之日起30日内报安康市生态环境局宁陕分局备案。宣贯全体员工，并进行必要的演练，以保证应急预案有效可行。应急预案主要内容应根据表7.3详细编制： 表7.3 应急预案内容 序号 项 目 内容及要求 1 总则 包括编制目的、编制依据、适用范围和工作原则等 2 基本情况 单位的概况、周边环境状况、环境敏感点等 3 环境危险源情况分析 包括环境危险源的基本情况以及可能产生的危害后果及严重程度 4 应急物资储备情况 针对单位危险源数量和性质应储备的应急物资品名和基本储量等 5 应急组织指挥体系与职责 包括领导机构、工作机构、地方机构或者现场指挥机构、环境应急专家组等 6 预防与预警机制 包括应急准备措施、环境风险隐患排查和整改措施、预警分级指标、预警发布或者解除程序、预警响应措施等 7 应急处置 包括应急预案启动条件、信息报告、先期处置、分级响应、指挥与协调、信息发布、应急终止等程序和措施 8 后期处置 包括善后处置、调查与评估、恢复重建等 9 应急保障 包括人力资源保障、财力保障、物资保障、医疗卫生保障、交通运输保障、治安维护、通信保障、科技支撑等 10 监督管理 包括应急预案演练、宣教培训、责任与奖惩等 11 附则 包括名词术语、预案解释、修订情况和实施日期等 12 附件 包括相关单位和人员通讯录、标准化格式文本、工作流程图、应急物资储备清单等 7.9环境管理与监测计划 1、环境管理 本建设项目应将环境保护目标纳入日常管理中，并制定合理的污染控制措施，使项目排污符合国家和地方有关排放标准。企业内部必须加强其环境管理机构和职能建设，使其环境管理行之有效。项目运行期间，建设单位要接受安康市生态环境局宁陕分局的指导和检查，共同搞好项目的环保工作。根据本项目的特点和性质，在探矿期间的环境管理，作以下说明： （1）严格贯彻执行国家、省、市各项环保政策、法规、标准，根据本项目的环境保护要求，组织实施，监督执行。积极配合、接受各级环境管理部门的监督、检查。 （2）建立管理规范的档案管理制度，所有环保资料应齐全；建立污染源档案，日常做好常规环境统计工作，掌握各项治理设施的运行状况。 （3）为了有效监控建设项目对环境的影响，建设单位制定切实可行的污染源监测计划，定期委托有资质环境监测机构开展污染源及环境监测，掌握污染源的动态，为环境管理和污染防治提供科学的依据。 （4）定期对职工开展环保知识和技术的培训工作，鼓励全员重视环保。 2、监测计划 为了有效监控建设项目对环境的影响，建设单位应建立环境监测制度，定期委托有资质环境监测机构开展污染源监测，以便及时掌握产排污规律，加强污染治理。 （1）监测计划 营运期污染源与环境监测计划如表7.4所示。 表7.4 环境监测计划一览表 类 型 监测项目 监测点位置 监测点数 监测频率 控制指标 大气污染源 颗粒物 探矿点上风向、下风向 4个点 每半年1次 《大气污染物综合排放标准》无组织排放标准 废水 pH、SS、六价铬、铅、锌、铁、硫化物 矿洞涌水 5个点位 每半年1次 《地下水质量标准》Ⅲ类标准 厂区噪声 Leq(A) 厂区四周边界 4个点 每半年1次 《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准 （2）监测方法 环境空气和废气监测方法应严格执行《空气和废气监测分析方法》（第四版），地表水监测方法严格执行《水和废水监测分析方法》（第四版），声环境监测方法执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》有关规定。 7.10环保投资与建设项目竣工环保验收清单 该项目总投资830万元，其中环保投资48.4万元，环保投资占总投资的5.83%，环保设施投资估算表见表7.5、项目竣工环保设施验收清单见表7.6。 表7.5 环保设施投资估算表 序号 项目名称 环境保护设施 资金估算（万元） 1 探矿废渣 3座渣场修建拦挡墙、截排水渠等 15 2 生产废水 废水沉淀池、导流渠 5 3 生活污水 矿山简易厕所2座 / 4 生活垃圾 垃圾收集桶若干 0.1 5 机修废油 专用容器收集，设置临时暂存间 0.3 6 噪声 装减震垫、隔声罩、隔声耳罩 2 7 废气 防尘罩、洒水、通风换气扇 1 8 生态植被恢复 植被恢复，播撒草种，并在春季选择优质苗种绿化 20 9 环境管理 制定监测计划，按要求开展监测，编制突发环境风险事件应急预案 5 合计 48.4 表7.6 建设项目竣工环保验收清单 序号 治理项目 环保设施及数量 验收标准 1 固废 探矿废石渣 废渣堆场3处，外运综合利用，同时修建拦挡墙、截排水渠等 《一般工业固体废物贮存、处置污染控制标准》有关规定要求 生活垃圾 垃圾收集桶若干 机械废油 专用容器收集，设临时暂存间 《危险废物贮存污染控制标准》 2 废水 生产废水 钻孔平台简易废水沉淀池共9座，探硐口三级沉淀池4座 循环利用，零排放 生活污水 简易厕所2座，配套防渗集粪坑 定期清理用于农林地施肥 3 废气 粉尘 湿法作业，防尘口罩、通风换气 《大气污染物综合排放标准》表2无组织排放监控浓度限值 4 噪声 各类机械噪声 隔声罩、减震垫、隔声耳罩 《工业企业厂界环境噪声标准》2类标准 5 矿区生态 生态恢复治理 探矿结束封堵所有探硐，弃渣场表层覆土，并对槽探扰动土壤、钻孔平台、探硐剥离面及弃渣场播撒草种和植树绿化。 对勘查区施工作业造成的生态破坏全部恢复，达到区域生态环境恢复目标量化指标要求 6 环境管理 定期开展环境监测，编制突发环境风险事件应急预案，定期演练并储备相应应急物资 按要求落实

7.2.10污染物排放清单

本项目污染物排放清单见表7.4：

表7.4  项目污染物排放情况一览表

| 污染类型 | 污染因子 | 治理措施 | 排放量 | 排放浓度 | 总量控制指标 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 探矿作业 | 粉尘 | 湿法作业 | / | 1.0mg/m3 | / | 《大气污染物综合排放标准》表2中无组织浓度排放限值 |
|  | 爆破废气 | CO | 加强通风换气 | 53.64kg | / | / | 《大气污染物综合排放标准》 |
|  |  | NOx |  | 4.2kg | / | 4.2kg |  |
|  | 燃油废气 | CO | 加强管理，使用高品质燃油，空气稀释自净 | 2.73kg | / | / |  |
|  |  | NOx |  | 10.22kg | / | 10.22kg |  |
|  |  | HC |  | 7.455kg | / | / |  |
| 废水 | 探矿作业 | SS | 废水沉淀池沉淀处理 | 0 | 0 | 0 | 废水综合利用不外排 |
|  | 人员生活 | COD | 采用化粪池处理 | 0 | 0 | 0 | 化粪池处理后定期清掏用于林地浇灌 |
|  |  | BOD5 |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | SS |  | 0 | 0 | / |  |
|  |  | NH3-N |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 噪声 | LAeq | 基础减震、隔声 | 60～75 dB（A） | / | / | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准 |
| 固体废物 | 废石渣 | 综合利用或堆放于弃渣场 | 23460.5t | / | / | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准》及修改单相关规定 |
|  | 生活垃圾 | 交环卫部门清理填埋处置 | 4.05t | / | / |  |
|  | 机修废油 | 临时暂存，交有资单位处置 | 30kg | / | / | 《危险废物贮存污染控制标准》 |

# 8建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理 效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 探矿作业 | 作业粉尘 | 1、湿法操作。2、加强操作人员劳动保护工作。3、定期洒水 | 达标排放 |
|  |  | 爆破废气 | 加强局部通风，改进爆破技术，设置喷雾系统 |  |
| 水 污染物 | 生产废水 | SS | 修建沉淀池 | 循环利用 |
|  | 生活污水 | COD、BOD5、SS、NH3-N | 依托已有简易厕所（防渗集粪坑）收集处理 | 用于林业施肥，不外排 |
| 固体 废物 | 探矿作业 | 废石渣 | 尽量综合利用，不能利用的堆放于弃渣场 | 全部处理 |
|  |  | 机修废油 | 专用容器收集，设危废暂存间，定期交有资质单位处置 |  |
|  | 工作人员 | 生活垃圾 | 集中收集交环卫部门清运处置 |  |
| 噪 声 | 1、对机械设备加强维护与保养，对空压机等高噪声机械采取隔声、基础减震等措施降噪。 2、施工过程必须采取湿法工艺，降低噪声分贝值。 3、加强对操作工人的劳动保护，采取配戴耳罩等措施。 |
| 其 它 | 1、加强工人劳动保护，定期给工人进行身体检查。 2、加强安全生产管理措施，做到安全生产，杜绝意外事故发生。 3、严禁以采代探。 |
| 生态保护措施 生态保护工作实行“预防为主、全面规划、综合防治、因地制宜、突出重点、加强管理、注重效益”的方针政策。 一、做到施工方案合理化，科学地安排工期，以缩短对生态环境扰动时间；采用科学的施工技术，减小对生态环境消极影响；加强工程的环境保护管理，进行必要的环境监理和生态监测；制定相应的规章制度，制订切实可行的生态影响减缓对策措施；合理利用土地资源、控制林地破坏面积，减少生态影响及破坏程度。 二、采用防护和恢复措施，做好生态防护规划，保护好一切野生动植物。制定适宜的绿化方案，遵循边施工边恢复的原则。造林面积不得低于毁坏林地面积，造林树种依据树木的生物学特性选定，人工造林技术要求及标准严格按照天然林保护工程公益林建设有关技术要求、标准执行。恢复原有的生态环境，减少自然景观影响程度。 三、建立生态影响补偿机制，实施补偿措施，对无法恢复地段进行异地补偿，做到损一补一。 四、针对各类勘探工程难易程度和实施时间不同，建设单位应有计划的分期对探矿作业破坏的生态植被进行恢复。 （1）槽探过程产生的弃渣堆放在探槽两侧，建设单位在化探采样后，将探槽两侧的弃渣全部清理回填至探槽内，并在扰动的地表播散易生长繁殖的草种。建设单位应在勘查作业全部结束后的两个月内全部回填探槽，并播撒草种恢复生态植被。 （2）钻探过程产生的弃渣堆放于钻孔平台，建设单位应在钻探作业结束后及时对压实的钻台地表进行松土，然后播撒草种，并应在次年春季种植适宜生长的树苗，恢复植被。 （3）硐探过程中产生的弃石渣尽量外运综合利用，如果无利用途径的弃渣必须全部堆放于弃渣场内。弃渣场使用完毕后，必须弃渣场进行平整，表层覆盖不低于50cm土壤并恢复植被。植被恢复工作必须在硐探结束后两个月内完成。 五、通过实施生物措施与工程措施相结合、临时措施和永久措施相结合水土流失防治措施和生态恢复措施，保证绿化面积达到7465m2以上。林地恢复技术要求： 1、整地：根据造林整地根据实际情况、尽量做到提前整地。征地方法按照因地制宜的原则进行，采用穴状整地。 2、造林时间：造林时间规划在春秋两季进行。春季造林宜早，早3月中旬至4月中旬土壤解冻后进行。秋季造林从秋末开始至土壤结冻停止，一般在9月至10月下旬进行。 3、种苗：严格执行《陕西省林木种苗管理办法》，所使用的苗木必须由林业部门负责统一组织和协调。苗木质量必须达到省级Ⅰ—Ⅱ级苗木标准。 4、植苗技术：要从起苗、运输到栽植，都必须保护好树苗，注意起苗少伤根，尽量缩短从起苗到栽植的时间，做到随起苗随栽植。植苗深度要适中，穴的大小深浅应适宜。埋土深度一般要比苗木根茎深2—3cm。植苗木时根系一定要保持舒展，把苗木放在穴的中央，并把土壤压实，根系与土壤要紧密连接，用表土填至一半时把苗木向上稍提一下，使根系舒展后再填土踩实，直至填满穴坑二次踩实，穴面再覆一层松土。穴的大小、深浅，以保证苗木根系在穴内能舒展为宜。同时应及时调查树木的成活率，并适当补植。 |

# 9结论与建议

9.1项目概况 宁陕县文达矿业有限公司为进一步查清陕西省宁陕县江口镇桃子沟一带金多金属矿赋存状态、储量，为开发利用提供地质依据，决定实施陕西省宁陕县桃子沟金多金属矿勘探（1500m标高以下）。该项目勘查区域面积为3.67km2，拟通过地质测量的工作方法和槽探、钻探、硐探工作手段对金多金属矿体进行勘探工作。项目总投资830万元，劳动定员30人，预计2021年3月全部完成。 9.2产业政策符合性分析 本项目为金多金属矿勘探项目，已取得矿产资源勘察许可证，探矿证号为T61120080902015120。项目属于国家发展和改革委员会第21号令《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013修正）》中鼓励类“九、有色金属”中“1、有色金属现有矿山接替资源勘探开发，紧缺资源的深部及难采矿床开采”类项目，符合国家产业政策。 9.3项目实施符合性分析 项目矿区处于秦岭南坡，勘探作业设计标高低于1500m，不在《陕西省秦岭生态环境保护条例》规定的禁止开发区、限制开发区，处于适度开发区内，符合《陕西省秦岭生态环境保护条例》要求。 项目为矿产资源勘查项目，不属于工业项目、开山采石等，属于点状开发，且设计工作量小，破坏植被及时恢复后，项目建设不会对秦岭生态环境造成太大影响，与《陕西省秦岭生态环境保护总体规划》和《安康市秦岭生态环境保护规划（2018-2025）》不冲突。 项目所勘查的金矿属于规划鼓励勘查的矿种，勘查区不在禁止勘查区和限制勘查区范围内，与《宁陕县矿产资源总体规划（2012～2022年）》相符合。 项目不在自然保护区（核心区、缓冲区）、风景名胜区、湿地、饮用水水源保护区、基本农田保护区，远离地表水、居民点，符合生态保护红线、资源利用上线、环境质量底线的要求，不在国家重点生态功能区产业准入负面清单宁陕县限制类、禁止类项目名录内，符合“三线一单”要求。 9.4环境质量现状 评价区内环境空气质量达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，环境空气质量现状良好。 地表水监测指标均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准。 矿区声环境昼、夜均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准，项目地声环境状况良好。 9.5环境影响及污染防治措施 （1）水环境影响及污染防治措施 项目在实施过程中湿法作业产生的少量生产废水采用沉淀池沉淀处理后全部回用，不外排。生活污水依托矿区已有简易厕所收集处理后用于农林业施肥，不外排。 （2）固体废物环境影响及处置措施 项目硐探作业产生废渣尽量综合利用，如果弃渣无法利用必须堆放于弃渣场内；工人产生的少量生活垃圾集中收集后定期送交村镇环卫部门清理至垃圾填埋场填埋；施工机械维护保养产生的少量废油等集中收集暂存，定期交由有资质单位处置。 （3）大气环境影响及污染防治措施 项目大气污染物主要是作业粉尘、爆破废气和燃油机械废气。探矿过程中产生的粉尘通过加强探硐通风换气、湿法作业、工人佩戴防尘罩及场地洒水等措施可有效减少粉尘排放浓度；爆破废气应加强局部通风，改进爆破技术，设置爆破后快速反应喷雾系统来减少扬尘；柴油机运行时排放少量的废气，经空气稀释自净后，对周围环境空气影响程度很小。 （4）声环境影响及污染防治措施 项目施工噪声主要来自发电机、空压机、风机、风钻等设备，将对工人和周围环境产生一定的影响，建设单位通过湿法作业，加强设备维护与保养，强化劳动保护等措施可减轻施工噪声对工人的影响。 9.6总结论 综上所述，本环评认为：本项目符合国家产业政策和宁陕县矿产资源总体规划，项目实施过程污染物排放量较小，采取相应的污染治理措施技术可行，措施有效，项目实施后对环境空气、地表水、声环境产生影响较小，生态环境可得到恢复。从满足环境质量目标的角度分析，该项目建设环境影响可行。 9.7建议与要求 建设单位在探矿实施过程中应注重环境保护，减少生态植被破坏，同时应按要求落实环保设施，加强粉尘、噪声污染的治理。 探矿废渣必须按照水保方案要求修建拦挡及导排水设施，探矿结束后及时恢复植被。 硐探期间应定期对矿洞涌水进行重金属监测，并针对其污染特性采取必要的治理措施，避免废水污染周围环境。 严格按照省自然资源厅批准要求进行工作，对矿区已建选矿设备进行拆除，严禁以采代探。勘探结束后如需进行开采，应根据规定及时办理采矿手续。

预审意见 公 章 经办人: 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见: 公 章 经办人: 年 月 日 审批意见: 公 章 经办人: 年 月 日

# Text boxes

粉尘

粉尘、噪声

噪声、粉尘、固废、植被破坏

噪声

噪声、废气

恢复植被

粉尘、固废

清理回填

清理回填

噪声、粉尘、固废、植被破坏

粉尘、噪声

清理采样

噪声、废气

噪声

空压机提供动力

柴油机供电

钻孔定位

粉尘、固废

挖  掘

噪声、粉尘、固废

封孔

除渣取样

凿岩钻孔

探点表土剥离

空压机提供动力

柴油机供电

粉尘、固废

除渣取样

噪声、粉尘、固废、植被破坏

粉尘、噪声

粉尘、噪声

噪声、粉尘、固废

弃渣堆放

爆  破

凿岩钻孔

探硐口建设