建设项目环境影响报告表

（送审稿）

项 目 名 称:宁石高速公路一标段出口废渣综合利用项目

建设单位(盖章):   中铁隧道集团二处有限公司

编 制 单 位:   安康市环境工程设计有限公司

编制日期：2019年10月

国家环境保护部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称---指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点---指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别---按国标填写。

4、总投资---指项目投资总额。

5、主要环境保护目标---指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距离等。

6、结论与建议---给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见---由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见---由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

目   录

1建设项目基本情况	1

1.1工程内容及规模	1

1.2与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题	11

2建设项目所在地自然环境简况	12

3环境质量状况	14

3.1建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题	14

3.2主要环境保护目标（列出名单及保护级别）	16

4评价适用标准	17

5建设项目工程分析	19

5.1工艺流程简述	19

5.2主要污染工序	20

6项目主要污染物产生及预计排放情况	25

7环境影响分析	26

7.1施工期环境影响分析及防治措施	26

7.2运营期环境影响分析及环保措施	26

8建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	38

9结论与建议	40

附图：

1、项目地理位置图；

2、项目厂区四至示意图；

3、项目场地现状照片；

4、项目监测点位图；

5、项目地水系图。

附表：

建设项目环境保护审批基础信息表。

附件：

1、中铁隧道集团二处有限公司《环评委托书》；

2、《宁石高速公路工程项目临时用地协议书》；

3、安康市林业局《关于宁陕至石泉高速公路工程一标临时设施建设项目临时占用林地的批复》；

4、《林木采伐许可证》（0094008）；

5、《环境监测报告》；

6、《营业执照》。

# 1建设项目基本情况

| 项目名称 | 宁石高速公路一标段出口废渣综合利用项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 中铁隧道集团二处有限公司 |
| 法人代表 | 冯国良 | 联 系 人 | 范 兵 |
| 通讯地址 | 宁陕县筒车湾镇许家城村 |
| 联系电话 | 15095318666 | 传 真 | — | 邮政编码 | 711606 |
| 建设地点 | 宁陕县城关镇汤坪村小沟弃渣场 |
| 立项审批部门 | / | 批准文号 | / |
| 建设性质 | 新建√改扩建□技改□ | 行业类别 及代码 | C3039其他建筑材料制造 |
| 占地面积（亩） | 13.5 | 绿化面积（m2） | / |
| 总投资 （万元） | 200 | 其中:环保投 资(万元) | 27.9 | 环保投资占 总投资比例 | 13.95% |
| 投产时间 | 2019年11月 |
| 1.1工程内容及规模 1.1.1项目背景 1、项目由来 宁陕至石泉高速公路起于宁陕县筒车湾镇西侧约1km处，终点利用现有石泉立交与十天高速相接，承担着京昆高速和十天高速联络线的功能，全长51.777km，桥隧比例为88.90%。随着宁（陕）石（泉）高速的开工建设，高速路工地砂石料用量大大增加，宁陕县境内现有的石料场已无法满足石料需求量。为了提高高速废渣利用率，综合利用宁石高速公路隧道废渣，同时减少开山采石生态环境破坏，给高速路建设搞好配套服务，宁石高速公路一标段施工方中铁隧道集团二处有限公司在宁陕县城关镇汤坪村小沟弃渣场建设废渣综合利用项目，建设石料加工生产线1条，利用隧道废石渣加工石料，生产的石料用于宁石高速拌合站使用。项目实施后既可以消纳利用高速公路修建产生的弃石渣，又可以为其提供优质的成品砂石料，避免弃石渣堆放产生的环境影响，实现经济效益和环境效益双赢。该项目于2019年8月动工建设，2019年11月底建成运行，设计年生产砂石料8万m3。 本项目属于宁石高速公路临时性配套工程，利用宁石高速建设产生的弃石渣作为原料生产建筑用石料，用做宁石高速拌合站原料。宁石高速计划2021年底完工通车，高速公路完工通车后石料加工厂必须拆除恢复原貌，不得继续生产。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》，本项目需进行环境影响评价。依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》中 “三十四、环境治理业”之“101一般工业固体废物（含污泥）处置及综合利用”项目，“采取填埋和焚烧方式的编制报告书，其他编制报告表”。本项目利用高速公路修建废石渣生产石料，属固废综合利用项目，应编制环境影响报告表。因此，中铁隧道集团二处有限公司于2019年8月10日委托安康市环境工程设计有限公司承担该建设项目的环境影响评价工作，通过分析、预测和评估该项目实施可能造成的环境影响，提出预防或者减轻不良环境影响的对策和措施，为环保部门项目审批提供决策依据。 2、分析判定相关情况 （1）产业政策相符性 该项目高速公路配套临时工程，利用高速路施工废石渣加工碎石料，属固废综合利用项目，依据国家发展和改革委员会令第21号《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013修正）分析，项目不属于其鼓励类、限制类和淘汰类的项目，项目工艺或所用设备无目录中规定淘汰类工艺装备，因此本项目视为允许类项目，符合国家产业政策。 （2）选址相符性 项目选址于宁陕县城关镇汤坪村小沟内，用地为宁石高速公路规划的宁石高速公路规划的小沟村弃渣场，渣场桩号为K9+900左侧1200m处，建设单位与宁陕县城关镇汤坪村委会签订了《宁石高速公路工程项目临时用地协议书》，获得该土地临时使用权。场区所在地交通便利，通讯方便，给水、供电等公用基础设施较齐全。运营期污染物主要是废水、废气和噪声，通过采取相应的措施后对周围环境影响较小，处于可接受范围。根据本项目行业性质，对外环境无特殊要求。同时，项目所在地区域环境质量现状较好，故本项目与周边环境之间无明显的相互制约因素。项目的选址是合理可行的。 （3）“三线一单”符合性分析 根据环保部《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》要求，切实加强环境管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”(简称“三线一单”)约束，建立项目环评审批与规划环评、现有项目环境管理、区域环境质量联动机制，更好地发挥环评制度从源头防范环境污染和生态破坏的作用，加快推进改善环境质量。本项目与“三线一单”的符合性分析见表 1.1。 表1.1 本项目与“三线一单”的符合性分析表 “三线一单” 本项目 相符性 生态保护红线 区域未发布生态保护红线，项目用地不在自然保护区、风景名胜区、湿地、饮用水保护区等环境保护目标范围内 / 环境质量底线 评价区环境空气、地表水、声环境均基本符合环境功能区划，运营期采取环评要求的措施能够合理处置各项污染物，各项污染物对周边环境影响较小，可维持区域环境质量现状，不触及环境质量底线。 符合 资源利用上线 项目为砂石料加工，主要原料为高速路施工弃渣，使用少量电能和水，用地为临时用地，因此项目符合资源利用上线的要求。 符合 环境准入负面清单 项目建设符合相关产业政策，未列入陕西省发展和改革委员会《关于印发<陕西省国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）>的通知》（陕发改规划[2018]213号）中宁陕县限制类、禁止类项目。 符合 （4）与陕西省主体功能区规划的符合性性分析 陕西省主体功能区划按开发方式分为重点开发区域、限制开发区域和禁止开发区域三类本项目地宁陕位于限制开发区域的重点生态功能区内。重点生态功能区，即生态脆弱，生态系统重要，资源环境承载能力较低，不具备大规模高强度工业化城镇化开发的条件，必须把增强生态产品生产能力作为首要任务，从而应该限制进行大规模高强度工业化城镇化开发的地区。项目地处我省重点生态功能区中的“秦巴生物多样性生态功能区”，可“按照“点上开发、面上保护”的要求，适度开发优质矿产资源。”依据省发展和改革委员会主任方玮峰在解读《陕西省主体功能区规划》时讲：《规划》中所指的“开发”，特指大规模高强度的工业化城镇化开发。限制或禁止开发，特指在这类区域限制或禁止进行大规模高强度工业化城镇化开发，并不是限制或禁止所有的开发行为。 项目利用高速路建设产生的废石渣生产碎石料，运营期结束后对加工设备进行拆除，场地恢复原貌。项目虽处在《陕西省主体功能区规划》的限制开发内，但项目本身是废渣综合利用，可消纳利用高速施工废石渣，减轻废渣堆存环境风险及引起的环境影响，其开发方向、开发强度和规模符合《陕西省主体功能区规划》，不会破坏“重点生态功能区”的功能，因此项目建设在严格控制工业场地面积，做好生态植被恢复，项目是符合《陕西省主体功能区规划》要求的。 （5）与秦岭生态环境保护规划符合性分析 根据《陕西省秦岭生态环境保护总体规划》和《安康市秦岭生态环境保护规划（2018-2025）》可知，安康境内秦岭生态环境保护规划范围主要涉及安康市市域内省级规划的宁陕县全部以及汉滨区、汉阴县、石泉县、紫阳县、旬阳县和岚皋县部分镇、办，共涉及76个镇、办，总面积约9777平方公里，占全市41.8%。根据秦岭山地生态环境的垂直分异，同时考虑区内气候的相似性、地貌单元的完整性、生态功能的一致性和生态问题的突出性，将安康市秦岭地区划分为禁止开发区、限制开发区、适度开发区。 ①禁止开发区 涉及范围为自然保护区核心区和缓冲区；饮用水水源地的一级和二级保护区；秦岭山系主梁两侧各1000m以内、主要支脉两侧各500m以内或者海拔2000m以上区域；自然保护区实验区中珍稀濒危野生动物栖息地与其他重要生态功能区集中连片，需要整体性、系统性保护的区域。主要包括安康秦岭区域内的自然保护区、河流水系、水源涵养地、风景名胜区、珍稀动植物栖息地、地质公园、地质遗迹保护区等。功能定位为秦岭生态安全核心区与生态保护区。保护原则是严格控制人为因素对自然生态和文化自然遗产原真性、完整性的干扰，不得进行与保护、科学研究无关的活动，严禁滥捕乱采和践踏破坏，禁止破坏天然林和自然遗迹，严禁矿产开发。 主要任务是引导人口逐步有序转移，实现污染物“零排放”。加强野生生物资源保护，保持野生动植物物种和种群平衡。维护森林、草甸、湿地等水源涵养生态系统。努力提高森林植被覆盖率，加强水资源和生物多样性保护，增强森林防火和病虫害防治预警能力，控制和减少地质灾害的发生。有序引导现有不符合自然保护区管理要求的建设项目退出。 ②限制开发区 涉及范围为除城乡规划区外，主要包括：自然保护区的实验区、种质资源保护区、重要湿地、饮用水水源保护地准保护区；风景名胜区、森林公园、地质公园、植物园、国有天然林分布区以及重要水库、湖泊；重点文物保护单位、自然文化遗存；禁止开发区以外，山体海拔1500m以上至2000m之间的区域。安康秦岭地区的限制开发区主要涉及各县区风景名胜区、森林公园、重要湿地等符合上述条件的区域。功能定位为秦岭生态安全关键区与生态协调区。保护原则是严格控制人为因素对自然生态原真性、完整性的干扰，不得损害生态系统的稳定和完整性。要对各类开发活动进行严格管制，执行产业准入负面清单管理，不得进行房地产开发和对生态环境影响较大的工业项目，不得新建、扩建宗教活动场所；严禁毁林开荒、滥采、滥捕、滥伐等行为，减少面源污染，努力实现环境污染“零排放”。 主要任务是加强自然生态系统和重要物种栖息地保护，防止开发建设导致栖息环境改变，实现野生动植物的良性循环和永续利用。推进退耕还林、封山育林、天然林保护、湿地保护、长防林建设，提高水源涵养功能。加大滑坡、泥石流及因开发建设等人为因素造成的山体裸露、滑塌治理，尽快恢复植被。 ③适度开发区 涉及范围为安康市秦岭范围内除禁止开发区、限制开发区以外的区域，海拔1500米以下的区域为适度开发区。功能定位为秦岭生态安全外延区与生态循环区。保护原则是在强化保护条件下控制开发强度，按照“点状开发、面上保护”的原则，因地制宜，划定城镇开发边界和工业开发控制地带，限制大规模工业化、城镇化，禁止无规划的蔓延式扩张，严格执行环境影响评价制度，严格控制和规范开山采石等露天采矿活动。 主要任务是依据总体功能定位和资源环境承载能力，统筹考虑生态保护、经济布局和人口分布，优化空间结构，形成生态循环区。在不损害生态功能的前提下，按照高标准、高起点、规模化的要求，重点发展特色种植养殖业、林特产品精加工业；完善城乡给排水、公厕、道路、电网、污水垃圾处理、水源地保护等基础设施建设。发展以风景名胜区、自然遗迹、森林公园为基础的生态旅游。 本项目所在地的海拔高度为785m，位于适度开发区，占地面积较小，不进行大面积开挖和露天开山采石活动，项目运营期结束后对场地进行植被恢复，对秦岭生态环境影响较小。因此，本项目基本符合秦岭生态环境保护条例的要求。 3、评价工作过程 本项目于2019年6月动工建设，由于建设单位环保意识淡薄，未按国家要求先行办理环保手续，目前建设单位已停产，积极完善环保手续，按要求完善环保设施，主动向安康市生态环境局宁陕分局报送环评文件。 我公司接受委托后立即组织专业技术人员对项目建设地的现场进行了踏勘和调查，收集了相关基础资料，针对项目可能涉及的污染问题，从工程角度和环境角度进行了分析，并对工程中的污染问题提出了相应的防治对策和管理措施，对工程可能带来的环境影响做出客观的论述。在此基础上，编制完成了《宁石高速公路一标段出口废渣综合利用项目环境影响报告表》，报请生态环境主管部门审查。 1.1.2项目选址 项目选址于宁陕县城关镇汤坪村小沟组，用地为宁石高速公路规划的小沟弃渣场，碎石加工生产区位于规划弃渣场西侧。小沟弃渣场桩号为K9+900左侧1200m处，主要接纳苍龙峡隧道出口段隧道弃渣，根据测算该弃渣场占地29.3亩，堆渣量约40万m3。建设单位与宁陕县城关镇汤坪村委会签订了《宁石高速公路工程项目临时用地协议书》获得该土地临时使用权，用地主要为林地和少量旱地，安康市林业局出具了《关于宁陕至石泉高速公路工程一标临时设施建设项目临时占用林地的批复》，同意临时占用林地。本碎石加工项目位于小沟弃渣场内西侧，占地约13.5亩（约9000 m2），场地地理中心坐标为：东经108°15′23″，北纬33°19′20″，海拔高程785m。石料加工厂南、北两侧均为山坡，西侧为小沟村级道路，东侧有施工便道运输施工弃渣。厂区东侧190m外有1户住户，西侧170m有1户住户。项目地理位置见附图1，厂区四至关系见附图2，场区现状照片见附图3。 1.1.3建设内容及规模 1、项目基本情况 （1）项目名称：宁石高速公路一标段出口废渣综合利用项目 （2）建设单位：中铁隧道集团二处有限公司 （3）建设性质：新建 （4）建设地点：宁陕县城关镇汤坪村小沟组弃渣场 （5）建设规模：项目占地9000m2，新建石料生产线1条，年加工砂石料8万方（含1万方水洗砂）。 （6）项目投资：总投资200万元，全部为企业自筹 2、产品方案 本项目利用宁石高速苍龙峡隧道出口段隧道弃渣年加工8万m3建筑用石料，成品石料主要用于宁石高速公路一标段拌合站使用。产品主要为05#、12#、13#石料及机制砂，设计年产量为8万m3，其中7万m3石料、1万m3水洗砂。成品砂石料应达到《建设用卵石、碎石》（GB/T14685-2011）和《建设用砂》（GB/T14684-2011）标准。具体产品方案见表1.2。 表1.2 项目产品方案 产品名称 产品类型 产品比重 产品比例 规 模 建筑用砂石料 13号石子 1.5t/m3 22.5% 1.8万m3/a 2.7万t/a 12号石子 1.6t/m3 40% 3.2万m3/a 5.12万t/a 05号石子 1.65t/m3 25% 2.0万m3/a 3.3万t/a 水洗机制砂 1.65t/m3 12.5% 1.0万m3/a 1.65万t/a 合计 / 100% 8.0万m3/a 12.77万t/a 3、建设内容 本项目建设石料加工生产线1条，成品临时堆场1处，原料直接从弃渣场转运，不单独设置原料堆场，配套建设配电室、值班室。项目产品为成品石子和机制砂，主要用于宁石高速公路一标段拌合站使用。破碎筛分采用干法生产工艺，设施生产能力为660t/d（400m3/d）；机制砂采用水洗工艺，洗砂机生产能力为50m3/d。本项目为宁石高速公路工程配套临时性工程，高速公路预计2021年12月通车，高速完工通车后该石料场不得继续生产，施工方必须拆除设备、按原环评及水土保持方案要求恢复场地。 项目具体建设内容详见表1.3。 表1.3 项目建设内容一览表 类别 建设内容 建设规模 主体 工程 加工区 占地面积约为1750m2，位于厂区中部。设置碎石加工生产线1条，设计加工成品砂石料8万m3/a（最大日加工量为400m3/d）。隧道弃渣运至弃渣场，采用铲车送至进料口进行初破、二破、二次筛分、细沙水洗，产品通过皮带输送机输送至堆放场。 储运 工程 原料堆场 高速路规划小沟弃渣场，不单独设置原料堆场，位于加工生产线东侧，临时堆场面积约为2350m2。露天堆放。 成品料场 位于加工生产线西侧，占地面积约2000m2。按产品种类分区堆放。 运输道路 废石渣及成品运输依托高速路施工便道及村级道路，本项目不新建道路。 辅助 工程 办公生活用房 本项目不新设集中办公生活用房，人员生活主要依托项目部生活用房。 值班室 彩钢瓦活动板房，面积约为55m2，位于场地东侧。 配电室 砖结构，面积约为30m2，内设配电设施、设备控制设施。 公用 工程 给水 加工厂区生产抑尘用水取自山泉水，厂区设置一座35m3水箱供水。加工厂区不设生活设施。 排水 实施雨污分流。废渣堆场、生产区、成品堆场周围设置雨水沟，避免雨水漫流进入厂区。生产洗砂废水经收集沉淀处理后回用于洗砂作业，不外排。生活污水经防渗旱厕收集后定期清掏还田利用，不外排。 供电 从城关镇农网引入一条独立10KV线缆至厂区，厂区设1台800KVA变压器，变配电压为380/220V供生产设施用电，供电有保障。 环保 工程 废气处理 加工区粉尘：加工区破碎、筛分设备全部采用彩钢瓦封闭，负压收尘后由袋式除尘器处理后通过不低于15m高的排气筒排放；输送皮带采用密闭输送方式；上料口、皮带输送落料点配备高压喷雾装置。 堆场粉尘：废渣及成品石子堆场采取洒水和遮盖处理；细沙采用棚储，安装防风抑尘网。 运输粉尘：厂区及道路压实，安排洒水车定期洒水抑尘。 废水处理 生产废水：洗砂废水经沉淀池收集沉淀，上清液回用于生产。厂区周边修建导流渠及拦挡设施，避免雨水漫流进入厂区。 生活污水：设置一座10m3防渗旱厕收集，定期清掏还田利用。 | 固废处理 除尘器粉尘：布袋除尘器收集的粉尘作为产品出售综合利用。 沉淀泥沙：沉淀池泥沙干化后堆放用于渣场复垦或绿化用土。 危险废物：机修产生的废矿物油由负责维修机械的单位带走处置。 生活垃圾：设垃圾桶收集送交汤坪村垃圾收集点统一清运处置。 噪声处理 设备安装减振垫及基座，控制生产时间等措施，加强管理等措施。 4、主要机械设备 本项目设置石料生产线一条，主要设备见表1.4所示。 表1.4 项目主要设备清单 序 号 名 称 规格/型号 数 量 1 给料机 4900型 1台 2 颚式破碎机 PE750×1060型 1台 3 圆锥破碎机 1台 4 振动筛分机 DY2470型 2台 5 洗砂机 2816型 1台 6 砂绞龙 150×800型 1台 7 输送皮带 1m宽 7条 8 装载机 50型 2台 9 变压器 800KVA 1台 10 布袋除尘器 脉冲式 1台 11 引风机 20000m3/h 1台 12 洒水车 / 1辆 5、原辅材料及能源消耗 本项目生产原料来源于宁石高速苍龙峡隧道出口段隧道修建过程产生的弃渣废石，废石主要为花岗岩石渣，该渣场占地29.3亩，设计堆放弃土方量40万m3。本项目计划年生产砂石料8万m3，年消耗废石渣原料约8.08万m3，结合高速公路工程石料需求量预计运行期间共消耗废石渣约18.6万m3，无法利用的多余废石渣于小沟永久性渣场内堆放，由施工方按高速公路环评及水保方案要求进行覆土绿化。原材料及能源消耗情况见表1.5。 表1.5 原材料及能源消耗一览表 序 号 名 称 消耗量 1 废石 8.08万m3/a（13.2万t/a） 2 絮凝剂 1.1t/a 3 柴 油 4.8t/a 4 机 油 0.2t/a 5 新鲜水 | 3725t/a 6 电 能 17.5万度 1.1.4工作制度与劳动定员 项目劳动定员10人，年工作250天，每班工作8小时，夜间不生产。 1.1.5项目投资 项目建设总投资为200万元，资金来源全部为企业自筹。 1.1.6公用工程 1、供电 本项目供电由宁陕镇城关镇农网引入一路10KV电源进入变配电室，厂区变电室内设1台800KVA干式变压器，供配电系统采用380/220V。项目电力供应可以保证。 2、给水 本项目生产用水取自小沟溪沟水，厂区设置一座35m3水箱供水，项目地供水用保障。 3、排水 本项目采用雨污分流排水体制，厂区四周设置导排水及拦挡设施，避免雨水进入生产厂区。生产废水收集后采用沉淀池沉淀后循环利用，不得排入地表水体。职工产生的少量生活污水采用防渗旱厕收集处理，定期清掏用于周边农田菜地施肥利用。项目废水不外排。 1.1.7项目厂区平面布置 1、布置的基本原则 （1）在满足生产工艺流程的前提下，做到功能分区明确。建筑物的布置应满足生产工艺的要求，确保生产过程的连续性，使作业流水线最短，生产最便捷。 （2）按照生产工艺流程进行合理布置，做到人流、物流分开，原料与成品分开。 （3）生产区和车间布置严格按照国家现行安全、卫生等规范的要求。 2、平面布置合理性分析 （1）本项目位于宁陕县城关镇汤坪村小沟弃渣场内，该渣场为东西向沟谷，加工厂区场地东高西低。厂区西侧、南侧有村级道路，便于隧洞施工废渣运至弃渣场，高速施工废渣使用工程车辆运至厂区东侧渣场，铲车直接铲装至上料斗。 （2）项目厂区采取流水线生产布置，即原材料区、加工区、成品堆场自东向西依地势布置，便于生产。其中：原料废石渣主要堆放于项目场地的东侧，原料由项目部自卸货车运至废渣场，加工厂采用装载机铲装入料斗，利用地势高差自然跌落进入加工生产线；加工生产线位于厂区中部靠西侧布置，依次为进料、鄂破、圆锥破、一次筛分、二次筛分、机制砂相接，成品堆场位于厂区西侧较平坦处。厂区不设办公生活用房，仅建设一座值班室。布局较为紧凑，能够有效的减少产品生产过程中的转运，更有效的提高生产效率。 （3）项目厂区南北两侧均为山坡，东侧190m外有1户村民住户、西侧170m外临村道有1户村民住户。厂区结合地形布置合理、紧凑，合理的布置提高了场地的利用率。 根据总平面布置，结合外环境关系、场地所在地的地形地势，环评认为，本项目的总平面布置平面功能分区明确、合理，布置紧凑、工艺流程顺畅，物流通畅，使用管理方便，对外交通联系方便，注意了节约用地，减少工程量。因此，本项目总平面布置较合理。 1.1.8编制依据 1、法律法规 （1）《中华人民共和国环境保护法》，2015.1.1； （2）《中华人民共和国环境影响评价法》，2018.12.29； （3）《中华人民共和国大气污染防治法》，2016.1.1； （4）《中华人民共和国水污染防治法》，2018.1.1； （5）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2016.11.7； （6）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，2018.12.29； （7）《中华人民共和国土壤污染防治法》，2018.8.31； （8）《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号令），2017.10.1； （9）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（国家环保部44号令），2018.4.28； （10）《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正版）》（国家发展和改革委员会令第9号），2013.5.1； （11）《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》（国发[2011]35号），2011.10.17； （12）《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发〔2013〕37号），2013.9.10； （13）《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发[2015]17号），2015.4.2； （14）《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》（国发[2016]31号），2016.5.31； （15）《国务院关于印发“十三五”生态环境保护规划的通知》（国发[2016]74号），2016.11.24； （16）《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》（国发[2018]22号），2018.6.27； （17）环境保护部《企业事业单位环境信息公开办法》（部令第31号），2015.1.1； （18）《陕西省大气污染防治条例（2017修正版）》，2017.7.27； （19）《陕西省固体废物污染防治条例》，2015.11.19； （20）《陕西省汉江丹江流域水污染防治条例》，2006.3.1； （21）陕西省人民政府《陕西省水功能区划》，2004.9； （22） 陕西省人民政府《陕西省生态功能区划》（陕政发[2004]115号），2004.11； （23） 陕西省人民政府《陕西省主体功能区规划》（陕政发[2013]15号），2013.3.13； （24） 陕西省人民政府《关于印发<陕西省土壤污染防治工作方案>的通知》（陕政发[2016]52号），2016.12.30； （25） 陕西省人民政府办公厅《关于印发水污染防治2018年度工作方案的通知》（陕政办发[2018]23号），2018.5.8； （26）《陕西省铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018-2020年）》（修订），2018.9； （27）《陕西省国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）》（陕发改规划[2018]213号），2018.2.9； （28）《陕西省青山保卫战行动方案》（陕政发〔2019〕7号），2019.3.18； （29）安康市人民政府《关于进一步加强环境保护工作的决定》（安政发[2013]31号）； （30）安康市人民政府《关于进一步加强汉江水质保护工作的意见》（安政发[2013]32号）； （31）安康市人民政府《关于印发大气污染综合整治行动工作方案的通知》（安政发[2015]16号）； （32）安康市人民政府《关于印发安康市水污染防治工作方案的通知》（安政发〔2016〕7号）； （33）安康市人民政府《关于印发安康市土壤污染防治工作方案的通知》（安政发〔2017〕12号）； （34）《安康市铁腕治霾打赢蓝天保卫战2019年实施方案》； （35）《安康市铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018-2020年）》； （36）中共安康市委《关于扎实开展国家主体功能区建设试点示范工作的意见》（安发〔2014〕2号）； （37）《安康市国家主体功能区建设试点实施方案》（2014-2020年）； 2、技术规范 （1）《环境影响评价技术导则——总纲》（HJ 2.1-2016）； （2）《环境影响评价技术导则——大气环境》（HJ 2.2-2018）； （3）《环境影响评价技术导则——地表水环境》（HJ2.3-2018）； （4）《环境影响评价技术导则——声环境》（HJ 2.4-2009）； （5）《环境影响评价技术导则——生态影响》（HJ 19-2011）； （6）《环境影响评价技术导则——土壤环境（试行）》（HJ964-2018）； （7）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）； （8）《环境噪声与振动控制工程技术导则》（HJ2034-2013）； （9）《固体废物处理处置工程技术导则》（HJ 2035-2013）； （10）《建设用砂》（GB/T14684-2011）； （11）《陕西省行业用水定额》（DB61/T943-2014）。 3、相关文件 （1）中铁隧道集团二处有限公司《环评委托书》； （2）《宁石高速公路工程项目临时用地协议书》； （3）安康市林业局《关于宁陕至石泉高速公路工程一标临时设施建设项目临时占用林地的批复》； （4）《林木采伐许可证》（0094008）； （5）《环境监测报告》； （6）《营业执照》。 |
| 1.2与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，加工厂区用地原为荒沟，主要植被为灌木林及杂草，周边为山林地，不存在原有污染情况。 根据现场踏勘及咨询周边住户，区域植被覆盖较高，建设前未经大规模开发，未出现生态植被破坏、泥石流及滑坡等现象，无环境问题。 建设单位应根据环保设施“三同时”要求，完善各项环保设施后，做好生态保护，取得环保手续后方可投入生产。高速公路完工通车后，石料加工设备应予以拆除，多余无法利用的废石渣应稳定堆放于规划弃渣场内，应由施工方按照原高速路环评及水土保持方案要求对永久性弃渣场进行覆土绿化，恢复植被。 |

# 2建设项目所在地自然环境简况

2.1地形、地貌 宁陕县地处陕西省南部秦岭中段南坡，安康市北部，属于长江流域汉江水系的上游地区。地势北高南低，最高海拔2965m（秦岭东梁），最低海拔540m（铁炉坝乡磨子湾），高差2425m，垂直差异很大。全县可分为中山、低山、河谷3个类型。秦岭主脊横亘于北境，平河梁横贯县境中部，南部山脉此起彼伏，三大主要山脉构成了本县地形地貌的主要骨架。在国土面积中，山地占96.41％，耕地占2.73％，水域占0.86％，地貌特点是“九山半水半分田”。 项目地位于宁陕县城关镇汤坪村小沟弃渣场，处于长安河右岸，位于秦岭浅山区，地貌单元为低山沟谷地貌。 2.2地质构造 宁陕县地质构造复杂，属秦岭准地槽——褶皱系中段，跨北秦岭加里东褶皱带、南秦岭海西褶皱带和南秦岭印支褶皱带等多个地槽内部单元，褶皱和断裂发育，并具多期次、多级别发育特点。境内岩浆岩分布广泛，晚古生代和中生代侵入岩体出露面积约占全县的1/2，岩石大部分属花岗岩、千枚岩、片麻岩等火成岩和变质岩系。 工程区具有较好的区域构造稳定性。根据《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）（2016年版）规范附录A，宁陕县地震基本烈度为Ⅵ度，设计基本地震动峰值加速度为0.05g，设计地震分组为第一组，反应谱特征周期0.35s。 2.3气候、气象 项目地处北亚热带湿润季风气候区，光照适中、雨量充足，气候温和，四季分明。多年平均气温15.5℃，极端最高气温达41.7℃，极端最低气温低于-10℃。年平均风速2.0m/s，主导风向为东北东风，依次为东、东北、西北向风，年静风频率为50%，年平均日照1747.6小时，无霜期210—270天，平均8个月以上。降水和时间的关系十分密切，降水的年际变化大，多年平均降水量799.3mm，最大降水量1109.2mm（1983年），最小降水量540.3mm（1960年）；年内变化差异明显，最低值出现在2月份，不足1.0mm，最高值出现在6月份，为242.0mm，最高值的月份5-10月均有出现，降水量以7、8、9三个月为最多，占全年总降水量的70％，且多以连阴雨夹暴雨出现。 2.4水文 厂区有小沟地表水体经1.3km流长汇入长安河。小沟属于季节性溪沟，沟道长约3km，水流量较小。长安河属于汉江二级支流，子午河一级支流，发源于秦岭南麓的平河梁，由平河梁的沟壑和大草甸的小溪汇聚成河，蜿蜒向南七十余公里，经宁陕县城继续向南，与石泉两河交汇，最终融入汉江。长安河河道长度74.2km，平均比降21.5‰，流域面积561.01km2，平均年径流量2.278m3/s，境内流长40km，流域面积325km2，年均流量3.01 m3/s。子午河水系流域面积1971.3 km2，占全县总面积的53.6%，流域面积在5 km2以上的河沟有53条，主要支流有蒲河、汶水河、长安河。 2.5植被、生物多样性 宁陕县地处亚热带北部边缘，属亚热带常绿、落叶阔叶林地带和温带落叶阔叶林地带的分界线上，植被水平分布的过度性比较明显，形成森林类型多样。项目区域植物以典型的针叶和阔叶落叶为主，混生有较耐寒的常绿阔叶林类型，是我国南北植物汇聚之地，植物种类繁多，蕴藏着丰富的植物资源，据调查主要树种有282种。区内林草植被良好，林木覆盖率90%以上。主要植被类型有：落叶栎林、常绿落叶阔叶混交林、竹林、灌丛、灌草丛等植被。 经调查，项目所在地区内无国家和地方重点保护的植物，无珍稀、濒危的野生动植物，生物多样性呈现一般。

# 3环境质量状况

3.1建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题 3.1.1环境空气质量现状 按照《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）要求调查所在区域环境质量达标情况。本次环境空气质量现状调查引用《安康市环境质量报告书（2018年度）》宁陕县环境空气监测数据进行分析，评价因子主要有SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3六项指标，2018年宁陕县环境空气质量状况统计见表3.1。 表3.1 2018年宁陕县环境空气质量状况统计 污染物 评价项目 标准值 (μg/m3) 现状浓度 (μg/m3) 占标率％ 达标情况 二氧化硫（SO2） 年均值 60 12 20% 达标 24小时平均第98百分位数 150 24 16% 达标 二氧化氮(NO2) 年均值 40 11 28% 达标 24小时平均第98百分位数 80 28 35% 达标 可吸入颗粒物（PM10） 年均值 70 45 64% 达标 24小时平均第95百分位数 150 89 59% 达标 细颗粒物（PM2.5） 年均值 35 29 83% 达标 24小时平均第95百分位数 75 58 77% 达标 一氧化碳(CO) 24小时平均第95百分位数 4mg/m3 1.6 mg/m3 40% 达标 臭氧(O3) 日最大8小时滑动平均值第90百分位数 160 123 77% 达标 由以上统计结果可知，六项指标SO2、NO2、PM10、CO、PM2.5、O3全部达标。故2018年宁陕县环境空气质量达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 3.1.2地表水环境质量现状 地表水环境质量现状委托陕西正为环境检测有限公司2019年8月30日～9月2日对本项目所在地地表水小沟监测数据进行分析。该次监测对小沟项目地上游500m和下游1000m两断面分别进行监测分析，监测项目为pH、高锰酸盐指数、化学需氧量、氨氮、硫化物、六价铬6项。监测结果如表3.2所示： 表3.2 地表水水质监测结果统计一览表 （单位：mg/L，pH除外） 项目 项目地上游500m 项目地下游1000m GB3838-2002 Ⅱ类水域标准 8月29日 8月30日 8月29日 8月30日 pH 7.54 7.56 7.71 7.74 6～9 高锰酸盐指数 1.7 1.6 1.8 1.8 ≤4 化学需氧量 13 12 14 13 ≤15 氨氮 0.162 0.174 0.316 0.328 ≤0.5 石油类 0.01ND* 0.01ND 0.01ND 0.01ND ≤0.05 硫化物 0.005ND 0.005ND 0.005ND 0.005ND ≤0.1 六价铬 0.004ND 0.004ND 0.004ND 0.004ND ≤0.05 铅 0.01ND 0.01ND 0.01ND 0.01ND ≤0.01 锌 0.05ND 0.05ND 0.05ND 0.05ND ≤1.0 备注 *—“0.005ND”表示未检出，“ND”前数值表示该项目的检出限值； 从水质监测结果表可以看出，小沟两个监测断面监测值全部低于《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）的Ⅱ类水域标准限值，环境现状水质良好。 3.1.3声环境现状 声环境质量现状调查委托陕西正为环境检测有限公司2019年8月30日对项目场地东、南、西、北四边界及东、西两侧住户敏感点的昼夜间噪声进行了监测。监测结果表明，四侧场界处声环境昼间、夜间均达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。噪声监测结果详见表3.3。 表3.3 环境噪声监测结果 单位：dB(A) 测点编号 监测点位 昼间 夜间 1# 东场界外1m 50.5 45.8 2# 南场界外1m 51.2 46.8 3# 西场界外1m 49.4 43.5 4# 北场界外1m 48.9 44.1 5# 东侧190m村民住户 50.1 45.1 6# 西侧170m村民住户 48.0 44.6 GB3096-2008 2类标准 60 50 3.1.4结论 该建设项目所在地环境质量现状： 该建设项目所在地环境质量现状： 1、环境空气质量现状达到《环境空气质量标准》二级标准。 2、地表水水质状况达到《地表水环境质量标准》Ⅱ类水质。 3、场址东、南、西、北四侧场界及北侧村民住户处声环境现状昼、夜间均达到《声环境质量标准》2类标准要求。

3.2主要环境保护目标（列出名单及保护级别） 根据现状调查，项目周围无其它需求特殊保护的重点文物、珍稀动植物及风景名胜等，本项目主要保护目标详见表3.4。 表3.4 主要环境保护目标及保护级别 名称 坐标/m 保护对象 保护内容 环境功 能区 相对方位 相对厂界距离 （m） X Y 汤坪村村民 -172 21 村民住户 1户/3人 环境空气二级区 W 170 -565 -530 55户/186人 SW 786～1610 390 -60 19户/65人 E 390～1200 汤坪村村民 -172 21 村民住户 1户/3人 声环境质量2类 W 170 390 -60 1户/3人 E 190 小沟 0 0 地表水 河流水质 地表水 II类 N 140 长安河 0 -1190 S 1190 注：本次评价以厂区西南侧为原点（坐标：0，0），东西方向为X轴、南北方向为Y轴，环境空气保护目标坐标取距离最近点位位置，相对厂界距离为环境保护目标与项目厂界的直线距离。

# 4评价适用标准

| 环境质量标准 | 一、环境空气 项目所在地环境空气质量功能区划分为二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，见表4.1。 表4.1 环境空气质量标准 执行标准 级别 污染物 项目 标准限值 1小时平均 24小时平均 年平均 《环境空气质量标准》 二级 SO2 500μg/m3 150μg/m3 60μg/m3 NO2 200μg/m3 80μg/m3 40μg/m3 PM10 / 150μg/m3 70μg/m3 PM2.5 / 75μg/m3 35μg/m3 CO 10mg/m3 4mg/m3 / O3 200μg/m3 日最大8h平均 160μg/m3 / TSP / 300μg/m3 200μg/m3 二、地表水 项目所在地水域功能为Ⅱ类水，地表水质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准，见表4.2。 表4.2 地表水环境质量标准 执行标准 类别 pH 高锰酸盐指数 COD NH3-N 硫化物 铅 锌 《地表水环境质量标准》 Ⅱ类 6~9 4 15 0.5 0.1 0.01 1.0 三、声环境 项目所在地声环境为2类声环境功能区，声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，见表4.3。 表4.3 声环境质量标准 执行标准 类别 昼间 夜间 《声环境质量标准》 2类 60 50 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 一、废气 运营期废气主要为颗粒物，其排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2标准。见表4.4。 表4.4 大气污染物排放标准（摘录） 污染源 污染物 标准限值 标准 生产工序 颗粒物 有组织排放口浓度限值 120 mg/m3 《大气污染物综合排放标准》 无组织排放监控浓度限值 1.0 mg/m3 二、废水 本项目生产用水主要是洗砂用水和抑尘喷洒水等，生产废水全部收集处理后循环使用不外排；生活污水采用防渗旱厕收集处理后定期清掏还田综合利用，不外排。 三、噪声 施工期场界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；运营期噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 表4.6 噪声排放标准 标准名称 级别 评价因子 标准值〔dB（A）〕 昼间 夜间 《建筑施工场界环境噪声排放标准》 / 等效声级Leq 70 55 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 2类 60 50 四、固废 一般工业固体废弃物贮存、处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）；机修废物贮存、处置执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）。 |
| 总量控制指标 | 本项目无总量控制污染物外排，故无需设置总量控制指标。 |

# 5建设项目工程分析

5.1工艺流程简述 建设单位在宁陕县城关镇汤坪村小沟宁石高速公路规划弃渣场内建设碎石加工生产线，利用苍龙峡隧道出口段隧道弃渣加工建筑石料，成品石料用于本标段搅拌站。项目产品为机制砂（粒径＜5mm）、05号碎石（粒径5～10mm）、12号碎石（粒径10～20mm）、13号碎石（粒径16～31.5mm）。项目生产工艺及产污环节示意图见图1。 图1 石料加工工艺流程及产污环节示意图 本项目建设砂石料加工生产线一条，计划年产建筑用石料8万m3（石子7万m3、机制砂1万m3），其中破碎筛分设施生产能力为660t/d（400m3/d）；机制砂采用水洗工艺，洗砂机生产能力为50m3/d。废石渣由项目部工程车辆运至厂区东侧规划渣场内堆放，厂区内原料废石渣采用铲车转运至进料斗下料，废石料经二次破碎（鄂式破碎、圆锥式破碎），破碎后的碎石料经皮带输送机输送至振动筛上进行两次筛分。振动筛通过分层设置孔径大小不同的筛条，可将破碎后的碎石分选成不同规格碎石产品，符合05#、12#、13#碎石要求的石子直接通过皮带输送机输送至成品临时堆场，粒径大于13#碎石的物料送至圆锥破碎机再次破碎后再进入振动筛再次筛分处理；05#以下细物料输送至洗砂机除去泥沙石粉，经洗砂机清洗后的机制砂输送至成品堆棚专区堆放。 项目生产原料在破碎、筛分过程中均有大量的粉尘产生，为了减轻碎石加工过程中粉尘对大气环境的影响，建设单位拟机械设备和传送带进行了封闭，并安装布袋除尘器，粉尘经处理后达标排放。传送带各落料点安装水雾喷头抑尘，尽量减轻粉尘排放量。 洗砂机作业产生的含砂废水全部经管沟收集至沉淀池，沉淀后的下层底泥定期清理干化，上层清液再次用于洗砂作业，沉淀泥沙带走少量水定期进行补充。干化泥沙可用做弃渣场土地复垦或绿化用土。 5.2主要污染工序 5.2.1施工期污染情况 本项目于2019年8月开始动工建设，施工期主要是场地平整、设备安装调试，值班室和变配电室的建设，目前主要加工设备已安装，值班室和变配电室已建成，但机械设备及传送带未封闭，除尘设施未安装，场地未压实，边坡未防护及未修建导排水渠。后期主要是完善除尘设施，场地压实及边坡导排水设施修建，工程量较小，工期短，污染产生量较小，加强管理后对环境影响较小。本次评价重点对运营期环境影响进行重点分析评价。 5.2.2运营期污染情况 1、废气污染源强分析 项目运营期废气主要为原料堆料场扬尘、碎石加工粉尘、成品堆放粉尘以及场区道路扬尘。 （1）原料堆场风力起尘 项目利用高速路隧洞施工弃渣废石作为生产原料，原料废石渣运至弃渣场区内临时堆存，由于石渣中含有粉砂，在干燥、大风天气时铲装、卸载过程均会产生一定量的扬尘，呈无组织形式排放。弃渣堆放过程中粉尘产生量与周围环境状况、风速及料堆物料的粒径大小、含水量等有关。堆场表面粉尘的排放受诸如风速、堆场的几何形状、原料的粒径、水分含量等多种因素的影响。堆场扬尘产生量采用西安冶金建筑学院的干堆扬尘计算公式估算： Qm = 4.23×10-4×V4.9×S 式中：Qm —砂堆起尘量，mg/s； V — 地面平均风速，m/s，取宁陕县常年平均风速1.4m/s； S — 原料储存区表面积，m2；堆场表面积取2550m2。 由上述公式计算得，露天堆场起尘强度为5.6mg/s、0.12t/a。该污染属于无组织排放，粒径较小，大多在50～100μm，较轻的粉尘漂浮在空气中，建议通过覆盖和洒水等措施抑尘，可减少90%，因此堆场无组织排放量约为0.012t/a（0.002kg/h）。 （2）加工粉尘 本项目石料加工生产线设置2台破碎机（1台鄂破、1台圆锥破）和2台振动筛设备，对废石渣进行二级破碎、二级筛分。振动给料机下料，破碎机对废石料二次破碎，惯性振动筛对石子进行两次筛分分级，在破碎、筛分环节以及各环节之间皮带输送机输送物料均会产生粉尘。根据《逸散性工业粉尘控制技术》粒料加工厂逸散尘的排放因子可知，在无粉尘控制措施的情况下，二级破碎和筛选粉尘产生系数为0.75kg/t（破碎料）。本项目预计年消耗砂石原料13.2万t/a，则石料加工过程中粉尘产生量为49.5kg/h（99t/a）。 目前生产线未封闭，未安装引风、除尘设施，仅设置水雾喷头抑尘，为减轻碎石加工粉尘对大气环境的影响，要求建设单位对破碎、筛分设备及传送带进行封闭，初破安装高压水雾喷淋头，二破、筛分设备内安装引风收尘设施，收集的粉尘采用脉冲袋式除尘器处理，同时对各物料传送带落料点安装高压水雾喷头抑尘。 建设单位拟安装风机总风量应不小于15000m3/h，设备封闭集尘效率按98%计，布袋式除尘器除尘效率按99.5%计，则有组织颗粒物排放量为0.485t/a、排放速率为 0.243kg/h，排放浓度为16.2mg/m3，颗粒物的排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2污染物有组织排放限值（120mg/m3），通过不低于15m的排气筒外排；破碎、筛分过程未完全收集的粉尘部分颗粒大的沉降在封闭的设备间内，部分以无组织形式从空隙逸散（逸散量按10%计算），无组织逸散颗粒物排放量为0.198t/a、排放速率为0.099kg/h，稀释扩散后颗粒物厂界浓度＜1.0mg/m3，符合《大气污染物综合排放标准》表2大气污染物无组织排放限值要求。 （3）成品堆放粉尘 项目成品石料按石料种类分区堆放，在厂区暂存和装卸等过程中因风力等作用下会产生少量粉尘。石料加工过程采用振动筛筛分，机制砂采用水洗，碎石与机制砂分区堆放，经筛分或水洗处理后碎石和机制砂中粉尘含量较小。成品堆放过程粉尘主要来源于碎石中少量石粉，以及机制砂表层干燥后在大风天气时会产生风起扬尘，呈无组织形式排放，会对周边大气环境造成影响。建议对粒径较大的成品石子采用覆盖措施，并适时洒水降尘，对机制砂进进行棚储，减轻成品堆放过程中粉尘的产生量。 （4）道路扬尘 项目道路扬尘污染主要为地面上遗撒泥砂因风力或车辆运输引起的扬尘。评价选用上海港环境保护中心和武汉水运工程学院提出的经验公式估算，经验公式为： 式中：Q——道路扬尘量（kg/km·辆）； Qt——总扬尘量（kg/a）； V——车辆速度（km/h）； M——车辆载重（t/辆）； P——道路灰尘覆盖量（kg/m2）； L——运输距离（km）； T——运输量（t/a）。 本项目车辆在厂区行驶距离按150m计算，平均每天发空、重载车分别各25辆次，空车重约10.0t，载重量为20t，重载车重约30.0t，以速度10km/h行驶，道路表面粉尘量以0.1kg/m2计，则经计算，项目车辆在道路完全干燥的情况行驶时的动力起尘量为0.356t/a。通过对厂区地面压实，厂区进出口设置车轮冲洗装置，及时对厂区道路清扫，安排洒水车对路面定时洒水，粉尘量可减少80%，道路扬尘产生量为0.071t/a（0.036kg/h）。 （5）废气统计 本项目生产期间废气主要是粉尘，来源于碎石加工、原料堆放、成品临时堆存，以及运输车辆风起扬尘，其中破碎、筛分粉尘经布袋除尘器处理后以有组织形式排放，原料堆场、成品堆场及车辆扬尘均以无组织形式排放。项目有组织粉尘排放情况见表5.2，无组织粉尘排放情况见表5.3。 表 5.2 有组织粉尘污染物产生及排放情况 产生 环节 排气量 m3/h 污染物名称 产生情况 治理 措施 去除率% 排放情况 执行 标准 mg/m3 排放参数 浓度 mg/m3 速率 kg/h 产生量t/a 浓度 mg/m3 速率 kg/h 排放量t/a 高度 m 直径 m 石料 加工 15000 颗粒物 3300 49.5 99 袋式除 尘器 99.5 16.2 0.243 0.485 120 15 0.5 表5.3 无组织粉尘污染物产生及排放情况 产污环节 污染物名称 污染源位置 排放速率kg/h 面源面积m2 面源高度m 石料加工 颗粒物 原料堆场、加工区、成品堆场 0.137 8950 8.5 2、废水污染源强分析 （1）生产废水 本项目砂石料加工过程破碎、筛分均为干法生产，末端机制砂生产采用洗砂机对细沙进行清洗去除杂质及石粉。依据第二次全国污染源普查填表助手核算系数可知，洗砂作业用水量约为2.16m3/t-产品，水洗过程中约10%的水随产品带走或蒸发而发生损耗。本项目计划年产机制砂1万m3/a（1.65万t/a），则洗砂用水量为3.564万m3/a（142.6m3/d），损耗量为0.356万m3/a（14.3m3/d），循环水量为3.208万m3/a（128.3m3/d）。 洗砂生产废水含大量泥砂，主要污染物为SS。废水中泥砂产生量约为洗砂量的1.5%，项目年加工1万m3机制砂，则泥沙产生量约为247.5t/a，废水中SS的浓度约为7715mg/L。建设单位已在厂区建有1组三级沉淀池收集处理生产废水，废水收集至沉淀池添加絮凝剂PAC和PAM，对废水进行絮凝沉淀，清液泵送回用于洗砂机循环利用，生产废水不外排。 本项目设置的废水回收处理系统可将生产废水全部回收再使用，不外排。 （2）生活污水 本项目生产期间废水主要是工作人员产生的生活污水，厂区劳动定员10人，年生产250天，参照《陕西省行业用水定额》，员工用水量按照60L/人·d核算，废水产生量按用水量80%计，则职工生活污水产生量为0.48m3/d（120m3/a）。根据类比调查，此类生活废水中污染物浓度一般为COD300mg/L、BOD5150mg/L、NH3-N30mg/L、SS 250mg/L、动植物油10mg/L。项目主要污染物及其浓度产生情况详见表5.4。 表5.4 生活污水污染物产生情况一览表 项 目 COD BOD5 SS NH3-N 动植物油 废水量（m3/a） 120 产生浓度(mg/L) 300 150 250 30.0 10.0 产生量（t/a） 0.036 0.018 0.030 0.0036 0.0012 生活污水主要为工人的盥洗水、粪便污水等生活排水。盥洗废水用于场区抑尘洒水，粪便污水利用防渗旱厕收集处理，定期由周边村民住户清掏还田综合利用，不外排。 项目水平衡见图5.2所示。 图5.2 水平衡图 （单位：m3/d） 3、噪声污染源强分析 本项目运营期噪声主要来源于生产线各机械设备（包括装载机、鄂式破碎机、圆锥式破碎机、振动筛、洗砂机、绞龙以及引风机等）运行产生的噪声。根据类比分析，声源强度在80～100dB（A）之间，噪声源强情况见表5.5： 表5.5 运营期主要噪声源情况一览表 序号 噪声源 噪声源强LAeq（dB(A)） 数量 噪声源距厂界距离（m） E S W N 1 鄂式破碎机 100 1台 57 10 25 5 2 圆锥式破碎机 95 1台 3 振动筛 85 2台 4 洗砂机 85 1台 5 引风机 80 1台 6 绞龙 80 1台 7 输送皮机 90 7条 8 装载机 80 2台 流动声源 9 自卸车 80 3台 4、固体废物源强分析 （1）除尘器粉尘 本项目设置脉冲式布袋除尘器收集处理破碎、筛分过程产生的粉尘，加工粉尘年产生量为99t/a，收尘效率按98%计、除尘效率按99.5%计算，则布袋除尘器年收集粉尘96.5t/a。布袋除尘器收集的粉尘主要为加工产生的石粉，定期清理在厂区暂存后，外售水泥砖厂做为制砖原料使用。 （2）沉淀泥沙 沉淀泥沙主要来自洗砂生产废水沉淀产生的，废水中泥沙含量为247.5t，沉淀效率按95%计，预计泥沙产生量约为235.1t/a，脱水泥砂含水率按70%计，则含水泥砂量约为783.7t/a。泥砂为一般性固体废弃物，清理至干化池经简单晾晒后集中堆放用于弃渣场土地复垦及绿化用土。 （3）机修废物 项目生产设备由专门修理厂定期维护保养，在维护保养过程会产生少量废机油等，本项目使用机油量为0.2t/a，以损耗率20%计算，则产生的废机油量为0.12t/a。根据《国家危险废物名录》（环保部令第39号），废机油属于“HW08废矿物油与含矿物油废物”中“900-214-08车辆、机械维修和拆解过程中产生的废发动机油、制动器油、自动变速器油、齿轮油等废润滑油”，应按照危险废物管理要求收集处置，本项目机修废油由负责维修机械的单位带走处置。 （4）生活垃圾 项目全厂劳动定员10人，年工作250天。厂区员工生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计，预计年产生生活垃圾量1.25t。生活垃圾采用垃圾桶集中收集，临时存放，定期运至汤坪村垃圾收集点，由环卫部门清运填埋处置。

# 6项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 处理前产生浓度 及产生量 | 处理后排放浓 度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 石料加工 | 有组织粉尘 | 3300mg/m3、99t/a | 16.2mg/m3、0.485t/a |
|  |  | 无组织粉尘 | ＞1.0mg/m3 | ＜1.0mg/m3 |
|  | 原料堆场 | 无组织粉尘 | 0.12t/a | 0.012t/a |
|  | 车辆运输 | 无组织粉尘 | 0.356t/a | 0.071t/a |
|  | 成品堆场 | 无组织粉尘 | 少量 | 少量 |
| 水污 染物 | 生产废水 | 废水量 SS | 32080m3/a 7715mg/L、247.5t/a | 处理后循环用于生产 |
|  | 生活污水 | 污水量 COD BOD5 SS NH3-N 动植物油 | 120m3/a 300mg/L、0.036t/a 150mg/L、0.018t/a 250mg/L、0.030t/a 30mg/L、0.0036t/a 10mg/L、0.0012t/a | 防渗旱厕收集，定期清掏还田综合利用 |
| 固体 废物 | 工作人员 | 生活垃圾 | 1.35t/a | 收集后交汤坪村收集点清运至垃圾填埋场处置 |
|  | 生产过程 | 除尘器粉尘 | 96.5t/a | 清理后出售利用 |
|  |  | 脱水泥饼 | 783.7t/a（含水率70%） | 外售综合利用 |
|  |  | 机修废物 | 0.12t/a | 由负责维修机械的单位带走处置 |
| 噪 声 | 选用低噪声设备，从源头减少噪声。合理布置场区，安装隔声、减振垫，同时加强管理等措施，控制不超过国家标准。 |
| 其他 1、做好生产期间粉尘的收集处理，确保稳定达标排放。 2、加强环保设施的维护和管理，确保各项污染物达标排放。 3、设立环境管理机构和人员，制订环境管理规章制度，确保环境质量良好。 4、宁石高速公路工程道路施工结束后，碎石加工厂必须拆除。 5、未利用的废石渣于规划永久性渣场内稳定堆放，本项目停产后应由施工方按照原高速路环评及水土保持方案要求平整场地，覆土绿化，恢复植被。 |

# 7环境影响分析

7.1施工期环境影响分析及防治措施 本项目施工期主要是场地平整、设备安装、值班室及变配电室修建等，施工期对环境的影响主要表现为施工作业扬尘、运输车辆扬尘、施工车辆和施工机械产生的噪声、施工废水和生活污水、建筑垃圾及生活垃圾等。目前主要加工设备已安装完成，值班室和变配电室已建成，但加工设备及传送带未封闭，未安装收尘、除尘设施，仅安装部分水雾喷头抑尘，场地未压实、边坡未防护及未修建导排水渠。 在后续施工过程中，建设单位应按照环保要求，必须对加工设备及传送带进行封闭，安装引风、除尘设施；对施工场地内松散、干涸的表土及时压实，安排专人对施工场地进行洒水降尘，运输物料的车辆应限速，减轻施工期间粉尘对大气环境的影响；针对施工噪声通过加强管理，合理布局施工现场，避免在同一地点同时安排大量机械设备，对施工机械加强保养，闲置设备及时关闭，运输车辆限速禁鸣等措施降噪；施工场地后期施工产生的少量弃土石全部回填低洼区利用；施工人员少量如厕废水采用防渗旱厕收集处理，定期清掏还田综合利用。 后期施工工程量较小，工期短，在落实环保要求，加强管理后，对周边环境影响较小，不会改变区域环境质量。

7.2运营期环境影响分析及环保措施 7.2.1大气环境影响分析 1、污染因素分析 本项目运营期砂石料加工采用铲装下料，鄂式破碎机对大块石料粗破，再经圆锥破碎机二次破碎，经振动筛对石子筛分分级得到成品石子，细颗粒采用洗砂机生产机制砂。在原料堆放、破碎筛分加工、成品堆放，以及车辆在厂区内运行等环节均会产生扬尘和粉尘。建设单位通过对加工设备和物料传送带进行封闭，初破采用箱体封闭并设置高压喷淋装置，二破、筛分过程产生的粉尘安装引风机和布袋除尘器，经引风机引至布袋除尘器处理后有组织外排，少量未完全收集的加工粉尘以及原料成品堆场粉尘、车辆扬尘等均以无组织形式排放。针对无组织粉尘采用物料覆盖、地面洒水、车轮冲洗、清扫等管理措施，最大程度降低粉尘产排量。 由项目工程分析可知，本项目营运期间有组织颗粒物排放量为0.485t/a、排放速率为 0.243kg/h，排放浓度为16.2mg/m3，处理达标后通过不低于15m的排气筒外排；原料堆场、加工区、成品堆场等排放的无组织粉尘量为0.198t/a、排放速率为0.099kg/h。项目废气经处理后排放情况见表7.1、表7.2。 表7.1 有组织加工粉尘污染物产生及排放状况 产生环节 污染物 名称 排气量 m3/h 排放高度m 排放口内径m 治理 措施 去除率% 排放浓度 mg/m3 排放速率 kg/h 排放量t/a 石料加工 颗粒物 15000 15 0.5 袋式除 尘器 99.5 16.2 0.243 0.485 表7.2 无组织粉尘产生及排放情况 污染源 污染物排放速率kg/h 治理措施 面源参数 年排放小时数/h 长度/m 宽度/m 高度/m 原料堆场、加工区、成品堆场颗粒物 0.137 原料及成品覆盖，加工区逸尘点喷雾降尘，车轮冲洗，道路压实，适时洒水降尘 185 61 8.5 2000 2、评价因子和评价标准筛选 本次评价选择对环境影响较大或环境较为敏感的特征污染因子作为评价因子，根据本项目大气污染物排放特点并结合区域环境功能要求、自然环境等特点，确定本项目评价因子和评价标准见表7.3。 表7.3 评价因子和评价标准表 评价因子 平均时段 标准值（μg/m3） 标准来源 颗粒物（TSP） 24小时平均 300 《环境空气质量标准》二级标准 3、评价等级判别表 本次评价依据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)中5.3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。 根据项目污染源初步调查结果，分别计算项目排放污染物的最大地面浓度占标率Pi，计算公式为： 式中：Pi——第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%； Ci——采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3； C0i——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。 最大地面空气质量浓度占标率Pi按上式计算后，取P值中最大值Pmax按下表的分级判据进行评价等级划分： 表7.4 评价等级判别表 评价工作等级 评价工作分级判据 一级评价 Pmax≥10% 二级评价 1%≤Pmax<10% 三级评价 Pmax<1% 4、估算模型参数 估算模型参数见表7.5。 表7.5 估算模型参数表 参数 取值 城市/农村选项 城市/农村 农村 人口数 / 最高环境温度/℃ 41.7 最低环境温度/℃ -10.0 土地利用类型 耕地 区域湿度条件 湿润区 是否考虑地形 是 是否考虑岸线熏烟 否 5、主要污染源估算模型计算结果 通过《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）推荐的AERSCREEN估算模式进行预测，本项目主要污染源估算模型计算结果见表7.6。 表7.6 颗粒物估算模型计算结果表 距源中心下风向距离 D/m 有组织排放颗粒物 无组织排放颗粒物 预测质量浓度（μg/m3） 占标率/% 预测质量浓度（μg/m3） 占标率/% 10 0.144 0.02 43.67 4.85 50 6.41 0.71 63.24 7.03 100 43.27 4.81 83.19 9.24 122 46.51 5.17 85.78 9.53 150 44.27 4.92 81.26 9.03 200 35.81 3.98 70.21 7.80 300 24.34 2.70 55.70 6.19 400 2221 2.47 46.56 5.17 500 19.81 2.20 41.56 4.65 600 17.72 1.97 36.82 4.09 700 15.76 1.75 33.04 3.67 800 14.06 1.56 30.08 3.34 900 12.64 1.40 28.24 3.14 1000 11.43 1.27 26.91 2.99 1200 9.53 1.06 24.56 2.73 1500 7.79 0.87 21.64 2.40 1800 6.59 0.73 19.37 2.15 2000 5.98 0.66 18.46 2.05 2300 5.40 0.60 16.89 1.88 2500 5.08 0.56 15.96 1.77 最大落地浓度及占标率 46.51 5.17 85.78 9.53 最大落地浓度距源距离 122 122 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）分级判据，本项目1%≤Pmax=9.53%＜10%，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级，可直接引用估算模型预测结果进行评价，不再进行进一步预测与评价。大气环境影响评价范围边长取5km，即以本项目厂界外延2.5km的矩形区域。 6、预测结果分析 根据预测结果可知，本项目Pmax最大值为无组织颗粒物，占标率为9.53%，最大地面质量浓度出现的离为122m，Cmax为85.78ug/m3。有组织颗粒物污染源最大占标率为5.17%，最大地面质量浓度出现的离为122m，Cmax为46.51ug/m3。故运营期间废气经处理达标后排放对所在地大气环境的贡献值较小，不会改变周围大气环境功能，对环境影响可以接受。 7、废气处理要求与建议 为减轻项目生产期间废气对大气环境的影响，建设单位铲装下料时应尽量降低落差，下料口周围安置防风抑尘网，皮带卸料口设置高压水雾喷头抑尘；原料堆场采用抑尘网覆盖，分区隔离，暂时不用的原料废渣必须覆盖，生产时采取原料少量多次运输的方式，减少生产原料在堆场中的堆存量和堆放时间，以减少起尘量。成品堆场周边设置喷淋设施抑尘，保持物料表面湿度，尤其是细物料机制砂可采取遮盖措施抑尘，同时随产随运，成品石料及时运走。场区地面及道路进行压实，厂区进出口设置车轮冲洗装置，制定洒水抑尘环境管理制度，购置洒水车和雾炮机安排专人负责道路洒水。 8、建设项目大气环境影响评价自查表 本项目大气环境影响评价自查表见表7.7。 表7.7 建设项目大气环境影响评价自查表 工作内容 自查项目 评价等级与范围 评价等级 一级□ 二级 三级□ 评价范围 边长=50km□ 边长5~50km□ 边长=5km 评价因子 SO2+NOx排放量 ≥2000t/a 500~2000t/a ＜500t/a 评价因子 基本污染物（SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3） 其他污染物（TSP） 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5 评价标准 评价标准 国家标准 地方标准□ 附录D□ 其他标准□ 现状评价 环境功能区 一类区□ 二类区 一类区和二类区□ 评价基准年 （2018）年 环境空气质量现状调查数据来源 长期例行监测数据□ 主管部门发布的数据 现状补充监测□ 现状评价 达标区 不达标区□ 污染源 调查 调查内容 本项目正常排放源 本项目非正常排放源□ 现有污染源□ 拟替代的污染源□ 其他在建、拟建项目 污染源□ 区域污染源□ 大气环境影响预测与评价 预测模型 AERMOD□ ADMS□ AUSTAL2000□ EDMS/AEDT□ CALPUFF□ 网格模型 其他□ 预测范围 边长≥50km□ 边长5~50km□ 边长=5km 预测因子 预测因子（TSP） 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5 正常排放短期浓度贡献值 C本项目最大占标率≤100% C本项目最大占标率＞100%□ 正常排放年均浓度贡献值 一类区 C本项目最大占标率≤10%□ C本项目最大占标率＞10%□ 二类区 C本项目最大占标率≤30% C本项目最大占标率＞30%□ 非正常排放1h浓度贡献值 非正常持续时长（1）h c非正常占标率≤100% c非正常占标率＞100%□ 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 C叠加达标 C叠加不达标□ 区域环境质量的整体变化情况 k≤-20%□ k＞-20%□ 环境监测计划 污染源监测 监测因子：（颗粒物） 有组织废气监测 无组织废气监测 无监测□ 环境质量监测 监测因子：（） 监测点位数（） 无监测□ 评价结论 环境影响 可以接受不可以接受□ 大气环境防护距离 距（/）厂界最远（/）m 污染源年排放量 SO2：（/）t/a NOx：（/）t/a 颗粒物：（0.964）t/a VOCs：（/）t/a 注：“□”为勾选项，填“√”；“（）”为内容填写项 7.2.2水环境影响分析 本项目生产废水经处理后循环回用于生产，生活污水经旱厕处理后定期清掏还田利用，运行期间污废水均不外排。根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）表1注10可知，“建设项目生产工艺中有废水产生，但作为回水利用，不排放到外环境的，按三级B评价”。则本项目地表水环境评价等级为三级B，可不进行水环境影响预测，仅对污水处理设施的可行性进行分析。 1、生产废水 本项目生产废水主要为机制砂洗砂废水，产生量约为3.208万m3/a（128.3m3/d），主要污染物为SS，浓度约为7715mg/L。建设单位已在厂区建设一组三级沉淀池处理生产废水，沉淀池容积为300m3，生产废水经管沟汇集后收集至沉淀池添加絮凝剂，对废水进行絮凝沉淀，下层沉淀的泥沙定期清理，上层清液循环用于洗砂作业，生产废水不外排。本项目拟在沉淀池添加絮凝剂（PAC和PAM），可增加沉淀效率，提高废水循环利用次数，沉淀池底和池壁必须进行防渗处理，不得设置排放口。由于洗砂工序及洒水降尘对水质要求并不严格，因此本项目生产废水经沉淀处理后作为回用水是可行的。同时，设置的废水沉淀池容积大于日废水产生量，可保证废水全部得到处理；项目洗砂用水量大于废水产生量，可确保处理后的废水实现循环利用不外排。当项目产生的废水无法全部利用时，项目应采取应急保障措施，如停止生产，废水全部进入沉淀池和循环水池储存，严禁废水外排。同时建设单位应在厂区周边修建导排水渠及拦挡设施，避免降雨时雨水漫流进入厂区，减轻对周边地表水体的影响。 2、生活污水 项目运营期废水主要是员工产生的生活污水，根据计算员工生活污水产生量为0.48m3/d（120m3/a）。生活污水主要为工人的盥洗水、粪便污水等生活排水。盥洗废水用于场区抑尘洒水，粪便污水采用防渗旱厕收集，定期清掏还田综合利用。本项目周边多为旱地、林地等，旱地主要种植蔬菜、粮食等，产生的生活污水经过管道进入化粪池处理后，定期清掏用于周边农作物施肥，是农作物有利的肥料，同时对周边环境不造成影响，充分体现污染物不外排的原则。本项目生活污水产生量为120m3/a，NH3-N浓度按30mg/L计，用于施肥的氨氮量3.6kg/a。周边农户主要种植蔬菜、粮食，根据《农业部发布2016年春季主要农作物科学施肥技术指导意见》可知，施肥建议氮肥（N）用量10-12公斤/亩，经计算得出，本项目需要0.36亩土地即可完全消纳生活污水。本项目可委托周边村民定期清掏还田，作为农肥使用不外排。 综上，本项目生产废水和生活污水全部不外排，不会对周边地表水造成影响。 7.2.3声环境影响分析 本项目运营期噪声主要来源于生产线各机械设备（包括装载机、鄂式破碎机、圆锥式破碎机、振动筛、洗砂机、绞龙以及引风机等）运行产生的噪声。根据类比分析，声源强度在80～100dB（A）之间。 本次评价要求建设单位根据《工业企业噪声控制设计规范》（GB/T50087-2013）中的相关设计要求，采取以下噪声防治措施： 1、选用低噪声设备，对机械设备加强维护与保养，确保其正常运转，严禁带病生产作业，闲置机械设备应立即关闭。 2、合理布置厂区，做好功能分区，同时控制移动设备的活动范围。运输车辆应限制车速、禁止鸣笛。 3、采取降噪措施。对破碎、筛分等高噪声设备进行封闭，基座加装减振垫，设备安装在防振基座上；在破碎机和支承结构之间安装具有高度内摩擦的材料作为衬垫，以减少振动的传递；在所有破坏物料撞击处加装耐磨的橡胶作为衬板；风机口安装消音设施。 4、控制生产时间，严禁午休时间及夜间生产作业。 5、加强职工环保意识教育，提倡文明生产，防止人为噪声。 采取以上工程及管理降噪措施后，本次预测计算选用HJ2.4-2009《环境影响评价技术导则·声环境》中推荐的噪声户外传播声级衰减计算模式（EIAN2.0）（室内设备按照导则推荐的公式计算其从室内向室外传播的声级差）。 （1）单一点源衰减模式： 式中： —— 距离声源处的声级，dB(A)； —— 参考位置处的声级，dB(A)； —— 声源几何发散引起的声级衰减量，dB(A)； —— 遮挡物引起的声级衰减量，dB(A)； —— 空气吸收引起的声级衰减量，dB(A)； —— 附加衰减量，dB(A)。 （2）多个点源共同作用预测点的叠加声级： 式中：—— 多个点源的噪声叠加值，dB(A)； —— 某个单一点源的声压级，dB(A)。 （3）预测点的噪声预测值： 式中：—— 各预测点的噪声预测值，dB(A)； —— 各噪声源对预测点的噪声贡献值，dB(A)； —— 各预测点的噪声背景值，dB(A)。 本项目仅昼间生产，夜间不生产，故只对昼间噪声进行预测，噪声预测结果见表7.8。 表7.8 项目昼间噪声预测结果表 （dB(A)） 点 位 背景值 贡献值 叠加值 昼间标准限值 1# 东厂界外1m处 50.5 53.91 / GB12348-2008 2类60 dB(A) 2# 南厂界外1m处 51.2 57.26 / 3# 西厂界外1m处 49.4 54.43 / 4# 北厂界外1m处 48.9 55.97 / 5# 东侧190m住户 50.1 46.22 51.59 GB3096-2008 2类60 dB(A) 6# 西侧170m住户 48.0 47.84 50.93 由预测结果可知，项目运营期在对设备采取降噪措施后，噪声源昼间厂界噪声贡献值在53.91～57.26dB(A)之间，四厂界昼间噪声贡献值均未超过《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。项目加工厂东侧边界外190m处村民住户叠加背景值为51.59dB(A)，西侧边界外170m处村民住户叠加背景值为50.93dB(A)，声环境值未超过《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准（60 dB(A)）。说明项目运行期间对周边声环境影响较小。 建设单位运行期间应加强管理，严格控制生产作业时间，禁止夜间生产，并加强设备的维护保养，运输车辆途径村民住户附近路段应减速慢行，禁止鸣笛，文明行驶，尽量减轻对周边声环境的影响。 7.2.4固体废弃物环境影响分析 项目运营期固废主要是生产过程布袋除尘器收集的粉尘、废水沉淀泥沙、生活垃圾以及机修废物。 1、项目破碎、筛分等设备封闭收的粉尘，采用引风机引至袋式除尘器处理，此过程布袋截留粉尘，定期需要清理。布袋除尘器收集的粉尘主要为加工产生的石粉，定期清理在厂区暂存后，外售水泥砖厂做为制砖原料使用。 2、场区设置废水沉淀池处理生产废水，沉淀泥沙定期清理至干化池晾晒至含水率70%左右。沉淀池泥沙为一般性固体废弃物，经简单晾晒后集中堆放用于弃渣场土地复垦及绿化用土，可实现生产固废综合利用。泥沙在厂区暂存过程应设置临时堆棚，采取三防设施，必要时进行覆盖，避免淋雨造成泥浆水漫流或风起扬尘等二次污染。 3、本项目需定期对加工设备进行检修保养，检修过程产生的废机油等属于危险废物，必须按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求收集处置。由于项目废机油产生量较小，产生的机修废油由负责维修机械的单位带走处置，不得随意丢弃或堆放。 4、生活垃圾设置塑料垃圾桶集中收集，定期运至汤坪村垃圾收集点，由当地环卫部门统一清运填埋处置。 本项目产生的固体废物去向明确，按照国家相关规定进行合理处置，处置率达100%，不会对环境造成影响。 7.2.5道路运输环境影响分析 项目道路运输的环境影响主要体现在扬尘和噪声两个方面。从噪声方面来说，运输车辆一般均是大型车辆，驾驶时噪声明显，频繁进出厂区，对周围环境必然产生影响。要降低车辆行驶噪声的影响，直接方式较困难，还需从运输规划、管理角度着手，如合理安排运输时段及运输频次，加强司机宣传教育，车辆限速禁鸣，禁止夜间运输，同时对车辆加强维护与保养。 从运输造成的扬尘来说，行车必然引起路面扬尘，影响范围主要是行车路线两侧。实际上，只要路面清洁，扬尘就会相应大幅度减少，因此路面保持清洁，是减少交通扬尘最有效的手段。评价要求对厂区道路进行硬化，无法硬化的应压实，并保持平整；路面洒水抑尘，视天气情况保证必要的洒水频次，以减少车辆动力起尘量；运输车辆应适时清洗，做到外观整洁，建议厂区进出口设置车轮冲洗装置，对车轮进行冲洗，冲洗废水沉淀后循环使用。同时要求运输车辆必须进行覆盖，避免出现运输物料沿途遗落抛洒的情况。 建设单位应加强管理，制定相应的规章制度并予以落实，减轻道路运输车辆对环境的影响。 7.2.6生态保护措施建议 本项目在宁石高速公路弃渣场内建设砂石料生产线，用地为已征的便道渣场临时用地，场地原为林地和旱地，植被主要是灌木和杂草，有少量的杂木，厂区采用隧道废渣回填平整。项目的实施会对局部生态造成一定的破坏，原有的地表植被因占压失去了原有的功能，同时也会影响局部小型动物如鼠类、鸟类的活动。 为避免加剧水土流失，做好生态保护，建设单位应采取截排水、挡渣墙或拦挡坝等措施，防止汇水对渣场形成直接的冲刷。项目服务期满后，即高速路完工通车后，项目施工方应将生产设备全部拆除，对场区地面及周边砂石进行清理，多余无法利用的隧道废石渣稳定堆放于弃渣场内，并进行覆土绿化植被恢复。植被恢复应按照高速公路环评报告书所提出的生态恢复措施及水土保持方案要求予以落实，开展覆土前应适当对废渣进行压实，对渣体表面进行平整处理，渣场覆土宜采用熟土，绿化应采取乔灌草结合的方式，选用乔木绿化的同时选用部分生长茂密的常绿灌木作为林下植物，全面绿化，不留空地，绿化树种宜选用本土易于成活的物种，防止外来物种入侵。另外，为防止雨水进入渣场，应按要求及时对边坡进行防护，完善导排水、截水设施，坡脚可采用装土编织袋或块石进行拦挡防护，防止暴雨时水土流失现象的发生而污染周围的环境。 采取以上生态保护措施后，可确保项目实施结束后用地生态得到恢复，符合高速公路环评报告书及水土保持方案的生态保护要求，最大程度减轻对环境的影响。 7.2.7环境管理与监测计划 1、环境管理 本建设项目应将环境保护目标纳入日常管理中，并制定合理的污染控制措施，使项目排污符合国家和地方有关排放标准。企业内部必须加强其环境管理机构和职能建设，使其环境管理行之有效。根据本项目的特点和性质，在营运期的环境管理，作以下说明： （1）环境管理措施 ①贯彻执行国家和地方各项环保方针、政策和法规，制定项目环境保护制度和细则，定期对环境管理章程进行补充、修改和完善。 ②执行建设项目环境影响评价制度和“三同时”制度，组织专家和有关管理部门对项目开展竣工环境保护验收，保证污染物达标排放。 ③设立环境管理人员，由厂内专职管理技术人员兼职环保工作，具体负责环保设施的运行、检查、维护等工作。 ④建立健全环境管理制度，制定运营期各污染治理设施的处理工艺技术规范和操作规程。制定各污染源监测计划，按规定定期对各污染源排放点进行监测。 ⑤加强对职工的安全和环保教育，组织开展环保教育和环境保护专业技术培训，提高员工的环保素质，形成良好的环境保护意识。 （2）环境管理计划 环境管理计划要从项目建设全过程进行，如设计阶段污染防范、施工阶段污染防治、运营后环保设施环境管理、信息反馈和群众监督各方面形成网络管理，使环境管理工作贯穿于生产的全过程中。本工程环境管理工作计划见表7.9。 表7.9 环境管理工作计划一览表 阶段 环境管理工作内容 环境管理总要求 根据国家建设项目环境保护管理规定，认真落实各项环保手续。 (1)营运中，定期请当地环保部门监督、检查，协助主管部门做好环境管理工作，对不达标装置及时整改。 (2)积极申办排污许可证，制定自行监测计划。 运营阶段 主动接受环保部门监督，备有事故应急措施。 (1)主管部门全面负责环保工作。 (2)主管部门负责厂区内环保管理和维护。 (3)建立环保设施档案。 (4)定期组织污染源和厂区内环境监测。 信息反馈和群众监督 反馈监测数据，加强群众监督，改进污染治理工作。 (1)建立奖惩制度，保证环保设施正常运转。 (2)归纳整理监测数据，发现异常问题及时与环保部门联系汇报。 (3)完成建设单位自行验收。 2、监测计划 （1）监测目的 实行环境跟踪监测，可以全面、及时的掌握项目建设污染动态，了解邻近地区环境质量变化，从而有利于监督各项环保措施的落实和运行效果，并根据监测结果适时调整环境保护行动计划，为环保措施的实施时间和周期提供依据，为项目的环保竣工验收和后评价提供依据。 （2）监测计划 项目环境监测工作可委托有资质的环境监测部门，按环境监测规范要求进行监测，建立监测数据档案，确保环保措施监督、检查工作准确实施。环境监测工作以日常监测为主，定期监测为辅。根据本项目运营期污染物排放的性质与特点，项目监测内容见表7.10。 表7.10 环境监测计划一览表 类 型 监测项目 监测点位置 监测点数 监测频率 控制指标 大气污染源 颗粒物 布袋除尘器出口 1个点 每年1次 《大气污染物综合排放标准》 项目区上风向、下风向 4个点 每年1次 厂区噪声 Leq(A) 厂区四周边界 4个点 每半年1次 《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准 7.2.8环保投资与环保设施竣工验收清单 该项目总投资200万元，其中环保投资估算为27.9万元，环保投资占总投资的比例为13.95%。环境保护投入见表7.11，建设项目竣工环境保护验收清单见表7.12。 表7.11 环境保护投入表 序号 类别 环保设施 环保设施估算（万元） 1 机械噪声 设置减振垫、减震基座；控制生产时间 2 2 加工粉尘 加工区的破碎、筛分设备进行封闭处理，同时安装4套集尘设施、1套布袋除尘设施，所有含尘废气处理后经1根15m高排气筒达标外排；全封闭皮带输送带，原料堆场振动筛处和皮带传送机落料点安装高压喷头喷雾状水，进行湿法降尘。 16 3 原料、成品堆场扬尘 采取覆盖措施，设置围挡设施，洒水抑尘 3 4 场区道路扬尘 场区地面压实，安排专人洒水，车轮冲洗装置1套 2.5 5 生活污水 10m3防渗旱厕收集，定期清掏综合利用 0.3 6 生产废水 300m3三级废水沉淀池1座 1 7 生活垃圾 垃圾箱2个 0.1 8 环境污染控制 制定环境管理制度，定期开展环境监测 3 9 合计 — 27.9 表7.12 建设项目竣工环境保护验收清单 主要污染源 处理措施与设施 验收标准 废水 生活污水 10m3防渗旱厕收集处理，清掏还田 综合利用，不外排 生产废水 1座300m3三级废水沉淀池，配套污泥泵、清水池、回流泵、回水管网、导流及截排水渠 噪声 机械设备 选用低噪声设备，安装减振垫、减震基座，加强管理等措施 《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准 废气 加工粉尘 加工区的破碎、筛分设备进行封闭处理，安装集尘设施，1套布袋除尘设施，含尘废气处理后经1根15m高排气筒达标外排；全封闭皮带输送带，振动筛处和皮带传送机落料点安装高压喷头喷雾状水湿法降尘 《大气污染物综合排放标准》表2中二级标准 原料、成品堆场扬尘 定期洒水，设置围挡及覆盖设施，细沙棚储 道路扬尘 场区地面压实，安排专人洒水，车辆覆盖，厂区出口设置车轮冲洗装置1套 固废 生活垃圾 生活垃圾箱2个 交村镇垃圾收运部门处置 除尘粉尘、沉淀泥沙 具有三防设施的临时堆棚 综合利用 危险废物 由负责机械维修的单位带走处置 安全处置 其 他 ①环境保护措施与设施、环境管理规章制度、建档等。②设环保管理员1～2人，绿化、保洁人员若干。 按环评报告及批复要求落实

7.2.9污染物排放清单

本项目污染物排放清单见表7.13：

表7.13  项目污染物排放情况一览表

| 类别 | 污染源 | 污染物 | 排放浓度 | 排放量 | 治理措施 | 排放参数 | 排放标准 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 标准名称 | 排放限值 |  |
| 废气 | 石料加工 | 有组织粉尘 | 16.2mg/m3 | 0.485t/a | 加工区的破碎、筛分设备进行封闭处理，同时安装集尘除尘设施，所有含尘废气处理后经15m高排气筒达标外排；全封闭皮带输送带，振动筛处和皮带传送机落料点安装加压喷头喷雾状水，进行湿法降尘 | 2000h | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准 | 120mg/m3 | 大气环境 |
|  |  | 无有组织粉尘 | 1.0 mg/m3 | 0.198t/a |  |  |  | 1.0mg/m3 |  |
|  | 原料堆场 | 无组织粉尘 | 1.0 mg/m3 | 0.012t/a | 定期洒水，设置围挡设施，物料进行覆盖 | 6000h |  |  |  |
|  | 车辆运输 | 无组织粉尘 | 1.0 mg/m3 | 0.071t/a | 道路压实、洒水、车辆限速、车轮冲洗等 | 2000h |  |  |  |
|  | 成品堆场 | 无组织粉尘 | 1.0mg/m3 | 少量 | 堆棚储存，设置围挡设施，喷雾抑尘 | 6000h |  |  |  |
| 废水 | 生产废水 | SS | 0 | 0 | 絮凝沉淀，清水回用于生产 | / | / | / | 综合利用，不外排 |
|  | 生活污水 | COD BOD5 SS NH3-N 动植物油 | 0 | 0 | 设置防渗旱厕收集，定期清掏还田 | / | / | / |  |
| 噪声 | 设备噪声 | 噪声 | 80～100dB（A） | 选用低噪声设备，安装减振垫、减震基座，厂界设置隔声挡板，加强管理等措施 | / | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 | 60dB（A） | 声环境 |
| 固废 | 工人人员 | 生活垃圾 | 1.25t/a | 垃圾桶收集，交汤坪村垃圾收集点 | / | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》 | 不外排 |
|  | 生产运行 | 除尘器粉尘 | 96.5t/a | 除尘器粉尘收集后出售综合利用 | / |  |  |
|  |  | 沉淀泥沙 | 783.7t/a（含水率70%） | 简单干化后堆放用于弃渣场覆土绿化 | / |  |  |
|  |  | 废矿物油 | 0.12t/a | 由负责机械维修的单位带走处置 | / | 《危险废物贮存污染控制标准》 |  |

# 8建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理 效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 破碎、筛分 | 粉尘 | 加工区破碎、筛分设备进行封闭处理，同时安装集尘设施、1套除尘设施，所有含尘废气处理后经1根15m高排气筒达标外排；全封闭皮带输送带，振动筛处和皮带传送机落料点安装高压喷头喷雾状水，进行湿法降尘 | 达标 排放 |
|  | 原料、成品堆场 | 扬尘 | 料堆设置围挡及覆盖设施，成品棚储，适时进行喷雾抑尘 |  |
|  | 场区道路 | 扬尘 | 道路压实，安排专人洒水，厂区出口安装车轮冲洗设施，物料运输车辆覆盖 |  |
| 水污 染物 | 生产废水 | SS | 三级沉淀池絮凝沉淀，清水回用于生产 | 综合利用 不外排 |
|  | 生活污水 | COD、SS、BOD5、NH3-N、动植物油 | 防渗旱厕收集，定期清掏还田利用 |  |
| 固体 废弃物 | 工作人员 | 生活垃圾 | 集中收集，定期运至汤坪村垃圾收集点，统一清运处置 | 全部处理 |
|  | 布袋除尘器 | 粉尘 | 清理后出售综合利用 | 综合利用 |
|  | 含水污泥 | 沉淀泥沙 | 简单干化后用于弃渣场覆土绿化 |  |
|  | 设备维修保养 | 废矿物油 | 由负责机械维修的单位带走处置 | 安全处置 |
| 噪 声 | 从源头减少噪声，加强生产设备的维护与保养，控制生产时间，严禁夜间生产，通过加强管理措施，控制噪声不超过国家标准。 |
| 其 他 | 1、加强管理，保持厂区内外环境整洁，保证治理措施处于良好运转状态。 2、做好加工粉尘和生产废水收集处理，对除尘设施和污水处理设施加强维护保养，减少无组织粉尘排放，确保废水全部循环利用不外排。 3、加工场四周应设置排水沟，防止暴雨时水土流失现象的发生而污染周围的环境。 |

# 9结论与建议

9.1项目概况 为了提高高速废渣利用率，综合利用宁石高速公路一标段高速路隧道废渣，同时减少开山采石生态环境破坏，中铁隧道集团二处有限公司决定在宁陕县城关镇汤坪村小沟弃渣场内建设石料加工厂。该项目总投资200万元，建设一条石料加工生产线，计划年生产砂石料8万m3（石子7万m3、机制砂1万m3）。项目于2019年8月动工建设，2019年11月建成投产，运营期劳动定员10人，年生产250天。 9.2与产业政策符合性分析 该项目为宁石高速公路配套临时工程，利用高速路施工废石渣加工碎石料，属固废综合利用项目，依据国家发展和改革委员会令第21号《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013修正）分析，项目不属于其鼓励类、限制类和淘汰类的项目，项目工艺或所用设备无目录中规定淘汰类工艺装备，因此本项目视为允许类项目，符合国家产业政策。 9.3选址合理性分析 项目选址于宁陕县城关镇汤坪村小沟，用地为宁石高速公路规划的小沟弃渣场，建设单位与宁陕县城关镇汤坪村委会签订了《宁石高速公路工程项目临时用地协议书》获得该土地临时使用权。场区所在地交通便利，通讯方便，给水、供电等公用基础设施较齐全。运营期污染物通过采取相应的措施后对周围环境影响较小，处于可接受范围。根据本项目行业性质，对外环境无特殊要求。同时，项目所在地区域环境质量现状较好，故本项目与周边环境之间无明显的相互制约因素。项目的选址是合理可行的。 9.4环境质量现状 1、区域环境空气质量现状总体未达到《环境空气质量标准》二级标准。 2、地表水水质状况达到《地表水环境质量标准》Ⅱ类水质。 3、场址东、南、西、北四侧场界及东西两侧村民住户敏感点处声环境现状昼、夜间均达到《声环境质量标准》2类标准要求。 9.5环境影响及污染防治措施 （1）大气环境影响及污染防治措施 项目运营期废气主要为加工粉尘、原料堆场扬尘、成品堆放粉尘以及场区道路扬尘。建设单位对破碎、筛分设备以及输送带全封闭，采取引风机引至布袋除尘器处理后以有组织形式排放；在给料机和皮带落料口设置水雾喷头若干，并加强喷淋设施的维护与保养；原料堆场和成品堆场定期洒水，并采取遮盖措施；运输车辆覆盖，场区道路压实，安排专人洒水，厂区进出口安装车轮冲洗设施，粉尘对环境影响较小。 （2）水环境影响及污染防治措施 项目产生的生产废水通过管沟收集至三级废水沉淀池，清水回用于生产，不外排。员工产生的生活污水采用防渗旱厕收集处理后，定期清掏，作为农肥使用不外排，少量盥洗废水可用于场地洒水抑尘。 （3）声环境影响及污染防治措施 项目运营期噪声主要为破碎机、振动筛、装载机等设备运行噪声。本次评价要求建设单位严格按照《工业企业噪声控制设计规范》中的相关设计要求，对高噪声设备安装减振垫和减震基座，加强管理等措施，确保厂界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准限值。 （4）固体废物环境影响及处置措施 项目运营期布袋除尘器粉尘做为制砖原料利用，沉淀池泥沙干化后用于弃渣场土地复垦及绿化用土综合利用；职工生活垃圾集中收集后，交社区垃圾收集点统一收集清运至垃圾填埋场；设备检修产生的少量废机油等危废由负责机械维修的单位带走，按要求安全妥善处置。 9.6总结论 本项目为宁石高速公路工程道路配套临时性工程，高速公路完工通车后石料厂予以拆除停止生产，项目符合国家产业政策要求，运营过程中所产生的污染物在采取项目设计和环评提出的污染防治措施，确保废气、噪声达标排放，废水零排放，固废废物妥善处置的前提下，可达到区域环境质量目标要求。因此，从满足环境质量目标要求角度分析，该项目的建设是可行的。 9.7建议与要求 1、采取抑尘降噪措施，加强厂区粉尘、噪声污染的防治，确保污染达标排放。 2、建设单位必须做好粉尘收集处理，加强除尘设施的维护与保养，确保其正常运转。 3、本项目为宁石高速公路工程道路配套临时性工程，待高速公路道路工程完工后企业不得继续生产，必须拆除设备，按要求恢复场地。 4、弃渣场无法利用的多余弃土石渣应稳定化堆放于规划的小沟永久性弃渣场内，应按照原高速路环评及水土保持方案设计要求，由施工方修建拦挡坝、边坡导流渠等设施，并按要求进行覆土绿化恢复植被。

预审意见 公 章 经办人: 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见: 公 章 经办人: 年 月 日 审批意见: 公 章 经办人: 年 月 日

# Text boxes

高速路废石渣

卡车运输

噪声、粉尘

噪声、粉尘 喷雾抑尘

铲装喂料

鄂式破碎

弃渣堆场

粉 尘

粒径＞31.5mm

二级筛分

一级筛分

成品堆场

外运使用

05、12、13石子

噪声、粉尘

粉尘

噪声、粉尘

圆锥式破碎

噪声、粉尘

布袋除尘器

噪声、粉尘

洗砂机

05号以下

水

泥沙

废水沉淀池

循环

机制砂

员工生活用水

化粪池

废水沉淀池

新鲜水

0.6

0.48

生产用水142.6

14.9

农田施肥

14.3

128.3（循环用水）

抑尘损失14.3

0.12